Класифікаційний сертифікат на розроблення містобудівної документації –

Серія АА № 002571

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

МІКРОРАЙОНУ «ПІВНІЧНИЙ»

В М.ТЕРНОПОЛІ

ТОМ 1

ЗАГАЛЬНА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

2 - 16 - ПЗ

Головний архітектор проекту	С.Б.Гора

Зміст тому 1

аркуш

Зміст тому 1                                            …………………………………………..	1

Склад проекту   ……………………………………………………………………….	2

Підтвердження ГАПа                ……………………………………………………. 	3

Відомості про учасників проектування      …………………………………….. 	4

##### 1.       	Вступ. Природні, соціально-економічні і містобудівні умови  ………………	5

2.   	Оцінка існуючої ситуації     ………………………………………………………..   	 6

3.   	Функціональне використання території                ……………………………    	 7

4.   	Характеристика  видів використання території……………..……………..	    7

4.1.  Житлова забудова ……………………………………………………………      	7

4.2.  Громадська забудова  ……………………………………………………….. 	7

4.3. Ландшафтно – рекреаційна територія  …………………………………	   8

5.     	Режим забудови території   ……………………………………………………. 	8

6.  	Основні принципи планувально-просторової організації території .........	    8

7.  	Житловий фонд та розселення       ……………………………………………	9

8.  	Система обслуговування населення       ………………………………… ….  	9

9. 	Вулично-дорожня мережа, організація руху транспорту і пішоходів ……	  14

10.  	Інженерне забезпечення території        ……………………………………….   	16

10.1.  Водопостачання    ………………………………………………………….  	16

10.2.  Господарсько – побутова каналізація  …………………………………  	17

##### 10.3.  Дощова каналізація   ………………………………………………………  	19

10.4.  Теплопостачання     ……………………………………………………….   	19

10.5.  Газопостачання      …………………………………………………………  	 21

10.6.  Електропостачання   ……………..……………………………………….	    30

11.     	Інженерна підготовка та інженерний захист території  …………………	32

12.  	Комплексний благоустрій та озеленення території  ...............................	    32

13.  	Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища ..	33

14.  	Техніко – економічні показники …………………………………………………….	33

15.  	Пояснювальну записку склали і перевірили  ………………............................	    38

16.  	Вихідні дані для проектування  ………………………………...........................	    38

17.     	Завдання на проектування від 04.05.2016р.  …………………….……………. 	39

18.  	Технічні умови КП «Тернопільводоканал» №1680/16 від 29.06.2016р ...........	    42

19.  	Технічні умови «Тернопільміськгаз» №99 від 15.06.2016р. …………………..	45

20.  	Технічні умови «Укртелеком» №029 від 05.09.2016р   ……………………….	46

21.  	Технічні умови «Укртелеком» на радіфікацію  №029/1 від 05.06.2016р........	    48

22.  	Технічні умови відділу технічного нагляду міської ради №579 від 05.10.2016р	    50

23.  	Витяг з протоколу архітектурно- містобудівної ради   №10/16

від 11.08.2016р    ………………………………………………………………………	    51

24.  	Витяг з протоколу архітектурно- містобудівної ради   №1/17

від 11.01.2017р    ………………………………………………………………………	    54

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-16-ПЗ | Загальна пояснювальна записка |  |
| 2 | 2-16-ГП | Креслення марки ГП |  |
|  | ГП-1 | Загальні дані марки ГП |  |
|  | ГП-2 | Схема розташування території у планувальній структурі м.Тернополя (М 1:10000) |  |
|  | ГП-3 | План існуючого використання території (М 1:2000) |  |
|  | ГП-4 | Схема існуючих планувальних обмежень (М 1:2000) |  |
|  | ГП-5 | Схема прогнозованих планувальних обмежень (М 1:2000) |  |
|  | ГП-6 | Проектний план (М 1:2000) |  |
|  | ГП-7 | План червоних ліній (М 1:2000) |  |
|  | ГП-8 | Схема організації руху транспорту і пішоходів (М 1:2000) |  |
|  | ГП-9 | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування (М 1:2000) |  |
|  | ГП-10 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору (газопостачання) |  |
|  | ГП-11 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору (водопостачання і водовідведення, дощова каналізація) |  |
|  | ГП-12 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору (електропостачання) |  |
|  | ГП-13 | Панорама мікрорайону «Північний» з південного заходу і сходу |  |
|  | ГП-14 | Панорама мікрорайону «Північний» з півночі і заходу |  |
|  | Альбом 1 | Креслення поперечних профілів вулиць |  |
|  | Альбом 2 | Каталог координат червоних ліній вулиць, зелених зон, таблиці горизонтальних кривих |  |
| 3 | Диск - СD | Матеріали в електронному вигляді |  |

Підтвердження ГАПа

Проект розроблений  відповідно до чинних норм, правил і стандартів

та передбачає заходи, що забезпечують відповідність санітарним нормам, заходам з охорони праці та екологічної безпеки.

Даний проект відповідає вимогам містобудівної нормативно – правової бази України.

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) в проекті не розроблявся, в зв’язку з відсутністю даної вимоги в завданні на проектування.

# Головний архітектор проекту						       С.Б.Гора

Відомості про учасників проектування

| Розділ проекту | Посада | Ініціали, прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Архітектурно- планувальні рішення | Головний архітектор проекту Архітектор | С.Б.Гора ФОП С.Б.Гора |  |
| Газопостачання, теплопостачання | Інженер | Н.Н.Зімельс (СМП «Тернобуд») |  |
| Водопостачання і водовідведення, дощова каналізацяя ція | Інженер | ФОП В.Анрійчук |  |
| Електропоста-чання | Інженер | ФОП А.Хмель |  |
| Геодезичні роботи | Інженер | ФОП Я.Й.Шевчук |  |

1.  Вступ.  Природні, соціально-економічні і

містобудівні умови

Проект детального плану території мікрорайону «Північний» в м.Тернополі  розроблено відповідно до договору № 2-16 від 04.05.2016р. на замовлення Тернопільської міської ради на основі завдання на проектування.

Проект виконано відповідно до нормативно – правової  бази:

- Закон України «Про містобудування»;

- Земельного кодексу України;

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України « Про автомобільні дороги» ;

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

.     Проект «Детальний план території мікрорайону «Північний» розроблений на основі генерального плану м. Тернополя, плану зонування території м.Тернополя з використанням даних містобудівного та земельного кадастрів. Проект розроблений на територію, що обмежується магістральними вулицями – вул.Текстильна, вул. Володимира Великого, вул. Спортивна, вул.Проектна-103.

Детальний план території розроблений з метою:

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації  мікрорайону «Північний»;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- забезпечення комплексності забудови території району;

- встановлення « червоних ліній» та ліній регулювання забудови;

- визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування;

- обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

Мікрорайон «Північний» розташований в північно-східній частині м.Тернополя і межує:

- з півночі –магістральна вул.Текстильна;

- з півдня – проектна магістральна вул.Проектна-17;

- із заходу - магістральна вул.Володимира Великого;

- зі сходу – магістральна вул.Спортивна.

Територія, що проектується, відповідно до фізико-географічного районування відноситься до Західно-Подільської лісостепової області, у північній частині Тернопільського рівнинного фізико-географічного району. По типу рельєф представляє собою рівнинно-хвилясту поверхню, розчленовану балками. Ухили поверхні головним чином становлять 3-5%, місцями - 8-15% і більше. Абсолютні відмітки поверхні 322 - 365 м БС, з максимальними відмітками на північному заході  (вул.Текстильна, Вол.Великого) – 365 м БС. Найнижчі відмітки – 322 м БС (вул.Спортивна). Основний ухил поверхні рель’єфу з північного заходу на південний схід.

В даний час територія житлового району умовно поділяється на три частини:

- існуюча житлова забудова;

- існуючі громадсько – виробничі будівлі і споруди;

- вільна від забудови територія.

Згідно Генерального плану і  плану зонування м.Тернополя дана територія виділена для будівництва району з багатоповерховою житловою забудовою з повним комплексом установ і підприємств обслуговування місцевого значення.

Територія існуючого промислового підприємства «Торговий дім «Опілля» на момент проектування залишається з функцією промислового виробництва. Згідно плану зонування м.Тернополя дана територія відноситься до територій перспективної зміни функціонального використання.

2.  Оцінка існуючої ситуації

Територія, надана для будівництва мікрорайону «Північний», має ряд особливостей :

- основна частина території вільна від забудови і інженерних комунікацій, що значно спрощує і, одночасно, здорожчує будівництво;

- транспортний зв’язок з 12-м мікрорайоном та центром міста проходить по існуючим магістральним вулицям – Текстильна, Київська, Вол.Великого з тролейбусним сполученням;

- з півночі, із заходу, зі сходу – мікрорайон оточений промисловою забудовою;

- на території мікрорайону залишається промислове підприємство – «Торговий дім «Опілля».

До факторів, що ускладнюють будівництво на даній території, відносяться:

- необхідність будівництва основних магістральних вулиць –

Проектна-14,  Проектна-16, Проектна-17, Проектна-101, Проектна-102, Проектна-103, Проектна-104; вул.Спортивну необхідно перетрасувати;

- складний рель’єф, на окремих ділянках наявність схилів 15-20%;

- необхідність перенесення існуючих повітряних ліній 110 кВ.

Територія мікрорайону «Північний» в існуючому стані поділяється на декілька функціональних зон:

- Житлова зона:

- окремі житлові будинки по вул.Проектна-16, Проектна-17, вул.Вол.Великого, Проектна-14, Проектна-103;

- індивідуальна приватна забудова по вул.Проектна-17, вул.Проектна-102.

- Громадська зона:

- церква Різдва Богородиці та центр сім’ї «Свята Родина»;

- Комунальна зона:

- територія рятувального загону МНС;

- Виробнича зона:

- промислове підприємство «Торговий дім «Опілля»;

- база УКБ.

3.  Функціональне використання території

За функціональним використанням територія мікрорайону «Північний» поділяється на житлову, громадську, комунальну, промислову і рекреаційну зони.

На вільних територіях пропонується будівництво основної частини житлової забудови і громадських будівель:

- 9-10 поверхові житлові будинки ;

- район малоповерхової забудови – зблоковані індивідуальні будинки;

- весь набір обслуговуючих громадських будівель;

- гаражі і автостоянки для жителів мікрорайону;

- зона зелених насаджень загального користування;

Щільність житлової забудови мікрорайону:  237 люд/га.

На територіях, що реконструюються (база УКБ), пропонується ліквідувати виробничі будівлі і споруди і розмістити будівництво житлової і громадської забудови.

4.  Характеристика видів використання території

4.1   Житлова забудова.

Житлова забудова характеризується будинками різної поверховості:

- одноповерхові приватні будинки (існуюча забудова вул.Проектна-104, вул.Проектна - 102);

- 2 – 5 поверхові зблоковані і терасні житлові будинки (існуюча забудова вул.Проектна-102 і вул.Проектна-104);

- 9 – 10 поверхові житлові будинки (нова забудова вільних територій і існуюча забудова по вул.Проектна-16, вул.Проектна-102, вул.Проектна-17).

4.2   Громадська забудова.

Громадська забудова характеризується наступними установами та підприємствами обслуговування:

- установи народної освіти (загальноосвітні школи, дитячі дошкільні установи );

- установи охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи (амбулаторії сімейної медицини, аптеки, спортивні зали і плавальний басейн на території шкіл і дитячого садка,  відкриті площинні спортивні споруди);

- установи культури й мистецтва, культові споруди (церкви і церковні комплекси);

- підприємства торгівлі, громадського харчування й побутового обслуговування  торгово-розважальний і торгові центри, магазини продовольчих і непродовольчих товарів, ресторани і кафе, пральня, хімчистка, банний комплекс, відділення зв’язку);

- установи житлово-комунального господарства (готель, житлово – експлуа       таційна організація, пожежне депо, багатоповерхові механізовані гаражі).

4.3  Ландшафтно - рекреаційна територія.

Ландшафтно - рекреаційна територія поділяється на наступні зони:

- рекреаційна зона активного відпочинку (пішохідний бульвар від вул.Проектна-14; сквер по вул.Проектна-102; лижно – слаломна траса);

- зона озелененних територій загального користування

(зелені смуги вздовж вул.Проектна-103, Проектна-102, Проектна-16);

- підзона зелених насаджень спеціального призначення (зелені насадження навколо гаражів, промислового підприємства «Торговий дім «Опілля», АТС,  зелені смуги вздовж магістральних вулиць Текстильна, Спортивна).

5.  Режим забудови території

Для перспективної містобудівельної діяльності на території мікрорайону

«Північний» будівництво необхідно вести з дотриманням встановленого режиму забудови в наступній послідовності:

- будівництво магістральних і житлових вулиць;

- прокладка магістральних інженерних мереж;

- забудова житлового району рівномірно житловими і громадськими будівлями, і інженерно-технічними спорудами;

- озеленення території на примагістральних територіях.

6.  Основні принципи планувально-просторової

організації території

На формування основних принципів планувально – просторової організації території мікрорайону «Північний» вплинули особливості рель’єфу даної місцевості, існуючі будинки і споруди, а також, попередньо розроблений ескізний проект забудови мікрорайону.

Основою планувальної структури мікрорайону є магістральна вул.Проектна-14, яка починається з транспортного перехрестя з вул.Київською і проходить через весь житловий район з півдня на північ  до вул.Текстильна  і магістральна вул.Проектна-16, яка проходить із сходу на захід, від вул.Вол.Великого з виходом на вул.Спортивну. На перетині цих двох транспортних артерій організовується громадський центр мікрорайону з початком бульвару №1. Пішохідний бульвар оминає територію шкіл, перетинає житлову вул.Проектна-101 і виходить на зелену зону мікрорайону. Бульвар №1 є зоною громадського простору мікрорайону.

Вул.Проектна-17 на південному сході мікрорайону з’єднує вул.Вол.Великого і вул.Київську. Вул.Проектна-103 пропонується з’єднати вул.Проектна-14 і вул.Спортивну. Запроектовані внутрішньо-мікрорайонні житлові вулиці – Проектна-101, Проектна-102, Проектна-103, Проектна-104.

На північному заході мікрорайону знаходиться промислове підприємство «Пивзавод №2», що вносить архітектурно – містобудівну дисгармонію в структуру мікрорайону.

7.  Житловий фонд та розселення

Згідно генерального плану і плану зонування території м. Тернополя, житлова забудова мікрорайону «Північний» поділяється на три зони: Ж-1 (садибна житлова забудова), Ж-2 (блокована житлова забудова), Ж-3 (змішана багатоквартирна житлова забудова – від 4-х до 9-ти поверхів), Ж-4 (змішана багатоквартирна житлова забудова – 10-ть поверхів).

- Садибна житлова забудова – Ж-1.

Садибна житлова забудова сконцентрована вздовж вул.Проектна-104, Проектна-102. Загальна площа квартир – 1,1 тис.м2, кількість жителів – 0,016 тис.осіб.

- Садибна блокована житлова забудова – Ж-2.

Житлова блокована забудова сконцентрована вздовж вул.Проектна-104, Проектна-102. Загальна площа квартир – 13,54 тис.м2, кількість жителів – 0,218 тис.осіб.

- Змішана багатоквартирна житлова забудова – Ж-3.

Багатоквартирна житлова забудова від 4-х до 9-ти поверхів сконцентрованна вздовж вул.Проектна-17 і між вул.Проектна-16 і вул.Проектна-103. В даному житловому кварталі знаходяться існуючі і ті, що будуються. Загальна площа квартир – 44,04 тис.м2, кількість жителів – 1,7 тис.осіб.

- Змішана багатоквартирна житлова забудова – Ж-4.

Багатоквартирна житлова забудова 10-ти поверхів – основний тип житлової забудови даного району. Будинки пропонуються, як правило, 3-и секційні , з внутрішнім дворовим простором, вписані в рель’єф. Декілька житлових будинків утворюють житлові квартали, оточені зеленими зонами загального користування і скверами. Загальна площа квартир – 422,31 тис.м2, кількість жителів – 16,27 тис.осіб.

8.  Система обслуговування населення

Розрахунок потреби в закладах і в підприємствах обслуговування для мікрорайону «Північний»

| №п/п | Установи і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1000 чоловік | Розрахункова потреба | Наявних для подальшої екслуатації закладів | Нове будівництво на території мр «Північний» | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Установи освіти |
| 1 | Дитячі дошкільні установи | місць | 80% дітей дошкіл. віку, враховуючи демогр. структуру | 18 200 х х0,033х0,8= =480 | 0 | 690 |  |
| 2 | Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів | місце | 100 дітей до 16 років, враховуючи демографічну струк-туру | 18 200 х х0,144= =2 620 | 0 | 2620 |  |
| 3 | Міжшкільні центри комп´ютерного й виробничого навчання | місце | 8% від загальної к-ті школярів | 2620х0,08= =209 | 0 | 210 | При новій ЗОШ І-ІІІ ступенів |
| 4 | Позашкільні заклади | місце | 15,3% школярів 4-8 класів | 1570 х х0,153 = 240 | 0 | 240 | Приватні установи вбудовані у житл. будинки |
| 2.Установи охорони здоров´я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи. |
| 5 | Будинки-інтернати для людей похилого віку, ветеранів війни і праці (з 60-ти років) | місце на 1тис. чол відповідної демографіч-ної групи | 28 | 18200х0,25х х0,028=127 | 0 | 127 | Розмістити в зоні впливу міста 127 місць |
| 6 | Будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними порушеннями (з 18 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографіч-ної групи | 28 | 18200х0,8х х0,028=407 | 0 | 407 | Розмістити в зоні впливу міста 407 місць |
| 7 | Сімейні дитячі будинки (від 4 до 17 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи | 3 | 18200х0,15х х0,003=8 | 0 | 8 | Розмістити в зоні впливу міста 8 місця |
| 8 | Психоневроло-гічні інтернати (з 18 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи | 3 | 18200х0,8х х0,003=43 | 0 | 43 | За межами міста |
| 9 | Спеціальні житлові будинки і групи квартир для ветеранів війни, праці і одиноких людей похилого віку (з 60 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи | 60 | 18200х0,25х х0,060=273 | 0 | 273 | На 1-х поверхах багатоквар-тирних житл.будин-ках |
| 10 | Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їхніх сімей | чоловік | 0,5 | 18,2х0,5=10 | 0 | 10 | На 1-х поверхах багатоквар-тирних житл.будин-ках |
| 11 | Стаціонари усіх типів | ліжко | 14 | 18,2х14=254 | 0 | 254 | В існуючих лікарнях міста |
| 12 | Амбулаторії сімейної медицини | закладів | 0,1 | 18,2х0,1= =1,8 | 0 | 2,0 | В запроектов. амбулаторіях |
| 13 | Аптеки | об´єкт | 0,104 | 18,2х0,104= =1,9 | 0 | 3 | На 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків |
| 14 | Молочні кухні | порція за добу на 1 дитину (до 1 року) | 4 | 18200х0,004= 72 | 0 | 80 | Вбудована в приміщення громадського харчування |
| 15 | Станції (підстанції) швидкої медичної допомоги | автомобіль | 1 на 10 тис. осіб | 2 | 0 | 2 | Додатково в існуючих підстанціях |
| 16 | Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять в житловому районі | м2 загальної площі | 70 | 18,2х70= =1280 | 0 | 1300 | В цокольних і на 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків |
| 17 | Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 80 | 18,2х80= =1456 |  | 1500 | В спортивних спорудах громадських будинків |
| 18 | Басейн критий | м2 площі дзеркала води | 48 | 18,2х48= =880 | 0 | 505 | В комплексах шкіл і дитячого садка |
| 3. Установи культури, мистецтва, культові споруди |
| 19 | Приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля та аматорської діяльності | місць відвідування | 50м2 площі підлоги | 18,2х50= =910 | 0 | 910 | В цокольних і на 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків |
| 22 | Танцювальні зали | місць | 6 | 18,2х6= =110 | 0 | 110 | В цокольних і на 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків |
| 23 | Клубні установи та центри дозвілля | місць відвідування | 45 | 18,2х45= =820 | 0 | 820 | В ТРК «Подоляни» |
| 24 | Кінотеатри та відеозали | місць | 25 | 18,2х25= =455 | 0 | 455 | В ТРК «Подоляни» |
| 25 | Зал атракціонів та ігрових автоматів | місць | 3 | 18,2х3= =55 | 0 | 55 | В ТРК «Подоляни» |
| 26 | Бібліотека | тис.од. збереж./ чит. місць | 3,5 3 | 64 55 | 0 0 | 64 55 | В центральних бібліотеках |
| 27 | Культові споруди | місць | 50 | 18,2х50= =900 | 500 | 400 |  |
| 4. Підприємства торгівлі, громадського харчування й побутового обслуговування |
| 28 | Магазини, всього | м2 торгової площі | 100 | 18,2х100= =1820 | 0 | 1820 | В торгових і торгово – розважальних центрах |
|  | з них : |  |  |  |  |  |  |
|  | продовольчих товарів | м2 торгової площі | 70 | 18,2х70= =1274 | 0 | 1274 | В торгових і торгово – розважальних центрах |
|  | промислових товарів | м2 торгової площі | 30 | 18,2х30= =546 | 0 | 546 | В торгових і торгово – розважальних центрах |
| 29 | Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 40 | 18,2х40= =730 | 0 | 730 | Існуючий ринок по вул.Л. Курбаса |
| 30 | Підприємства громадського харчування (заклади ресторанного господарства) | місць | 40 | 18,2х40= =730 | 0 | 730 |  |
| 31 | Магазини кулінарії | м2 торгової площі | 6 | 18,2х6= =110 | 0 | 110 | В торгових і торгово – розважальних центрах |
| 32 | Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 2 | 18,2х2= =36 | 0 | 36 | В побутовому комбінаті |
| 33 | Виробничі підприємства централізованого виконання замовлень | робочих місць | 4 | 18,2х4= =73 | 0 | 73 | В побутовому комбінаті |
| 34 | Пральня самообслуговування | кг білизни за зміну | 10 | 18,2х10= =182 | 0 | 182 | В побутовому комбінаті |
| 35 | Фабрика хімчистки | кг речей за зміну | 4 | 18,2х4= =73 | 0 | 73 | В побутовому комбінаті |
| 36 | Бані й душові | поми-вочних місць | 5 | 18,2х5= =91 | 0 | 91 | В банному комплексі |
| 5. Кредитно-фінансові установи та підприємства зв´язку |
| 37 | Відділення зв´язку | об´єкт | 0,39 | 18,2х0,39= =7 | 0 | 7 | На 1 пов.ж/б. |
| 38 | Відділення ощадного банку | операційне місце | 1 операц. місце на 2 тис. чол | 18,2х2= =36 | 0 | 36 | На 1 пов.ж/б. |
| 39 | Юридична консультація | об´єкт | 1 юрист- адвокат на 10 тис. чол | 2 | 0 | 2 | На 1 пов.ж/б. |
|  | Нотаріальна контора | об´єкт | 1 нотаріус на 30 тис. чол | 1 | 0 | 1 | На 1 пов.ж/б. |
| 6. Установи житлово-комунального господарства |
| 40 | Житлово-експлуатаційна організація | об´єкт | 1об´єкт на житловий район | 1 | 0 | 1 |  |
| 41 | Пожежне депо | пожежна автомашина | 1 на 8 тис.чол. | 2 | 0 | 2 | В існуючому рятувальному загоні МНС |
| 42 | Готелі | місць | 4,8 | 18,2х4,8= =87 | 0 | 150 |  |
| 43 | Громадські вбиральні | прилад | 1 | 18,2х1=18 | 0 | 18 | В складі громадських центрів |
| 44 | Кладовище традиційного поховання га | га | 0,24 | 18,2х0,24= =4,4 |  | - | В складі запланованого загальноміськ. кладовища на Львівському шоссе |
| 7. Споруди для зберігання транспортних засобів |
| 45 | Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів | маш.- місць | 0,5(0,25) на кв. | 2600х0,5 + +3800х0,25= =2250 | 0 | 1850+400 | В багатопов. гаражі і в цокольних пов. багатокварт. житл.буд. |
| 46 | Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів | маш.- місць | 0,1 | 6400х0,1= =640 | 0 | 640 | В житловій зоні мікрорайону |

Примітка:

Розрахунок установ та підприємств обслуговування для мікрорайону «Північний» виконано згідно табл.6.1 ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та на основі прогнозних показників щодо вікової структури населення м.Тернополя, поданих в складі матеріалів проекту «Генерального плану м.Тернополя», виконаного УД НДІ ПМ «ДІПРОМІСТО» в 2008р.

Основні об’єкти обслуговування мікрорайону «Північний» розміщені рівномірно по території мікрорайону:

по вул.Проектна-16 – загальноосвітні школи на 33 класи з басейном і спортивним комплексом; дитячий садок на 210 місць; церква св.Миколая з парафіяльним будинком;

по вул.Проектна-14 – торгово-побутовий комплекс, торгово-офісний комплекс,

торгово-розважальний комплекс, церква Різдва Богородиці та центр сім’ї «Свята Родина», побутовий комбінат;

по вул.Проектна-103 і вул.Проектна-104 розташовані дитячі садки на 240 місць, комплекс відкритих спортивних майданчиків, відкриті спортивні майданчики мікрорайону.

Рівномірно по житловому районі розміщені вбудовано –прибудовані на перших поверхах житлових будинків  – магазини продовольчих і непродовольчих товарів, аптеки, амбулаторії сімейної медицини, автостоянки.

9.  Вулично-дорожня мережа,

організація руху транспорту і пішоходів

Вулично-дорожня мережа мікрорайону «Північний» складається з магістральних, житлових вулиць і бульвару. До магістральних вулиць відносяться: вул. вул.Проектна-14; вул.Проектна-16; вул.Проектна-17; вул.Спортивна; вул.Володимира Великого.

До житлових вулиць відносяться: вул.Проектна-101, вул.Проектна-102, вул.Проектна-103, вул.Проектна-104. До бульварів відносяться: бульвар №1.

На перехресті вул.Проектна-14 і Проектна-102 передбачена дворівнева траспортна розв’язка (автомобільний міст).

Нижче наведено характеристику мережі магістральних і житлових вулиць, із зазначенням їх ширини в межах червоних ліній і проїзної (пішохідної) частини.

| № | Назви вулиць | Ширина проїзної частини, м | Щирина вулиці в межах червоних ліній, м | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектна-14 | 16,0 | 30,0 |  |
| 2 | Проектна-16 | 10,5 | 25,0 |  |
| 3 | Проектна-17 | 10,5 | 25,0 |  |
| 4 | Спортивна (ділянка №1) | 8,0 | 20,0 |  |
| 5 | Спортивна (ділянка №2) | 8,0 | 15,0 |  |
| 6 | Володимира Великого | 14,0 | 30,0 |  |
| 7 | Текстильна | 15,0 | 35,0 |  |
| 8 | Проектна-101 | 7,5 | 15,0 |  |
| 9 | Проектна-102 | 8,0 | 15,0 |  |
| 10 | Проектна-103 | 8,0 | 20,0 |  |
| 11 | Проектна-104 | 7,5 | 12,0 |  |
| 12 | Бульвар №1 | 8,0 | 20,0 |  |

Транспортне обслуговування передбачає тролейбусне і автобусне сполучення мікрорайону «Північний» з центральними районами м.Тернополя. Транспортний зв’язок буде проходити по вул.Генерала М.Тарнавського – вул.Київська – вул.Проектна-14 – вул.Текстильна.

Організація руху транспорту передбачає наступні тролейбусні і автобусні маршрути:

- тролейбусний маршрут №1: вул.Генерала М.Тарнавського – вул.Київська –  вул.Проектна-14 – вул.Текстильна;

- тролейбусний маршрут №2: вул.Текстильна – вул.Проектна-14 – вул.Київська ;

- автобусний маршрут №1:  вул.Генерала М.Тарнавського – вул.Київська –   вул.Проектна-14 – вул.Текстильна;

- автобусний маршрут №2: вул.Текстильна – вул.Проектна-14 – вул.Київська

- автобусний маршрут №3: вул.Текстильна – вул.Проектна-14 – вул.Володимира Великого - вул.Проектна-17 - вул.Київська ;

- автобусний маршрут №4: вул.Київська – вул.Проектна-17 –  вул.Володимира Великого – вул.Проектна-16 – вул.Проектна-14 – вул.Текстильна

Пішохідний рух здійснюється вздовж магістральних і житлових вулиць по пішохідних доріжках, по пішохіднаму бульвару №1.

Велосипедний рух передбачено по наступних вулицях:

- вул.Текстильна, вул.Володимира Великого – односторонні, двосмугові доріжки;

- вул.Проектна-14, вул.Проектна-16, вул.Проектна-17, вул.Київська – двосторонні, односмугові.

Для зберігання автотранспорту передбачені :

- багатоповерховий  механізований гараж;

- наземні автостоянки біля об’єктів обслуговування;

- автостоянки в житлових кварталах;

- підземні гаражі і автостоянки, вбудовані в цокольні поверхи житлових будинків.

10.  Інженерне забезпечення території

### Розділ виконано у вигляді схеми магістральних інженерних мереж в межах мікрорайону та текстової частини, де запропоновано принципові рішення щодо інженерного забезпечення об’єкту «Детальний план території мікрорайону «Північний» в м. Тернополі».

### 10.1.  Водопостачання

Існуючий стан

За інформацією комунального підприємства «Тернопільводоканал» Тернопільської міської ради на час складання проекту «Детальний план території мікрорайону «Північний» в м. Тернополі» існує одна централізована система водопостачання, яка забезпечує водою  населення існуючої житлової забудови даного мікрорайону.

Джерелом водопостачання служить існуючий об’єднаний господарсько–питний та протипожежний водопровід ф300 мм по вул. Київській з закільцюванням трубопроводом ф150мм до вул. Володимира Великого в м.Тернополі.

Проектні рішення

В житловому районі «Північний» передбачена об’єднана система централізованого господарсько- питного та протипожежного  водопостачання.

Водозабезпечення мікрорайону «Північний» виконано на основі технічних

умов № 152/161 від 29,06.2016 р. від 29.06.2016 р., виданих КП «Тернопільводоканал».

Кількість води на потреби господарсько-питного водопостачання складає 4126,03 м3/добу.

Передбачено  підключення житлового району «Північний» до системи централізованого водопостачання м. Тернопіль від чотирьох джерел. Точки підключення:

– існуюча водопровідна мережа ф500 мм по вул. Морозенка;

– існуюча водопровідна мережа ф300 мм по вул. Київська;

– існуюча водопровідна мережа ф500 мм по вул. Злуки;

– існуюча водопровідна мережа ф200 мм по вул. Текстильна;

Схемою передбачено кільцеву мережу об’єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу житлового району.

На стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація», згідно технічних умов, необхідно встановити два насосних агрегати на водопровідно-насосній станції  КП «Тернопільводоканал».

Водопровідні мережі об’єднаного господарсько-питного та протипожежного водопостачання рекомендовано прокладати на глибині 1,6 м від поверхні землі. Матеріал труб – поліетилен тип ПЕ100, SDR 17,0 (10атм.) для подачі питної води, які відповідають  ДСТУ В.2.7-151:2008 «Труби поліетиленові для подачі холодної води».

Для системи водопостачання повинні застосовуватись труби та матеріали відповідно до п.3.11 ДСанПІН 2.2.4-171. Проектування мереж із пластмасових труб виконувати згідно

ДСТУ Н – Б В.2.5-40:2009 «Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб». Водопровід виконувати з прокладанням сигнально-попереджувальної стрічки та сигнальним кабелем.

Облік споживання води буде здійснюватись кожним окремим об’єктом з встановленням лічильників води, параметри яких повинні відповідати діючим стандартам, технічному регламенту щодо суттєвих вимого до вимірювальної техніки та обладнаним пристроєм для знімання інформації і передачі даних на диспетчерський пункт КП «Тернопільводоканал».

На водопровідній мережі встановити камери переключення, колодязі, в яких встановити запірну арматуру, вантузи, зворотні клапани, регулятори тиску, пожежні гідранти. При ремонтних роботах сумарна подача води по всіх інших лініях повинна бути не менше 70% від розрахункової витрати.

Трубопроводи водопостачання рекомендовано розміщувати вище каналізаційних не менше 0,4 м.

Перехід водопроводів під автомобільною дорогою виконувати у футлярах.

Гідравлічні розрахунки водопровідних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, розрахунки необхідних тисків в точках підключення, виконати на стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат води на потреби водопостачання обєктів.

Пожежогасіння

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл.3, 4 розд.6.2 витрата води на зовнішнє пожежогасіння на одну пожежу при багатоповерховій забудові – 20 л/с при кількості одночасних пожеж – 3. Витрата води на пожежогасіння повинна бути забезпечена при максимальній витраті води на питні та господарсько-побутові потреби.

Забір води на пожежогасіння передбачено з пожежних гідрантів Ø 125 мм, встановлених на кільцевій мережі об’єднаного господарсько-питного та проти- пожежного водопроводу. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 200 м.

10.2.  Господарсько – побутова каналізація

Існуючий стан

За інформацією комунального підприємства «Тернопільводоканал» Тернопільської міської ради на час складання проекту «Детальний план території мікрорайону «Північний» в м. Тернополі» існує одна централізована система водовідведення, яка забезпечує скид  стічних вод  існуючої житлової забудови. Існуючі самопливні трубопроводи ф500мм вул. Леся Курбаса- вул. Спортивна та ф600мм по вул. Спортивна знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Проектні рішення

В житловому районі «Північний» передбачено централізовану систему господарсько-побутового водовідведення стоків з охопленням усієї території.

Водовідведення житлового району «Північний» виконано на основі технічних

умов № 152/161 від 29.06.2016 р., виданих КП «Тернопільводоканал» .

Згідно генплану «Північний» територія житлового району поділена на 4 басейни каналізування. Господарсько-побутові стоки у межах кожного басейну передбачено самопливними колекторами подавати до збірного самопливного колектору по вул.Спортивна з врахуванням підключення існуючих абонентів в межах мікрорайону.

На стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» підлягає заміні існуючий самопливний колектор по вул. Спортивній на розрахунковий діаметр з подальшою подачою до приймальної камери каналізаційної насосної станції №7 (КНС), яка по двох новопрокладених напірних колекторах буде подавати стоки до камери «А»

з подальшим поступленням на існуючі очисні споруди м. Тернополя.

Згідно технічних умов, камера «А» підлягає реконструкції із влаштуванням камери дегазації.

Самопливний каналізаційний колектор по вул. Галицькій (від вул. Коновальця до приймальної камери КНС №7 КП «Тернопільводоканал») підлягає демонтажу та монтажу на розрахунковий діаметр, з врахуванням водоспоживання житлового району «Північний» та існуючих абонентів.

На стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація», згідно технічних умов, необхідно виконати заміну двох каналізаційних агрегатів на КНС №7 та виконати будівництво одного первинного відстійника на нижній площадці каналізаційних очисних споруд КП «Тернопільводоканал».

Схеми, конструкції, матеріали та устаткування повинні забезпечувати економічність та ефективність, надійність, довговічність та безвідмовність функціонування мереж, споруд і систем протягом розрахункового строку їх експлуатації, ремонтну здатність споруд.

Питома середньодобова норма водовідведення стічних вод від житлової забудови прийнята аналогічно середньодобовому  водоспоживанню (ДБН В.2.5-75:2013, п.7.1.1, табл.1) і складає 210 л/добу на одного жителя. Коефіцієнти нерівномірності визначати в залежності від витрати стічних вод (л/с) по басейнах по п.7.1.6, табл. 2.

Максимальна добова кількість господарсько-побутових стоків складає 4126,03 м³/добу.

Для проведення ремонтних робіт відведення забруднених господарсько-побутових стоків з ділянки опорожнення в водні об’єкти заборонено.

Перехід колекторів через автомобільну дорогу виконувати у футлярах. Передбачено закритий метод виконання робіт (прокол) (ДБН В.2.5-74:2013, п.12.52).

Трубопроводи самопливної мережі господарсько-побутової каналізації передбачати із труб «Корсис» – поліетиленових, гофрованих, двохшарових» згідно ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

При гідравлічному розрахунку самопливних трубопроводів з пластмасових труб може бути використано ДСТУ-Н Б В.2.5-40 та таблиці для гідравлічних розрахунків трубопроводів із полімерних матеріалів.

Самопливні колектори повинні забезпечувати пропуск розрахункової максимальної секундної витрати стічних вод при самоочисних швидкостях.

Каналізаційні колодязі та камери на мережі передбачати із збірних залізобетонних елементів згідно ТП 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84.

Гідравлічні розрахунки самопливних і напірних каналізаційних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, розрахунки насосних станцій за басейнами каналізування, виконати на стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат стічних вод.

10.3.  Дощова каналізація

Існуючий стан

За інформацією відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради на час складання проекту «Детальний план території мікрорайону «Північний» в м. Тернополі» дощова система каналізації існуючої забудови відсутня.

ПрАТ «Тернопільводгосп» раніше розроблено проект збірного магістрального колектора дощової каналізації ф1600-ф1800 мм по вул. Спортивній (від вул. Текстильна до пр-ту Злуки).

Проектні рішення

Відведення поверхневих стічних вод забезпечене шляхом вертикального планування та влаштування закритої системи водовідведення: водостічних труб, дощоприймачів, зливо-приймальних колодязів.

Згідно генплану територія житлового району поділена на 3 басейни каналізування.

Відведення поверхневих стічних вод у межах кожного басейну передбачено самопливними колекторами  до збірного самопливного колектора, раніше запроектованого

ВАТ «Тернопільводпроект»,  який в свою чергу буде відводити стоки до існуючих самопливних мереж дощової каналізації житлового району.

Трубопроводи самопливної мережі дощової каналізації передбачати із труб «Корсис» – поліетиленових, гофрованих, двохшарових» згідно ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

При гідравлічному розрахунку самопливних трубопроводів з пластмасових труб може бути використано ДСТУ-Н Б В.2.5-40 та таблиці для гідравлічних розрахунків трубопроводів із полімерних матеріалів.

Самопливні колектори повинні забезпечувати пропуск розрахункової максимальної секундної витрати стічних вод при самоочисних швидкостях.

В місцях поворотів, підключень на каналізаційній мережі проектом передбачено встановлення дощоприймальних, вузлових поворотніх, оглядових каналізаційних колодязів із збірних залізобетонних кілець по т.пр. 902.09.46-84. Довжина приєднання від дощоприймального до оглядового колодязя на колекторі повинна бути не більше ніж 40м.

Гідравлічні розрахунки самопливних  каналізаційних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, виконати на стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат стічних вод.

Санітарно-захисні охоронні зони каналізаційних мереж

Згідно ДБН В.2.5-75:2013, п.17.1.2, табл. 31 «Розміри захисних охоронних зон каналізаційних мереж», захисна охоронна зона каналізаційних мереж (в кожну сторону від бокової стінки трубопроводу):

- при глибині укладання < 4 м, для  самопливних мереж – 3 м;

- при глибині укладання > 4 м, для самопливних мереж – 5 м.

10.4.  Теплопостачання.

Розрахункові теплові потоки по видах споживання виконано відповідно до вимог нормативних матеріалів:

- ДБН  В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

- ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»; «Методичні рекомендації щодо нормування витрат палива, теплової енергії на опалення житлових, громадських будинків, споруд та на господарсько- побутові потреби в Україні». Державний комітет України з енергозбереження.

Результати розрахунків максимальних, річних теплових потоків та палива, за умови 100% газифікації мікрорайону «Північний» у межах, визначених проектом на кінець освоєння обсягів будівництва розрахункового строку:

Сумарний тепловий потік на потреби опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання об*єктів мікрорайону:

максимальний годинний   -   129 МВТ;

річний                                -   347150 МВт.

Теплопостачання житлових будинків пропонується:

Для 1-5ти-поверхових житлових будинків- індивідуальні по квартирні системи теплопостачання (опалення та гаряче водопостачання) за допомогою газових двохфункційних поквартирних теплогенераторів з відведенням димових газів каналами вище покриття будинків.

Для 5-10ти-поверхових житлових будинків- індивідуальні по квартирні системи теплопостачання (опалення та гаряче водопостачання) за допомогою газових двохфункційних поквартирних теплогенераторів з відведенням димових газів через зовнішні стіни будинків ( турбо-викид ), або через колективні димоходи і димохідні системи.

Надається перевага застосуванню модульних (блочних транспортних, дахових) котелень, що дозволяє максимально уникати втрат теплової енергії, підвищити інтенсивність вводу до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів.

Для теплопостачання 10-ти поверхових житлових будинків передбачено електричне квартирне опалення та гаряче водопостачання, за допомогою сучасних автоматизованих теплогенераторів.

Для теплопостачання громадських споруд та об*єктів соцкультпобуту передбачається влаштування паливних та окремо стоячих котельних.

Сучасним напрямком підвищення рентабельності експлуатації джерел теплоти, пропонуються установки прогресивних когенераційних технологій. Варіант теплопостачання об`єкта, або групи об’єктів за умови дольової участі інвесторів-забудовників, через спорудження блочної когенераційної установки, забезпечить кінцевого споживача енергією. При цьому за паливо в теплотехнічному обладнанні можливе використання газів різного походження: біогаз, газ стічних вод, газ сміттєзвалищ, пропан, бутан і інші.

За розрахункове основне паливо в паливних , котельних та когенераційних установках прийнято природний газ.

Актуальним є також застосування технологій одержання теплової енергії за рахунок утилізації та спалювання побутових відходів і сміття.

Електроенергія замінює природній газ при використанні її для підігріву теплоносія в нічні часи в комплексі з акумуляцією тепла, для використання його в денний час. Електрокотельні на установках гідродинамічного нагріву води (УГД) «Термер» , модульні  дозволяють нарощування потужності по мірі підключення споживачів при будівництві.

Для невеликих, але теплоємких громадських об*єктів, в яких значна кількість тепла необхідна для опалення, вентиляції, кондиціювання, гарячого водопостачання ( школи, спортивні об*єкти), використовується сонячна енергія- на базі теплової помпи та енергія грунту.

За вимогами відповідних ДБН - для об'єктів, в яких неприпустимо перерву в подачі теплоти (лікарні, готелі, дитячі дошкільні заклади цілодобового функціонування, тощо), необхідно резервувати 100%-ву подачу теплоти тепловими мережами, або передбачити наявність місцевого резервного джерела теплопостачання. . З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, водопідготовки, додаткових інженерних споруд і пристроїв, теплопостачання об’єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується шляхом застосування теплових установок сучасного типу: теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва. На подальших стадіях проектування необхідно також розглянути можливість застосування у архітектурних рішеннях об’єктів вітроустановок у комплексі з теплогенераторами для систем опалення, гарячого водопостачання як житлових, так і виробничих приміщень. Одним зі шляхів впровадження альтернативних джерел теплопостачання щодо вирішення проблем енергозбереження є використання джерел низькопотенційного тепла для теплонасосних установок (ТНУ). Це і системи утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів. Для покриття теплових навантажень на гаряче водопостачання, насамперед для об'єктів сезонного функціонування, пропонується комплексне застосування ТНУ з КГУ, 	геліосистемами.

10.5.  Газопостачання

Існуючий стан.

На даний час рівень газифікації Тернополя на базі використання природного газу досягає близько 100% і характеризується розвиненою системою розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків. ГРС розташована на відгалуженні від магістрального газопроводу І класу (5,5 МПа) Дашава - Київ. Система газопостачання міста триступенева, з подачею газу споживачам по розподільчих газопроводах:

- (високого тиску І кат.(до 1.2 МПа вкл.) від ГРС на ГГРП, ГРП, об`єкти промислові(ПТФ);

- середнього тиску (до 0,3 МПа) від ГРП на ГРП, ШРП, комунальні, промислові підприємства, у т.ч. опалювальні котельні;

- низького тиску (до 0,005 МПа) від ГРП, ШРП на житлові будинки, котельні, дрібні невиробничі та комунальні підприємства.

Поряд із проведенням планових профілактичних робіт, проблемним є питання забезпечення гарантованого газопостачання міста через будівництво додаткового відгалуження від магістрального газопроводу та нової ГРС.

Газопостачання на базі використання ЗВГ в місті практично відсутнє.

Проектні рішення.

Відповідно до технічних умов ПАТ «Тернопільміськгаз» за№ 99, від 15.06.2016 р., газопостачання запроектованих об*єктів мікрорайону  « Північний » здійснюється від існуючого газопроводу середнього тиску 0 (Р=0.25 мПа); ф500 мм, по вул.. Текстильній в м. Тернополі.

Система газопостачання споживачів двоступенева, з подачею газу споживачам по газопроводах двох тисків: середнього ( Г2= 0,25 МПа ), та низького ( Г1 = 0,003 МПа).

На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

- житлові будинки ( до 10 поверхів) – на господарсько-побутові потреби; потреби опалення та гарячого водопостачання;

- об*єкти народної освіти; заклади охорони здоров*я; фізкультурно-спортивні об*єкти; установи культури і мистецтва; культові споруди; підприємства торгівлі; підприємства громадського харчування і побутового обслуговування; установи житлово-комунального господарства- джерела теплопостачання (опалення, вентиляція; гаряче водопостачання) – як паливо.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-побутові потреби прийняті згідно з ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” з урахуванням наявності в квартирі:

- багатоквартирної житлової забудови – газової плити та теплогенератора;

- садибної забудови – газової плити  та теплогенератора.

Приготування їжі в житлових будинках вищих за 10 поверхів, лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та шкільних закладах, підприємствах громадського харчування передбачено на базі використання електроенергії.

Розмір газоспоживання на потреби опалення, вентиляції,  житлових будинків та об*єктів соцкультпобуту розраховано відповідно до:

- ДБН  В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» ;

- «Методичні рекомендації щодо нормування витрат палива, теплової енергії на опалення житлових, громадських будинків, споруд та на господарсько- побутові потреби в Україні». Державний комітет України з енергозбереження.

Розмір газоспоживання на потреби опалення, гарячого водопостачання та інші технологічні потреби всіх об*єктів розраховано відповідно до

- ДБН  В.2.5-20-2001 «Газопостачання» , розділ 3.

Результати розрахунків максимальних, річних витрат природного газу, за умови 100% газифікації мікрорайону « Північний » у межах, визначених проектом на кінець освоєння обсягів будівництва розрахункового строку:

Сумарний тепловий потік на потреби опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання об*єктів мікрорайону:

максимальний годинний   -   129 МВТ;

річний                                -   347150 МВт.

Максимальна розрахункова витрата газу:

максимальна годинна   -  23172 м.куб./год. ;

річна    -                             41630332  м.куб./рік.

Максимальна розрахункова витрата умовного палива:

максимальна годинна   -  26648  кг.у.п./год. ;

річна    -                              47773539  кг.у.п./рік.

Загальна довжина запроектованого газопроводу середнього тиску – 11,8 км.	Враховуючи пропозиції ПАТ «Тернопільміськгаз» і управління містобудування та архітектури Тернопільської облдержадміністрації за вимогами чинного законодавства, в обсязі загальноміських, невідкладних заходів проектом намічено резервне джерело газопостачання міста, як обласного центру, через будівництво нової АГРС на проектному відгалуженні магістрального газопроводу Торжок – Долина. Детальніше дане питання рекомендовано розглянути на подальших стадіях проектування із залученням спеціалізованих проектних організацій і установ. Згідно чинного законодавства, траса, умови експлуатації та місце розташування об’єктів магістрального трубопровідного транспорту, узгоджуються з Держнаглядохоронпраці та ДК “Укртрансгаз” в установленому порядку.

Зовнішні мережі. Газопостачання. Загальні вказівки.

Для зниження тиску газу з середнього ( Р2=0,25 МПа ) до низького  ( Р1=3 кПа ) запроектовано газорегуляторні установки шафового типу ШГРП з двома регуляторами тиску , дві лінії редукування.

Газорегуляторні установки шафового типу монтувати на залізобетонних плитах, в огорожах з металевої сітки. Якщо фундамент під ШГРП влаштовується в насипних грунтах , то дно котлована слід підсилити втрамбуванням щебеню або  гравію до об"ємної ваги 1,6 тн/м.куб. ; б =20см , та влаштувати залізобетонну плиту- основу.

Проектом передбачається прокладка газопроводу середнього та низького тиску із поліетиленових напірних труб ПЕ - 100 з запасом міцності 3.15; SDR11 (сейсмічний район 7 балів) ;  по ДСТУ Б.В. .7-73-98 (ISO 4437), згідно ДБН В.2.5-41:2009, та надземно із стальних електрозварних труб по  ГОСТ 10704-91*, ГОСТ 10705-80В Ст3сп , які використовуються в місцях встановлення ШГРП ; відключаючих пристроїв; переходах через дороги. Глибину прокладання газопроводів із поліетиленових труб прийняти не менше 1,0 м до верху труби. Для поліетиленових газопроводів, які прокладаються в насипних грунтах, дно траншеї слід підсилити втрамбуванням щебеню або гравію до об"ємної ваги 1,6 тн/м.куб. ;  б =20см. Під всі газопроводи необхідно влаштувати основу з піщаного грунту товщиною не менше б=10 см ( над виступаючими нерівностями основи ). Засипку газопроводів на висоту не менше 20 см. над верхньою твірною  труби слід робити таким же грунтом , як і для основи. Укладання газопроводу " змійкою ". Зварювальні роботи для газопроводів із поліетиленових труб виконувати терморезисторним зварюванням.  Приєднання поліетиленових відгалужень до поліетиленових газопроводів, переходи з одного діаметра на інший та повороти поліетиленових газопроводів передбачено за допомогою з'єднувальних деталей , відповідно до ДСТУ Б В.2.7-179. Роз'ємні з'єднання розміщені в колодязях, нероз'ємні з'єднання - в ґрунті. З'єднувальні деталі «поліетилен-сталь» розміщено тільки на прямолінійних ділянках газопроводів із захистом металевої ділянки деталі від корозії з застосуванням технології, яка виключає пошкодження поліетиленової ділянки. Вимикаючі пристрої на газопроводах передбачено:

на вводах в житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних будинків, перед зовнішніми установками, які споживають газ; на підключеннях газопроводів до існуючих газопроводів міста; на відгалуженнях від розподільчих газопроводів до окремих  кварталів та окремих груп житлових будинків; для секціонування розподільчих газопроводів середнього тиску, та для можливості виконання аварійних і ремонтних робіт.  Вимикаючі пристрої на зовнішніх газопроводах розміщуються в колодязях, наземних негорючих шафах або огорожах, а також на стінах будинків. Вимикаючі пристрої встановлювати в доступних для обслуговування місцях.

В колодязях передбачено компенсуючі пристрої, що забезпечують монтаж і демонтаж запірної арматури.

- Колодязі для розміщення вимикаючих пристроїв на газопроводах виконати з негорючих, вологостійких та біостійких матеріалів.

- Газопроводи-вводи до будинків ,від розподільчих газопроводів,можуть виконуватися із сталевих або поліетиленових труб.

- При виконанні газопроводу-вводу із поліетиленової труби, перехід на сталеву трубу слід виконані в місці приєднання до крану перед КБРТ, або на вертикальній ділянці не вище 0,8м від землі з розміщенням надземної ділянки поліетиленового газопроводу та вузла з'єднання з металевим газопроводом в металевому футлярі з отворами для відбору проб повітря. Кінець надземної частини футляру ущільнено для попередження попадання атмосферних опадів у міжтрубний простір;

- на підземній ділянці вузол з'єднання розташовано на відстані від фундаментів будинків та споруд (у просвіті) не менше 1м для газопроводів низького тиску і 2 м- для газопроводів середнього тиску.

- Мінімальні відстані (у просвіті) газопроводів до підземних інженерних мереж, будинків та споруд виконано згідно з вимогами [4]і ДБН Б.2.4-1.

- На ділянках із стисненими умовами замість поліетиленових труб запроектовано прокладання сталевих труб, з виконанням вимог для сталевих газопроводів, що прокладаються в стиснених умовах.

- Футляри, які застосовуються для прокладання поліетиленових труб у стиснених умовах, виконані із сталевих труб. Внутрішні діаметри футлярів виконати більшими від зовнішніх діаметрів газопроводів, не менше ніж на 40 мм при діаметрах газопроводів до 90 мм і не менше ніж 80 мм при діаметрах газопроводів понад 90мм. Кінці футлярів при прокладанні в них газопроводів повинні ущільнено діелектричними водонепроникними матеріалами (гумові втулки, термоусадочні плівки, пінополіуретаном - мікрофлексом, пінофлексом).

- В межах футляра газопроводи по 1м в обидва боки від нього не мають зварних та інших з'єднань. На одному кінці футляра встановлено контрольну трубку, що виходить під захисний пристрій.

- Глибину прокладки газопроводів прийнято не менше 1 м до верху газопроводів або футлярів. При прокладанні під проїзними частинами доріг та вуличних проїздів (у футлярах або без футлярів) глибину прокладки виконати на глибині не менше 1,2м до верху газопроводів або футлярів.

- Позначення траси газоповоду виконати  шляхом встановлення  розпізнавальних знаків по всій трасі газопроводу ( таблички-покажчики змонтувати на стінах будинків ; біля засувок та ШГРП ; на кутах повороту газопроводів-на орієнтирних стовпчиках ). Орієнтирні стовпчики установлено на відстані 1 м від осі газопроводів, справа по ходу газу.

- По всій довжині траси газопроводу , в траншею , укладається сигнальна стрічка. Пластмасова  сигнальна стрічка жовтого кольору завширшки не менше 0,2 м. з незмивним написом " Обережно! Газ " укладається на  відстані 0,2 м від верху присипаного поліетиленового газопроводу. В стрічку вмонтовано мідний провід перерізом 2,5-4 мм.кв., із виходом кінців на поверхню біля запірних кранів ; ШГРП ; вводів в будинки ; розпізнавальних знаків.

- На ділянках перетину газопроводу із підземними інженерними комунікаціями сигнальна стрічка повинна бути укладена уздовж  газопроводу двічі на відстань не менше 0,2 м  між собою й на 2 м в обидва боки від комунікації , що перетинається.

- Сталеві газопрводи, які прокладаються надземно слід захистити від атмосферної корозії покриттям, що складається з двох шарів грунтовки та двох шарів фарби призначеної для зовнішніх робіт. Сталеві газопроводи які прокладаються в землі, та в місцях входів і виходів з землі, покрити захисним покриттям "дуже посиленого" типу на висоту 0.5м над землею.

Сталеві газопроводи, які захищаються від корозії повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-29:2006. Ізоляційне захисне покриття "дуже посиленого" типу нанести на труби або секції труб механічним способом у базових або заводських умовах. Всі ізоляційні матеріали повинні бути заводського виготовлення і мати сертифікат.

Мінімальну віддаль від газопроводу до стовбурів дерев слід приймати не менше 1,5м.

Мінімальна віддаль по горизонталі від газопроводу низького тиску до фундаментів опор повітряної лінії електропередачі до 1кв – 1м; понад 1кв – до 35 кв – 5м; а до опор зв’язку – 1м.  Кришки колодязів і камер суміжних підземних комунікацій, прокладених на відстані     до 50м, по обидва боки від осі газопроводу, повинні мати отвір діаметром не менше 15мм. Відстань по вертикалі у просвіті при пересіченні газопроводами інженерних мереж слід приймати не менше 0.2м – відповідно з вимогами ДБН 360 **.

В підвалах, технічних підпіллях, а за їх відсутності в цокольних або перших поверхах житлових, громадських будинках та споруд слід передбачати контроль до вибухових концентрацій природнього газу  (20%НКМЗ) в повітрі, з виведенням сигналу наколективну попереджувальну сигналізацію. Згідно вимог ДБН В.2.5.-20-2001 вводи і випуски комунікацій, які проходять скрізь підземну частину зовнішніх стін будинків, повинні бути старанно ущільнені. Ущільнення вводів і випусків комунікацій повинні виконуватись згідно альбому „Типовые детали уплотнения вводов инженерных сетей в гражданские здания” (комплекс 7373-3), підприємствами, яким належать будинки. Ущільнення виконуються в усіх будинках, які розташовані по обидві сторони від траси газопроводу по лінії будівлі , згідно з вимогами  ДБН В.2.2-15-2005 - на віддалі 100м в обидві сторони від газопроводу.

Прокладку газопроводів виконувати у відповідності із ДБНВ.2.5-20-2001 „Газопостачання”; ДБН В.2.5-41:2009 « Газопроводи з поліетиленових труб »:

частина 1 « Проектування » ; частина 11 « Будівництво »  та „Правилами безпеки систем газопостачання України”. До початку виконання земляних робіт проект погодити з організаціями, які експлуатують існуючі підземні та надземні  інженерні комунікації. Риття траншеї виконувати після отримання дозволу в організаціях, які займаються експлуатацією надземних та підземних комунікацій.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

При виявленні витоку газу на внутрішньо-будинковому газопроводі чи на газовому приладі, необхідно терміново перекрити відключаючий пристрій на вводі по ходу газу, або біля газового приладу. При концентрації газу до 1% проводити інтенсивну вентиляцію загазованого приміщення. Пошук місця витоку газу виконувати тільки за допомогою мильної емульсії. У разі виникнення пожежі, вибуху в будинках або спорудах відключити даний обєкт від газопостачання і прийняти міри для ліквідації аварії.

Негайно оповістити диспетчера аварійної служби про аварію (рація телефон 104).

Використовувати протипожежні засоби які необхідні в даній ситуації. При нещасному випадку надати першу медичну допомогу потерпілому, зберегти обстановку на робочому місці і стан обладнання такими, якими вони були на момент випадку, якщо це не загрожує життю інших працівників і не приведе до аварії. Направити потерпілого в медичний заклад та доповісти про випадок керівництву.

Джерела та причини забруднення атмосфери, рекомендації по їх усуненню при роботі газових приладів.

Атмосфера приміщення - це атмосферне повітря плюс додаткові забруднення, що виникають у самому приміщенні, зумовлені використанням газових приладів - газових плит, водонагрівачів, опалювальних агрегатів. Продукти згорання природного газу від газових плит потрапляють у повітря помешкання. Згідно з ДСТУ 22.04, ККД газових плит при номінальній потужності становить не менше як 59%, а норма оксиду вуглецю (чадного газу) в продуктах згорання СО2 = 0,05% або 625 мг/м3.

На основі проведених обстежень газових плит зясували, що вони, як правило, відповідають вимогам ДСТУ. Але при зменшенні теплової потужності газових пальників 20-25% спостерігається різке підвищення концентрації оксиду вуглецю в продуктах згорання, що пояснюється зменшенням коефіцієнта первинного повітря ? = 1.

Іншим шкідливим компонентом продуктів згорання природного газу є оксиди азоту NO2. Концентрація NO2  у продуктах згорання більшості газових плит знаходиться в межах від 200 мг/м3. Впливають на екологічні та теплотехнічні характеристики газових плит конструкція робочого столу плит та газового пальника, а також склад палива і теплота згорання. Велике значення при цьому має висота ребра пальники пальника, що визначає величину щілини між дном посуду та робочим столом плити. Так, при зменшенні цієї щілини до 13-16 мм концентрація СО2 в продуктах згорання збільшується до 0,2-0,25% (250-300 мг/м3) внаслідок погіршених умов підведення вторинного повітря із приміщення до пальника, омивання полумям дна посуду та затримки продуктів спалювання в зоні горіння. Такий же ефект спостерігаємо при згоранні газу в газових плитах малих розмірів (0,55?0,55 мм) під час одночасної роботи всіх пальників, якщо обємний посуд перекриває всю поверхню робочого столу плити.

Концентрація СО2зменшується до 0,06-0,07% (75-90 мг/м3) при збільшенні відстані до дна посуду до 30-35 мм для плит із збільшеними розмірами столу (до 0,65 мм) та при наявності вільного місця між стінками посуду.

При заміні складу, теплоти згорання і номінального тиску газу пальникові пальники газових плит не можуть працювати в межах паспортних теплотехнічних та екологічних характеристик без зміни конструкції чи номінального тиску перед пальником.

Але навіть за паспортних умов експлуатації вже через 15-20 хвилин після загорання пальників концентрація шкідливих речовин у повітрі на кухні сягає 85-90% їх нормативної величини. Кількість СО на кухні при роботі 4-х пальниковою плитою у паспортному режимі становить близько 1,5 г/год., а оксидів азоту - 1,3 г/год.

При не дотриманні паспортних параметрів кількість СО може становити 3,2 г/год., а оксиду азоту - 2 г/год. Крім токсичних компонентів продуктів згорання у повітря на кухні потрапляють й інші речовини. Це водяна пара та діоксид вуглецю - продукти повного спалювання газу.

Наявність інших шкідливих речовин у приміщенні:

сигаретний дим, який шкодить не лише тим, хто палить, але усім, хто перебуває у приміщенні; побутові аерозолі; карбомідно-формальдегідні сполуки, що входять до складу багатьох будівельних матеріалів. Стан повітря при викиді шкідливих речовин визначається інтенсивністю вентиляції, кратністю повітрообміну. Згідно з «Правилами безпеки систем газопостачання України», затвердженими в 1998р., для кухні з плитою ПГ-4 величина мінімально необхідного повітрообміну складає 90 м3/год. Згідно з вимогами нормативної літератури, вентиляція кухонь, повинна бути «гравітаційною або природною» за допомогою вентиляційних каналів чи кватирок (літній період). Розміри каналів, як правило, не перевищують 140х140 мм.

Отже рівень забруднення повітря на кухнях може значно перевищувати нормативний при роботі газових приладів. Так, відносна вологість повітря сягає 85-90% вже через 20-30 хвилин роботи 2- або 4-пальникові плити. Концентрація кисню зменшується до 20-20,2%, а вміст СО в повітрі в усіх випадках був дуже високим до 26-30 мг/м3, а NO2 - до 2-3 мг/м3, концентрація СО2 сягала 0,6-0,9%.

Канали для вилучення забрудненого повітря та подачі свіжого потрібно заблокувати у теплообмінник типу «труба в трубі». Це дасть можливість нагрівати необхідну кількість свіжого припливного повітря без додаткових витрат палива.

Захист навколишнього середовища.
 Джерела та причини забруднення, рекомендації по їх усуненню при будівництві поліетиленового газопроводу.                                   
                               Джерела забруднення.
Газова промисловість – потенційно небезпечна по забрудненню навколишнього середовища.
Головні джерела такі:
-                    при аварії транспортних засобів;
-                    при розривах газопроводів;
-                    при порушенні герметичності обладнання (сальники, фланцеві з’єднання, засувки);
                    Охорона надр, земель та рослинних ресурсів
 Місцеві забруднення ґрунту пов’язані з витоком газу при пошкодженні трубопроводів та виходом через негерметичні з’єднання.
При прокладанні газопроводів порушується структура і склад землі. Тому необхідно своєчасно проводити рекультивацію порушених земель, яка повинна виконуватись в строгій відповідності з проектом. Вартість рекультивації визначені зони по трасі газопроводу, товщина родючого ґрунту,місце для знятого родючого ґрунту, способи його зняття, транспортування та його нанесення , об’єми і методи навантаження і вивозу зайвого мінерального ґрунту в певне місце, методи трамбування після засипання трубопроводу. Родючий шар ґрунту знімається та переміщується у відвал бульдозерами: вздовж та поперек траси при товщині до 20 см і поперек при товщині більше 20 см.          До 10–15 см застосовують автогрейдери. Звичайно цей шар знімають по ширині траншеї поверху (+ 0,5 м в обидві сторони). Потім мінеральний ґрунт виймають екскаватором і складають вздовж траншеї. На вкладений трубопровід на початку засипають мінеральний ґрунт;потім рівномірно родючий ґрунт, який потім після усадки, прокатують трактором на гусеничному ході.

       Рекомендації при будівництві поліетиленового газопроводу.
♦     Правильний (раціональний) вибір траси газопроводу, що виключає шкоду навколишньому середовищу.
♦     Дотримання екологічних і технологічних правил зварювання труб і стиків в польових умовах.
♦     Проведення рекультиваційних земляних робіт після прокладання підземних газопроводів – своєчасно і згідно проекту та правил рекультивації.
♦     Під час рекультиваційних робіт потрібно враховувати потужність (товщину) родючого шару:
а)  Якщо родючий шар дорівнює10–15 см, то його знімають автогрейдером на ширину траншеї газопроводу плюс по 0,5 м по
обидві боки і складують його уздовж траншеї.
б)  Якщо родючий шар 20 см,то його знімають і відвалюють бульдозерами уздовж траси газопроводу, а якщо більше 20 см-то упоперек траси. Закладання ґрунту в траншею потрібно проводити згідно його геологічного розташування: першим закладається грунт, який вийнятий з траншеї останнім, а родючий шар, рівномірно розрівняний, зверху.
♦     Утилізація залишків поліетиленових труб.
♦     Установка покажчиків траси газопроводу– це перешкодить випадковому руйнуванню її землерийними машинами та полегшить пошуки газопроводу під час аварійно-ремонтних робіт.
♦     Дотримання в належному стані надземних і підземних газопроводів (профілактичний і регламентний огляд,пофарбування і т.д.).
♦     Утилізація гашеного вапна після проведення зварювальних робіт.
Примітки. При покладанні газопроводів в земляних насипах, через яри – слід передбачати влаштування водопропускних споруд /лотки, труби і т. п./ здатних пропускати воду паводка з можливостю його повторення раз у 60 років. Забороняється використовувати родючий шар ґрунту для влаштування перемичок та інших постійних та тимчасових споруд. Будівництво систем газопостачання повинно проводитися з урахуванням вимог природоохоронного законодавства та забезпечувати ефективний захист навколишнього середовища від забруднення довкілля.

Охорона  праці. Загальні положення.
Охорона праці – це система правових,соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці і її професійної діяльності. Основним пріоритетним напрямком державної політики в галузі «Охорони праці» є пріоритет життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності. Закон України «Про охорону праці» в редакції від 21 листопада 2002 р. Розповсюджується на всі підприємства,установи, організації незалежно від форм власності і видів діяльності та визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян про охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідальних державних органів відносини між власником підприємства,установи, організації або уповноваженим ним органом і представником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
Закон «Про охорону праці» задекларував основні принципи державної політики в галузі охорони праці. На перше місце виведено принцип пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства а також повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці. Під час виконання будівельних робіт виділяють ділянки неприйнятні з точки зору охорони праці і томі вони повинні додатково вивчатися з метою розробки заходів по покращенню умов і безпеки праці. Питання, що підлягають розробці, поділяються на дві групи: технологічні і загально-будівельні.
Загально будівельні – це вибір системи освітлення будівельного майданчика, позначення і огорожа зон, раціональне розміщення складів і інших допоміжних і побутових приміщень. Технологічні – це раціональний вибір(розробка) рішень по безпечному виконанню робіт, розробка пристроїв і пристосувань для проведення необхідних робіт, забезпечення безпечної експлуатації пристроїв і пристосувань що використовуються. Під час виконання монтажних робіт в будинках можуть мати місце такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
– наявність в робочій зоні небезпечних речовин;
– падіння з висоти;
– ураження електричним струмом;
– пожежа;
– вибух.
 Вимоги охорони праці при зварюванні поліетиленових труб
При роботі з пластмасовими трубами, розчинниками, клеями виділяються шкідливі пари та гази. При згорянні пластмасових матеріалів виділяються токсичні речовини, які впливають на нервову систему, слизові оболонки та органи дихання. При трубозаготівельних і зварювальних роботах можливі опіки нагрітими трубами та інструментом,  гліцерином, що розбризкується. Тому, виконуючи роботи по монтажу,ремонту і експлуатації газопроводів з пластмасових труб, необхідно дотримуватись вимог техніки безпеки. До монтажу і обслуговуванню газопроводів з пластмас допускаються особи не менше 18 років,які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктаж з техніки безпеки,а також склали екзамени спеціальній комісії. Забороняється допускати до роботи осіб з хворобою верхніх дихальних шляхів. У виробничих приміщеннях повинен передбачатись систематичний контроль за вмістом у повітрі робочої зони токсичних і вибухонебезпечних газів та парів. Кожне робоче місце пов'язане з механічною і тепловою обробкою, а також зварюванням і склеюванням пластмасових труб та деталей, повинно бути добре освітлене і обладнане припливно-витяжною вентиляцією. Працювати потрібно в спецодязі і рукавицях, а також користуватись захисними окулярами з простими скельцями. У випадку опіку необхідно місце травми промити 0,2%- ним розчином марганцевокислого калію і прикрити спеціальним бінтом. Ручки електроінструментів та інструментів, що працюють з нагрівом, повинні бути виконані з  електро – та термоізоляційного матеріалу і не повинні нагріватись вище температури 40 °С. Для нагрівального інструменту необхідно передбачити спеціальні підставки і футляри з захисними азбестовими  покриттями. Переносні електрифіковані інструменти, що використовуються при роботі в приміщенні з підвищеною небезпечністю, а також поза приміщеннями, повинні бути розраховані на напругу не більше 36 В. У приміщеннях, де підвищена небезпека відсутня , допускається напруга 127 та 220 В , з обов'язковим застосуванням діелектричних рукавиць, калош та килимків. Для отримання пониженої напруги забороняється використовувати автотрансформатори, дросельні котушки та  реостати.
У місцях проведення робіт з поліетиленовими трубами, а також біля місць їх складування і зберігання забороняється розпалювати вогонь, виконувати електро -  та газозварювальні роботи та зберігати речовини, які швидко загоряються. Ацетон, призначений для обезжирювання з'єднувальних поверхонь труб, повинен знаходитись в металевій посудині, ємкістю не більше 200 см3, яка повинна бути герметично закрита. Не слід допускати розбризкування розчинників. Змочену розчинниками ганчірку після використання негайно видаляють з приміщення. Зберігати розчинники необхідно в спеціально відведених прохолодних вентильованих місцях. При отруєнні ацетоном людині необхідне свіже повітря, а в непритомному стані – вдихання нашатирного спирту. Виконуючи трубозаготівельні роботи, необхідно враховувати пружні властивості пластмаси і надійно закріплювати труби в процесі механічної обробки. Перед розігріванням труб у гліцериновій ванні потрібно перевірити відсутність вологи на кінцях труб(інакше можливе виплескування гліцерину та опіка). Нагрів пластмасових труб для їх формування і зварювання виконувати відкритим полум'ям забороняється. Для запобігання виникненню пожежі на робочому місці не допускається накопичення стружки, ганчірок та інших відходів. При зварювальних роботах не допускається нагрівати інструменти вище температур, передбачених технологією зварювання, оскільки, розкладаючись при нагріванні, пластмаси виділяють шкідливі гази. Зварювальні інструменти і пристосування необхідно зберігати від потрапляння на них різних масел. Використання захисних плівок на основі фторопласта, для запобігання налипання оплавленого матеріалу труб на робочі поверхні електронагрівальних інструментів, зобов'язує стежити за тим,щоб температура інструменту не перевищувала 250 °С, оскільки при більш високих температурах розкладається і виділяються високотоксичні гази. При монтажі і випробуванні газопроводів робітники повинні користуватись справними і випробуваними засобами захисту і пристосуваннями. Якщо роботи виконуються нижче рівня землі, слід перевірити стійкість і надійність кріплення стінок і відкосів у траншеях. Знайдені обвали, а також порушення кріплень стінок траншей необхідно повністю усунути до початку робіт.
Випробування газопроводу проводять під керівництвом спеціально-виділеного інженерно-технічного робітника. Особи, які беруть участь у випробуванні, повинні бути попередньо проінструктовані. Під час випробування забороняється ходити по газопроводу, сідати на нього, притуляти перехідні містки, обстукувати труби,відривати їх від землі або відтягувати від стінок траншеї. На час проведення пневматичних випробувань трубопроводів повинна встановлюватись охоронна зона. Мінімальна відстань в будь-якому напрямку від досліджуваного трубопроводу до меж зони при підземному прокладанні – 10 м. Межі зони помічають прапорцями. Спостереження за охоронною зоною здійснюють контрольні пости: для зовнішніх трубопроводів в умовах достатньої видимості пост на 200 м трубопроводу; в інших випадках число постів визначають з урахуванням місцевих умов з тим, що охоронна зона повинна була освітлена. Перебування людей в охоронній зоні під час підняття тиску в трубопроводах при випробуванні на міцність забороняється. Компресор, що використовують для проведення випробувань, слід розташовувати за охоронною зоною. При збільшенні тиску в газопроводі необхідно безперервно вести спостереження за показниками манометрів. У випадку підвищення тиску в трубопроводі (внаслідок його нагріву)виконується скид повітря. При виявленні тріщин або інших пошкоджень, витікань повітря на рознімних з'єднаннях випробування слід зупинити до усунення несправностей і пошкоджень. Перед продуванням трубопроводів після випробувань встановлюють щити біля кінців труб випробовуваних ділянок для захисту людей від твердих часток та предметів.

Вимоги пожежної безпеки.  
Підприємства газового господарства належать до об’єктів підвищеної пожежної безпеки. Відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України та Правил пожежної безпеки в Україні ремонтні роботи на діючих газопроводах належать до робіт з підвищеною пожежною небезпекою. Їх проведення дозволяється тільки після вжиття спеціальних протипожежних заходів. Перед усім місце виконання робіт повинно бути огороджене, виставлені попереджуючи знаки, забезпечене первинними засобами гасіння пожежі. Перебування сторонніх осіб, а також куріння в місцях проведення газонебезпечних робіт і застосування відкритого вогню забороняється. Перед початком ремонтних робіт на підземних газопроводах, пов’язаних з роз’єднанням газопроводу (заміна засувок,зняття і встановлення заглушок, прокладок, виріз стиків), необхідно відключити наявний електрозахист і встановити на роз’єднуваних ділянках газопроводу шунтуючу перемичку з кабелю перерізом не менше 25мм2 (у разі відсутності стаціонарно встановлених перемичок) з метою запобігання іскроутворенню. В приміщенні ГРП можливе небезпечне накопичення газоповітряної суміші в результаті витоку газу. В зв’язку з цим працівники повинні суворо дотримуватись заходів безпеки: не палити, не користуватися відкритим полум’ям. Під час виконання ремонтних і інших робіт не допускається іскроутворення, тому робочий інструмент повинен бути із матеріалу, що не утворює іскор, обміднений або густозмащений солідолом. На період роботи підлога, з метою запобігання іскроутворення, повинна застилатися гумовими килимками або фанерою.
Після закінчення робіт виконавець повинен детально оглянути місце виконання робіт, за наявності горючих конструкцій полити їх водою, усунути можливі причини виникнення пожежі. Посадові особи, відповідальні за пожежну безпеку повинні забезпечити перевірку місця проведення робіт після їх закінчення.

10.6.  Електропостачання

Існуючий стан.

Розподіл електроенергії для існуючих будівель на напрузі 380/220В здійснюється від існуючих трансформаторних підстанцій (ТП).  Електропостачання будівель та споруд від існуючих ТП здійснюється кабельними і повітряними лініями на напрузі 380/220В.  Телефонізація мікрорайону здійснюється кабельними лініями , що прокладають- ся в телефонній каналізації та по опорах ліній зв’язку. Радіофікація мікрорайону здійснюється від абонентської радіолінії , що прокладається по опорах електроліній 0,4кВ та ліній зв’язку.

Проектні рішення.

Електропостачання.

Для інженерного забезпечення проектованої забудови приведені орієнтовні показники інженерного споживання та принципи іженерного забезпечення.  Джерелами  електропостачання житлового району  є розподільні пункти (РП)  типу ІІ РПК -2ТМ1 суміщені з трансформаторними підстанціями 10/0,4кВ. Електроживлення розподільних пунктів (РП) на напрузі 10кВ буде вирішуватись по окремому проекту після отримання технічних умов. Для електропостачання житлових будинків і громадських будівель на напрузі 380/220В прийняті двох- трансформаторні підстанції (ТП) типу К-42-630М5 , одно-трансформаторна підстанція КТПММ для котеджів і існуюча трансформаторна підстанція. Розміщення РП , ТП і КТПММ на території мікрорайону має бути уточнене на наступних стадіях проектування. Підключення трансформаторних підстанцій  від розподільних пунктів (РП) на напрузі 10кВ передбачається кабельними лініями по петлевій схемі.  Категорія надійності електропостачання споживачів житлового району- ІІ, ІІІ.  Міські електричні мережі напругою 10кВ виконуються трьохфазними з ізольованою нейтраллю.  Для розподільної мережі низької напруги основною напругою є 380/220В, мережа виконується чотирьохпровідною з глухозаземленою нейтраллю.   Електричні мережі житлового району для багатоповерхових житлових будинків,котеджів та будівель громадського призначення виконуються кабельними лініями,що прокладаються в землі .  Конкретна мережа електропостачання розроблятиметься на наступних стадіях проектування , згідно технічних умов експлуатуючої  організації. Перерізи та марки кабельних 10 ; 0,4кВ будуть вирішуватись в наступних стадіях проектування.

Розрахункова (прогнозована)потужність-  15,19 МВт в тому числі для комунально-побутових споживачів-14,94МВт.

Телекомунікаційні послуги.

Телекомунікаційні послуги житлового мікрорайону здійснюється згідно вихідних даних виданих ПАТ «Укртелеком» Тернопільська філія. Для телекомунікаційних послуг (інтернет,телефонія,IPTV) будинків передба- чено прокладку кабеля марки ОК-24(ОКЛ-3-ДА(2,7)АП-2*12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-24/0.  Кабель прокладається в діючій та проектуючій телефонній каналізації від АТС №26 по пр. Злуки,49.

Радіофікація.

Радіофікація житлового мікрорайону здійснюється згідно вихідних даних виданих ПАТ «Укртелеком» Тернопільська філія.   В приміщенні побутового комбінату (поз.22) передбачено влаштування приміщення для радіотрансляційного вузла (РТВ) .В приміщенні РТВ встановити підсилювач типу ПРТВ-1,0.  Для дистанційного керування радіовузлом в приміщення заводиться 10 парний телефонний кабель від ЦСПМ по вул.Чорновола,4  в діючій та проектуючій телефонній каналізації.  Радіомережа для багатоповерхових житлових будинків та громадських будівель передбачається  проводом марки ПРППМТ по стояковій радіолінії на напрузі 240В.  Абонентська радіомережа на напрузі 36В для котеджів передбачається проводами  ПРСП , що прокладаються по проектуючих залізобетонних опорах зовнішнього освітлення.

Заземлення.

Захисне заземлення виконується в відповідності з п.1-7 ПУЕ.   Тип системи заземлення – TN-C-S.   Для заземлення використовується захисний РЕ провід мережі.   Зв`язок з нульовимиточками трансформаторів і контуром заземлення підстанції здійснюється через нульові жили кабелів і проводів живлення.

Охорона праці та техніка безпеки.Протипожежні заходи та                                                    пожежний захист.

Охорона праці та техніка безпеки при будівництві та експлуатації проектуючих об`єктів забезпечується прийняттям всіх проектних рішень у  відповідності з “Правилами влаштування електроустановок”., і “Техніка безпеки в будівництві. СНиП ІІІ - 4 - 80”, вимоги яких враховують умови безпеки праці, попередження виробничого травматизму, професіональних захворювань, пожеж та вибухів. Для забезпечення охорони праці та техніки безпеки проектом передбачено: -використання технічно-досконалого обладнання, -розміщення обладнання так, щоб мати вільний доступ до нього при обслуговуванні, -планування заземлення елементів електропристроїв з нормованою по ПУЕ величиною опору і конструкцією, яка відповідає вимогам “Електричні пристрої. СНиП ІІІ-4-80”, -використання при виконанні будівельно-монтажних робіт машин та механізмів, в конструкціях яких закладені принципи охорони праці, високий рівень механізації будівельно-монтажних робіт, -виконання будівельно-монтажних робіт згідно типових технологічних карт.  Для забезпечення охорони праці та техніки безпеки необхідно також,щоб будівельні, монтажні та налагоджувальні роботи та експлуатація електроустановок проводилась згідно з “Техніка безпеки при будівництві. СНиП ІІІ-4-80” і “Правил техніки безпеки при виробництві електромонтажних робіт на об`єктах Міненерго України” 1984р.

11.  Інженерна підготовка та

інженерний захист території

При розробці детального плану території мікрорайону «Північний» передбачаються загальні заходи з інженерної підготовки території: вертикальне планування, організація відведення дощових і талих вод, запобігання утворення яруг.

Вертикальне планування території житлового району виконане з урахуванням основних вимог:

- максимальне збереження існуючого рель’єфу;

- максимальне збереження грунтів і деревних насаджень;

- відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію грунтів;

- мінімального обсягу земляних робіт;

- збереження та використання грутового шару при насипу і виїмках.

При проектуванні вулиць і доріг, бульварів, велосипедних доріжок прийняті нахили, які забезпечують безпеку руху і відповідають нормативним показникам.

Відведення поверхневих вод проектується закритою дощовою каналізацією з відводом стічних вод на місцеві очисні споруди.

12.  Комплексний благоустрій та

озеленення території

В мікрорайоні «Північний» передбачено безперервну систему озеленених територій, які в поєднані з парком «Савич-парк» формують комплексну зелену зону. Питома вага озеленених територій житлового району складає 25%.

Вздовж вул.Спортивна передбачена зелена смуга шириною 20,0 м, яка відділяє житлові будинки від існуючих гаражів. По обидва боки вул.Проектна-103 запроектовані зелені смуги шириною 9,0м , які сполучаються з парковою зоною. По вул.Проектна-102 запроектовані зелені смуги шириною 10,0м , які переходять в запроектований сквер, шириною 25,0м.

Територія загальноосвітніх шкіл оточена зеленими зонами: з півдня , вздовж вул.Проектна-16 – шириною 20,0м, із заходу, вздовж вул.Проектна-101 – шириною 6,0м, з північного сходу – пішохідний бульвар №1 – шириною 20,0м. Вздовж вул.Проектна-101 передбачено влаштування скверу шириною  35,0м. Навколо промислового підприємства «Пивзавод №2» передбачена санітарно-захисна озеленена зона шириною 50,0м.

З південної сторони до мікрорайону примикає лижно-слаломна траса, яка переходить в озеленені тераси вздовж вул.Генерала М.Тарнавського.

У внутрішніх дворах житлових кварталів передбачено створення громадських просторів, які мають максимальне озеленення.

13.  Містобудівні заходи щодо поліпшення

стану навколишнього середовища

В детальному плані території мікрорайону «Північний» передбачені наступні містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища:

- розбивка внутрішньорайонних магістральних вулиць виконана в максимальній ув’язці з існуючим рель’єфом і дає змогу організувати зручні транспортні і пішохідні зв’язки між житловими кварталами, громадськими центрами і ландшафтно-рекреаційними зонами;

- територія проектної забудови максимально озеленена.

14.  Техніко-економічні показники

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ МІКРОРАЙОНУ «ПІВНІЧНИЙ» В М.ТЕРНОПОЛІ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3-7р | Етап від15-20р ВСЬОГО |
| Територія |  |  |  |  |
| Територія в межах проекту в тому числі: | га (%) | 15,34 (19,97) | 46,53 (60,57) | 76,82 (100) |
| житлова забудова в тому числі: | « | 6,84 (8,9) | 20,79 (27) | 33,49 (43,5) |
| квартали садибної забудови | га | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| квартали багатоквартирної забудови | « | 2,62 | 18,28 | 30,98 |
| ділянки установ і підприємств обслуговування | га (%) | 0,65 (0,8) | 2,96 (3,8) | 7,9 (10,3) |
| промислові підприємства | « | 3,88 (5,1) | 3,88 (5,1) | 3,88 (5,1) |
| зелені насадження в тому числі: | « | 3,67 (4,7) | 10,28 (13,3) | 19,52 (25) |
| --- спеціального призначення |  | 1,83 | 2,03 | 3,44 |
| вулиці | « | 0,3 (0,4) | 8,62 (11,3) | 12,03 (15,6) |
| інші території | « | --- | --- | --- |
| Територія, яка примикає до мікрорайону з південно-східної сторони, в тому числі: | га | --- | --- | 13,35 |
| озеленення | « | 2,3 | 3,0 | 5,3 |
| Населення |  |  |  |  |
| Чисельність населення, всього в тому числі: | тис.осіб | 2,32 | 12,76 | 18,20 |
| у садибній забудові | « | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| у багатоквартирній забудові | « | 2,31 | 12,75 | 18,19 |
| Щільність населення в тому числі: | люд/га | 151,2 | 274,2 | 236,9 |
| у садибній забудові | « | 64 | 64 | 64 |
| у багатоквартирній забудові | « | 880 | 697 | 587 |
| Житловий фонд |  |  |  |  |
| Житловий фонд, всього в тому числі: | тис.м2 заг.площ (%) | 59,74 (12,42) | 339,37 (70,55) | 480,99 (100) |
| садибний | « | 1,1 (0,23) | 1,1 (0,23) | 1,1 (0,23) |
| багатоквартирний | « | 58,64 (12,19) | 338,27 (70,32) | 479,89 (99,77) |
| Середня житлова забезпеченість в тому числі: | м2/люд. | 25,75 | 26,59 | 26,4 |
| у садибній забудові | « | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| у багатоквартирній забудові | « | 25,4 | 26,53 | 26,38 |
| Вибуття житлового фонду | тис.м2 заг.пл. | ___ | ___ | ___ |
| Житлове будівництво, всього: в тому числі за видами: | « | 59,74 | 339,37 | 480,99 |
| садибна забудова - Ж-1 | « | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| багатоквартирна забудова із неї: | « | 58,64 | 338,27 | 479,89 |
| малоповерхова (1-3 пов.) - Ж-2 | « | 4,18 | 13,54 | 13,54 |
| середньоповерхова, багатопо- верхова (4-9 пов.) - Ж-3 | « | 24,6 | 44,04 | 44,04 |
| багатоповерхова (10пов.) – Ж-4 | « | 29,86 | 280,69 | 422,31 |
| Житлове будівництво за рахунок проведення реконструкції існуючої забудови | тис.м2 | --- | --- | --- |
| Установи та підприємства обслуговування |  |  |  |  |
| Дошкільні навчальні заклади | місць | --- | 450 | 690 |
| Загальноосвітні навчальні заклади | учнів | --- | --- | 2620 |
| Амбулаторії сімейної медицини | відвідув. за зміну | --- | 1 | 2 |
| Аптеки | об’єкт | --- | 2 | 3 |
| Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | м2 заг.площ | --- | 700 | 1300 |
| Басейн критий | м2 пл.зер.в. | --- | --- | 505 |
| Спортивні зали загального користування | м2 площ.під | --- | 800 | 1500 |
| Приміщення культурно-масової роботи і аматорської діяльності | « | --- | 400 | 910 |
| Танцювальні зали | місць | --- | --- | 910 |
| Церковні комплекси | місць | 500 | 500 | 900 |
| Торгово-розважальні центри | м2 торг.пл. | --- | 1300 | 1820 |
| Підприємства громадського харчування | місць | --- | 300 | 730 |
| Установи побутового обслуговування | роб.місць | --- | --- | 36 |
| Банний комплекс | роб.місць | --- | --- | 91 |
| Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт |  |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього в тому числі: | км | --- | 7,41 | 7,41 |
| магістральні вулиці районного значення | « | --- | 4,172 | 4,172 |
| житлові вулиці | « | --- | 3,238 | 3,238 |
| Кількість транспортних розв’язок | од. | --- | 1 | 2 |
| Кількість надземних пішохідних переходів | « | --- | 8 | 10 |
| Щільність вулично-дорожньої мережі, всього: в тому числі: | км/км2 | --- | 9,65 | 9,65 |
| магістральної мережі | « | --- | 5,43 | 5,43 |
| Протяжність ліній наземного громадського транспорту, всього: в тому числі: | км | --- | 2,66 | 2,66 |
| тролейбус | « | --- | 0,96 | 0,96 |
| автобус | « | --- | 1,7 | 1,7 |
| Щільність мережі наземного громадського транспорту | км/км2 | --- | 3,45 | 3,45 |
| Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | 30 | 400 | 2250 |
| Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів | « | 18 | 480 | 640 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання, всього | тис.м3/ добу | --- | 2,50 | 4,126 |
| Каналізація, всього | « | --- | 2,50 | 4,126 |
| Електропостачання, всього | МВт |  |  |  |
| Газопостачання, | тис.м3/ год. | --- | --- | 23,172 |
| Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |  |  |
| Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин | га %до терит. | --- | 27 (35) | 35 (46) |
| Протяжність закритих водостоків | км | --- | 1,8 | 2,5 |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони, всього | га | 1,83 | 2,03 | 3,44 |
| в тому числі озеленені | « | 1,83 | 2,03 | 3,44 |

15.  Пояснювальну записку склали і перевірили

| Розділ проекту | Посада | Ініціали, прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Архітектурно- планувальні рішення | Головний архітектор проекту Архітектор | С.Б.Гора ФОП С.Б.Гора |  |
| Газопостачання, теплопостачання | Інженер | Н.Н.Зімельс (СМП «Тернобуд») |  |
| Водопостачання і водовідведення, дощова каналізацяя ція | Інженер | ФОП В.Анрійчук |  |
| Електропоста-чання | Інженер | ФОП А.Хмель |  |
| Геодезичні роботи | Інженер | ФОП Я.Й.Шевчук |  |

16.  Вихідні дані для проектування