Державні ліцензії

Проектні роботи серія АВ №614297

Пожежна сигналізація та ін. серія АВ № 365426

Детальний план території

житлового району «Пронятин» в м.Тернополі

ТОМ 1

Пояснювальна записка з вихідними даними

для проектування.

15-15 - ПЗ

Замовник : Тернопільська міська рада

м.Тернопіль -2015р.

Державні ліцензії

Проектні роботи серія АВ №614297

Пожежна сигналізація та ін. серія АВ № 365426

Детальний план території

житлового району «Пронятин» в м.Тернополі

ТОМ 1

Пояснювальна записка з вихідними даними

для проектування.

15-15 - ПЗ

Замовник : Тернопільська міська рада

Директор									А.І.Водоп´ян

Головний архітектор							О.І.Головчак

Головний архітектор

проекту									І.М.Чулій

м.Тернопіль -2015р.

Зміст Тому І

С.

Склад проекту...................................................................................................................3

Довідка про відповідність проекту діючим нормам і правилам.....................................4

Відомість про учасників проектування............................................................................4

##### РОЗДІЛ 1. Стислий опис природних та містобудівних умов.........................................5

РОЗДІЛ 2. Оцінка існуючої ситуації...................................................................................6

РОЗДІЛ 3. Розподіл території за функціональним використанням..............................8

РОЗДІЛ 4. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій.....................9

РОЗДІЛ. 5. Основні принципи планувально- просторової

РОЗДІЛ 6. Житловий фонд та розселення......................................................................11

РОЗДІЛ 7. Система обслуговування населення..............................................................11

РОЗДІЛ 8. Вулично-дорожна мережа, транспортне обслуговування, організація

руху транспорту та пішоходів, розміщення гаражів та  автостоянок.......................18

РОЗДІЛ 9. Інженерне забезпечення...................................................................................19

РОЗДІЛ 10. Інженерна підготовка та  інженерний захист території..........................32

РОЗДІЛ. 11. Комплексний благоустрій та озеленення території................................33

РОЗДІЛ 12. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього

середовища..........................................................................................................................33

РОЗДІЛ 13. Основні техніко-економічні показники..........................................................34

РОЗДІЛ 14. Перелік вихідних даних...................................................................................39

Склад проекту

| № п/п | Назва | Інвентарний номер | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Том1. Пояснювальна записка з вихідними даними для проектування | — | Книга |
| 2 | Том 2. Креслення марки ГП | — | Аркуші |
| 3 | Альбом 1. Креслення поперечних профілів вулиць | — | Альбом |
| 4 | Альбом 2. Каталог координат червоних ліній вулиці, таблиця горизонтальних кривих | 032 ДСК | Альбом |
| 5 | Матеріали проекту в електронному вигляді | 033 ДСК | CD-диск-1 екз. |
|  |  | — | CD-диск-1 екз. |

Відомість комплекту креслень марки «ГП»

| Аркуш | Найменування | Інвентарний номер | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП -1 | Загальні дані | — | Папір |
| ГП - 2 | Схема розташування території у планувальній структурі м.Тернополя | — | Папір |
| ГП -3 | План існуючого використання території житлового району | — | Папір |
| ГП - 4 | Схема існуючих планувальних обмежень | — | Папір |
| ГП - 5 | Схема проектних планувальних обмежень | — | Папір |
| ГП - 6 | Проектний план | — | Папір |
| ГП - 7 | План червоних ліній | — | Папір |
| ГП - 8 | Схема організації руху транспорту і пішоходів | — | Папір |
| ГП - 9 | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування | — | Папір |
| ГП - 10 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору. Мережі водопостачання та водовідведення | 030 ДСК | Папір |
| ГП - 11 | Схема водопостачання житлового району | 031 ДСК | Папір |
| ГП - 12 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору. Схема зовнішніх інженерних електротехнічних мереж | — | Папір |
| ГП - 13 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору. План мереж газопроводів середнього тиску Г2. | — | Папір |
| ГП - 14 | План-схема підключення до існуючого газопроводу середнього тиску. Загальні дані | — | Папір |
| ГП - 15 | Перспективний вигляд №1 | — | Папір |
| ГП - 16 | Перспективний вигляд №2 | — | Папір |
| ГП - 17 | Перспективні вигляди житлового району «Пронятин» з набережною Тернопільського ставу | — | Папір |
| ГП - 18 | Фрагменти перспективних виглядів забудови житлового району | — | Папір |

Довідка про відповідність проекту діючим нормам та правилам.

Цей проект  «Детального плану території житлового району «Пронятин» в м.Тернополі» розроблено у відповідності до діючої нормативно-правової бази України в сфері  містобудування.

Головний архітектор

проекту										І.М.Чулій

Відомість про учасників проектування по кожному розділу

| Розділ проекту | Посада | Прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП Генеральний план | ГАП | І.М. Чулій |  |
|  | Архітектор | І.М. Чулій |  |
|  | Архітектор | Т.Б. Плавуцький |  |
|  | Архітектор | С.Б. Гора |  |
|  | Інженер-сантехнік | Л.А. Швець |  |
|  | Інженер-сантехнік | В.М. Коваленко |  |
|  | Інженер-електрик | А.О. Хмель |  |
|  | Інженер-електрик | І.С. Баюс |  |
|  | Інженер-сантехнік | Н.П. Андрійчук |  |
|  | Інженер-сантехнік | В.В. Андрійчук |  |
|  | ФОП- Інженер | Є.Є. Максим´як |  |
|  | ФОП Інженер-геодезист | Я.Й. Шевчук |  |

Розділ 1. Стислий опис природних та містобудівних умов.

1.1.Опис природних умов.

Територія житлового району «Пронятин» розміщена в північно-західній частині міста Тернополя і обмежена :

- із північної та східної сторони – межею міста Тернопіль;

- з півдня – межею парку «Загребелля» та проектною магістральною дорогою;

- із заходу – червоною лінією магістральної вулиці.

Житловий  район «Пронятин» із східної сторони має чіткий природний бар´єр – річку Серет із долиною, від якої починається пагорб, еспланований на схід. Загалом рельєф  житлового району «Пронятин» складний та  пересічений із ярами та пагорбами, які мають  різні нахили (5-15% до 35-40%). В цілому переважна частина пагорбів низпускаються в тальвегові долини, які або самостійно, або переважно об´єднуючись між собою, нахилені незначними ухилами (до 4-5%) до річкової долини. При цьому утворюється благоприємна система природного стоку дощових вод без утворення затоплювальних територій.

Перепад абсолютних відміток становить 67м (від 303,0м БС (Балтійської системи) в долині річки Серет до 370м на заході).

Південно-західна частина території житлового району має нахил протилежний від нахилу в долину річки Серет і відповідно також орієнтована на захід та  південь, де заплановано магістральні вулиці, які перехоплять на себе дощові води із цієї території через систему запланованих та існуючих вулиць і проїздів.

Більша половина південної частини житлового району «Пронятин» межує із лісопарком «Загребелля». Із західної та північної сторони житловий район межує із вільними територіями, які на даний час використовуються під сільськогосподарські угіддя. Ближче до північного заходу житловий район межує із не плодоносним «старим» сортосадом.

1.2.Клімат.

Клімат атлантико-континентальний, що характеризується вологим теплим літом і помірно м´якою, часто хмарною зимою. Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, необхідних для обгрунтування й прийняття планувальних рішень, наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції «Тернопіль» (321 мБС).

Температура повітря : середньорічна +6,9оС, абсолютний мінімум – 34оС, абсолютний максимум +37оС.

Розрахункова температура : самої холодної п´ятиденки – 21оС, зимова вентиляційна – 9,1оС.

Опалювальний період : середня температура -0,5оС, період -190 діб.

Глибина промерзання ґрунту : середня 62см, максимальна 92см.

Тривалість безморозного періоду : середня 166 днів.

Середньорічна відносна вологість повітря – 79%.

Атмосферні опади : середньорічна кількість – 590мм, в т.ч. теплий період – 439мм, холодний – 151мм; середньодобовий максимум – 39мм, спостережний максимум – 106мм (12.06.1924р).

Середньорічне випаровування з поверхні суші (565мм) не перевищує середньо-річну кількість опадів, що випадають.

Висота снігового покриву : середньодекадна -24см, максимальна – 77см.

Кількість днів із стійким сніговим покривом – 93.

Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік – середнє число) : тумани -56днів, заметілі - 24 днів, грози - 32 днів, град – 2,1 днів, пилові бурі – 0,2 днів.

Максимальна швидкість вітру (можлива) : 19м/с – кожний рік, 22-23 м/с – один раз в 5-10 років, 24-25 м/с – один раз в 15-20 років.

Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%)

| Період року | Пн | ПнС | С | ПдС | Пд | ПлЗ | З | ПнЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС «Тернопіль» (321 мБС) |
| Теплий період | 10,0 | 7,4 | 10,9 | 15,6 | 7,6 | 7,14 | 17,7 | 23,7 | 11,7 |
| Холодний період | 6,2 | 4,8 | 12,6 | 24,8 | 11,6 | 8,2 | 15,6 | 16,2 | 6,4 |
| Рік | 8,0 | 6,0 | 12,0 | 19,0 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 21,0 | 10,0 |

1.3.Опис містобудівних умов.

Територія житлового району «Пронятин» являє собою, відсотків на 60%, існуючу забудову садибними приватними житловими будинками із присадибними ділянками різної площі та конфігурації. Інша територія житлового району, що розташована на південному заході та півночі, вільна від забудови.

При цьому приблизно половина існуючої забудови, яка розміщена на східній частині житлового району забудована до 90-х років минулого (двадцятого) століття із емпіричним трасуванням вулиць, які в цілому логічно підпорядковані  існуючому рельєфу.

Інша західна частина існуючої забудови має більш логічну геометричну систему вуличної мережі із переважно чіткими геометрично-ругулярними присадибними ділянками,  забудова яких почалась після 90-х років минулого століття і ведеться до теперішнього часу. При цьому система вулично- дорожньої мережі в межах існуючої забудови  практично сформована остаточно.

Житловий  район «Пронятин», а особливо його північна частина, що розміщується на домінуючому пагорбі, відіграє важливу містобудівельну роль для всього Тернополя, поскільки візуально прочитується із найбільш важливої, в  рекреаційному плані, частини Тернополя, а саме з усієї західної та північної частини набережної Тернопільського ставу, та перспективної регіональної рекреаційної зони, розміщеної на півночі Тернопільського ставу. (Згідно плану зонування території м. Тернополя», виконаного ДП «УДНДІ ПМ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя в 2013р).

Розділ 2. Оцінка існуючої ситуації.

Житловий район «Пронятин» в межах існуючої забудови має складену структуру вулично-дорожньої мережі та планувально- просторової  організації. Забудова цієї частини території   складається із переважно одно-двоповерхових  житлових будинків. Частина ділянок із західної сторони житлового району, маючи завершену планувальну структуру, ще не забудована. Тому проектом передбачено впорядкування структури ліній забудови із розміщенням садибних однородних житлових бу-динків.

Характерною негативною особливістю існуючої ситуації в житловому районі «Пронятин» є відсутність, переважної більшості, необхідних громадських установ та підприємств обслуговування, які мали би  формувати громадські центри із відповідною системою благоустрою. Відсутня також система організації  озеленених зон загального користування.

В існуючому житловому кварталі між вулицями Хутірською, Мирною та Про-ектною, розміщені земельні ділянки загальною довжиноою до 300м, частина з яких приватизована і має різні кадастрові номери, але немає необхідної вуличної мережі, яка могла би дозволити ефективне використання існуючих земельних ділянок. Аналогічному впорядкуванню підлягає існуючий житловий квартал між вулицями Глибочанською, Мирною та Проектною.

Згідно листа Тернопільської обласної комунальної інспекції охорони пам´яток історії та культури за № 679/01-5 від 17.11.2014р, в межах запроектованого житлового району «Пронятин», знаходяться пам´ятки археології місцевого значення – «Пронятин ІІІ» (охоронний № 1282-Тр) та пам´ятка археології місцевого значення - «Пронятин ІУ» ( охоронний №  1283-Тр) – багатошарові поселення епохи бронзи ранньозалізного віку ( ІІ-І тис до н.е.) та  давньоруського часу ( ХІІ-ХІІІст). Тому до початку будь-яких земляних робіт, пов´язаних із будівництвом, дорожніми роботами та регулярною висадкою  дерев, необхідно провести археологічні дослідження.

Також вищезгадана ділянка до проведення  попередніх археологічних досліджень не підлягає приватизації, викупу, заставі, продажу на аукціоні...

Розділ 3. Розподіл території за функціональним використанням.

Функціональне використання території житлового  району «Пронятин» планується здійснювати на основі плану зонування території м.Тернополя, виконаного державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст  «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя в 2013р. у відповідності до затвердженого в 2010р «Генерального плану міста Тернополя» та проекту змін до генплану м.Тернополя, виконаного в 2015р.

Згідно із п.4.1 Розділу 4 ДБН Б.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», а також з метою більш ефективного використання території житлового району «Пронятин», в тому числі шляхом створення умов для залучення інвестицій в  будівництво, впорядкування та благоустрій території, створення системи інженерного забезпечення,  соціального обслуговування відповідно до вимог ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», та у відповідності до статті 40 «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту»  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», збереження природного та  культурно-історичного середовища, розробленим детальним планом території  житлового району «Пронятин», а також на основі  затвердженого ескізного плану забудови житлового району та  внесених змін у план зонування м. Тернополя проектним інститутом «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя в 2015р пропонуються три типи житлових функціональних зон :

Ж-1 – зона садибної житлової забудови, що складає основу житлової забудови житлового району «Пронятин»;

Ж-2 – зона садибної зблокованої житлової забудови, що планується з метою ефективного використання наявних площ та створення об´ємно-просторових акцентів;

Ж-3 – зона змішаної багатоквартирної житлової та громадської забудови від 4-х до 9-ти поверхів, що розміщується в західній частині житлового району вздовж  магістральної вулиці.

В південно-західній та північній частині житлового району заплановано зони громадських центрів із системою  поліфункціональних громадських будинків, громадських площ, бульварів та скверів, які  системою пішохідних та велопішохідних доріжок зв´язані між собою та основними рекреаційними  зонами житлового району (як проектними так і існуючими). Так на північному сході житлового району поряд із існуючою межею регіонального ландшафно-рекреаційного парку «Загребелля» заплановано розміщення ландшафно-рекреаційного парку «Духовного відродження», де  до початку висадження дерев на місці пам´яток археології місцевого значення, необхідно провести археологічні дослідження. Таким чином вздовж усієї східної частини житлового району «Пронятин» заплановано розмістити рекреаційну зону Р-1 та Р-3. (Згідно плану функціонального зонування м.Тернополя», виконаного ДП «УДНДІ ПМ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя в 2013р).

З метою створення робочих місць та надання більш повних послуг по обслуговуванню населення в західній частині житлового району вздовж магістарльної вулиці заплановано зону ТР-3 із розміщенням майстерень по технічному обслуговуванню автомобілів та середньої АЗС типу Б.

Розділ 4. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

Забудову та благоустрій території житлового району «Пронятин» планується здійснювати шляхом організації комплексної забудови,  в тому числі із розташуванням та будівництвом окремих будинків, споруд, елементів благоустрою в кварталах  існуючої забудови.

Детальним планом території житлового району «Пронятин» запропоновано конкретне розміщення житлового, соціально-громадського,  будівництва, як в  межах існуючої забудови, так і на вільних ділянках в межах житлового району. Також вирішено питання проходження трас інженерних комунікацій та розміщення об´єктів інженерного забезпечення, організації руху  транспорту та пішоходів, організації системи інженерної підготовки, організація зон рекреації.

При цьому забудову та благоустрій житлового району планується здійснювати також із врахуванням «Схеми планувальних обмежень», що встановлюють межі розповсюдження відповідних обмежень, стосовно функціонального використання  окремих ділянок та територій, а також режиму (умов) забудови цих ділянок відповідно до існуючих державних норм, законів та конкретних вимог державних наглядових органів.

На територіях, які потрапляють до прибережної захисної смуги річки Серет, режим (умови) використання нерухомості та межі  розповсюдження обмежень визначають : Державне управління охорони навколишнього природнього середовища в Тернопільській області, Тернопільське обласне управління меліорації і водного господарства (Облводгосп) на  основі Водного кодексу України, постанов Кабінету міністрів України та робочої документації, виконаної на оновленій картографічній топогеодезичній основі. При цьому, на основі додатку №13 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров´я України від 19.06.1996р № 173 :

«У прибережних захисних смугах забороняється :

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісіння), а також садівництво та городництво;

- зберігання та застосування пестицидів і добрив;

- влаштування літніх таборів для худоби;

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому  числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації, тощо.

На території пам´ятки археології місцевого значення «Пронятин ІІІ» (охорон-

ний № 1282-ТР) та  «Пронятин –ІV» (охоронний № 1283-ТР); режим (умови)  використання та межі розповсюдження обмежень визначаються на основі Закону України «Про  охорону культурної спадщини» ст.37" «... Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об´єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об´єктів».

Тому до початку проведення будь-яких будівельних чи земляних робіт необхідно звернутися до інституту археології НАН України ( м.Київ, проспект Героїв Сталінграду,12; тел. 419-73-77), або в  Тернопільську філію інституту археології НАН України-ОАСУ «Подільська археологія» (тел. 52-31-85) для проведення повного комплексу археологічних досліджень.

На території регіонального ландшафтного парку «Загребелля», що згідно «Плану зонування території міста Тернополя»,  розробленого ДП УДНДІПМ «Діпромісто», відноситься до  зони об´єктів природньо-заповідного фонду і тому режим (умови) використання та межі  розповсюдження обмежень визначаються на основі  закону України «Про природно-заповідний фонд України», а також місцевими правилами забудови. При цьому слід уточнити, що детальним планом території житлового району «Пронятин» внесена пропозиція щодо планування  площинних елементів благоустрою в межах  регіонального ландшафного парку «Загребелля», що  може бути врахована в майбутньому «Проекті  організації території регіонального ландшафного парку  «Загребелля»» і розміщена в зоні регульованої  рекреації. Також цим проектом необхідно  передбачити технічну полосу (господарську зону)  шириною до 5м для пропуску інженерних комунікацій. Після розроблення та затвердження «Проекту  організації території регіонального ландшафного парку  «Загребелля», при необхідності, в проект  «Детального плану території житлового району «Пронятин»  можуть бути внесені  зміни, що  стосуватимуться парку «Загребелля» в межах житлового району.

На територіях охоронної зони існуючих  повітряних високовольтних ліній електропередачі напругою 110кВ, режим (умови) використання та межі розповсюдження обмежень визначаються на основі існуючих Державаних будівельних норм.

Так детальним планом території житлового району «Пронятин» пропонується, у відповідності з пунктом 8.23* ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», розміщення на краю охоронної  зони ПЛ 110 кВ, що має ширину 20м від проекції крайнього дроту, відкритого майданчика для тимчасової  стоянки легкових автомобілів відвідувачів громадського центру.  При цьому проїзд до цього майданчика  організовано за межами охоронної зони, що покращує  в тому числі експлуатацію високовольтної ПЛ 110 кВ за рахунок постійного безперешкодного доступу. На стадії «Проект» або «Робоча документація» необхідно погоджувати умови використання  земельної ділянки із власником електричних мереж.

На територіях, які потрапляють до  санітарно-захисної зони існуючого кладовища, режим (умови) використання нерухомості визначають на основі затвердженого плану зонування території міста Тернополя, розробленого ДП «УДНДІ ПМ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя в 2013р, а також проектом змін до зонінгу , виконаного в 2015р та за погодженням із санітарно-епідеоміологічними службами міста Тернополя.

Слід також зазначити, що згідно ст.25 пункту 5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» : «Встановлення режиму забудови територій, визначених для  містобудівних потреб, не тягне за собою припинення права власності, або права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до моменту вилучення (викупу) земельних ділянок».

Забудова усіх інших територій, де немає планувальних обмежень та відповідно особливих умов (режиму) забудови, здійснюється згідно  статті 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Розділ 5. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Детальним  планом території житлового району «Пронятин» передбачено такі основні  принципи планувально-просторової організації території :

- Врахування та максимальне збереження  існуючої планувально-просторової структури забудови та вулично-дорожньої мережі;

- Врахування існуючого рельєфу та інших  природних факторів для створення закінченої структури вулично-дорожньої та пішохідно-транспортної мережі;

- Врахування існуючих планувальних обмежень;

- Врахування функціонального зонування території згідно затвердженого «Плану зонування території виконаного ДП «УДНДІ ПМ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя в 2013р. та проекту змін до генплану та зонінгу, виконаного в 2015р;

- Використання вільних територій для оптимального розміщення установ та підприємств обслуговування, та створення при їх об´єднанні  поліфункціональних громадських центрів із  відповідним рівнем благоустрою;

- Створення неперервної пішохідної структури, що зв´язує запроектовані громадські центри із зонами озеленення загального користування, як існуючими, так і запроектованими, а також забезпечення пішохідно-велосипедного зв´язку між запроектованими житловими  кварталами;

- Створення візуальних об´ємно-просторових акцентів та орієнтирів в містобудівельноважливих місцях, а  також формування забудови відповідного масштабу та поверховості.

Розділ 6. Житловий фонд та розселення.

Аналіз існуючого стану :

Існуючий житловий фонд житлового району «Пронятин» складається тільки із однородинних садибних житлових будинків від 1-го до 3-х поверхів із переважанням одноповерхових будинків в історичній частині колишнього села Пронятин, що були збудовані до 90-х років 20-го століття, та переважанням двохповерхових житлових будинків в зоні  новобудов, які зведені та до теперешнього часу будуються в західній частині існуючої забудови. Загальна кількість збудованих житлових будинків становить 419 шт. на кінець 2015р.

В цілому в цих будинках проживає 1550 чол. (згідно даних Головного управління статистики у Тернопільській області про середній розмір домогосподарства).

Розрахункова загальна площа існуючих житлових будинків складає до

54500,00 м2 без врахування площі господарських будівель.

Проектна пропозиція :

Детальним планом території житлового району «Пронятин» пропонуються слідуючі типи житлового будівництва :

1. Будівництво однородинних садибних житлових будинків, в межах існуючої забудови, за рахунок заповнення раніше виділених ділянок для  будівництва та обслуговування садибних житлових будинків, та за рахунок зміни цільового призначення земельних ділянок власниками  окремих ділянок, де можлива і запланована забудова садибними житловими будинками.

В цілому в межах існуючої забудови планується будівництво 354 садибних житлових будинків. Прогнозована загальна площа цих житлових будинків становитиме 81 420,00 м2.

2. Будівництво однородинних садибних житлових будинків на вільній від забудови території. Всього 87 шт. Загальна площа становитиме 20010,00 м2.

3. Будівництво зблокованих однородинних житлових будинків на вільній від забудови території. Всього запроектовано 187 зблокованих будинків. Загальна площа становитиме 35530,00 м2.

4. Будівництво секційних багатоквартирних житлових будинків до 5-ти поверхів (із квартирами в два рівня на останніх поверхах). Всього в таких будинках планується, збудувати  732 квартири. Загальна площа становитиме 47580,00 м2.

Загальна розрахункова кількість жителів в запланованих житлових будинках буде становити 4 530 чол.

Всього прогнозований житловий фонд нового будівництва становитиме 184540,00 м2.

Всього по житловому району «Пронятин» із врахуванням кількості жителів в існуючих житлових будинках, прогнозована  кількість мешканців становить 6080 чол. А прогнозована загальна площа усього житлового фонду разом із існуючими житловими будинками становитиме 239040,00 м2.

Розділ 7. Система обслуговування населення.

Аналіз існуючого стану :

Існуюча забудова житлового району «Пронятин» має одну характерну особли-

вість – значна недостатність забезпечення установами та підприємствами обслуговування.

На даний час в житловому районі  розміщено і функціонують :

- міська школа №30 І-ІІІ рівня на 11 класів, що розрахована на 250 учнів. На даний час в школі  навчається 110 учнів. Також в школі  розміщується «Навчально- тренувальна база» комунального підприємства «Футбольний клуб «Тернопіль», де навчаються та тренуються  35 хлопців. На території школи розміщено стадіон розміром 50х80м та два спортивні майданчики, один з яких розміром 20х41м має штучне покриття;

- Будинок культури, в якому розміщено також кабінет сімейного лікаря.

Між будинком культури та школою розміщена   котельня, яка централізовано подає тепло в школу та будинок культури.

- В межах існуючої забудови функціонують два продовольчі магазини загальною площею до 120м2.

- Дві церкви загальною місткістю до 450 чоловік

- Парники по вирощуванню шампіньйонів, де працює 9 чоловік.

Проектні пропозиції :

Детальним планом території житлового району «Пронятин» передбачено

повний комплекс громадського обслуговування місцевого значення.

З метою економного використання існуючої території та на основі аналізу містобудівельної ситуації, детальним планом території пропонується  групування установ та підприємств обслуговування в поліфункціональні громадські комплекси, які разом із  системою благоустрою та озеленених зон загального користування (площі, сквери, бульвари, пішохідні алеї) утворюють громадські центри. Головний громадський центр запропоновано розмістити в південно-західній частині житлового району, на вільній від забудови території, в безпосередній близькості від існуючої забудови.

Враховуючи рекомендації ДБН 360-92**, додаток 6.3 щодо максимально-допустимих радіусів обслуговування при забудові житловими будинками в один-два поверхи, детальним планом території житлового району «Пронятин» пропонується також розмістити в північній частині житлового району на межі між існуючою та  запланованою житловою забудовою, - комплекс  громадських установ обслуговування, які групуються вздовж проектної громадської площі.  Перпендикулярно до цієї площі підходить бульвар, який своєю віссю орієнтований на церковний комплекс на 400 прихожан.

Враховуючи вищенаведене, а також з метою  надання найбільш необхідних послуг жителям існуючої забудови,в південній частині в безпосередній близькості із існуючою забудовою, заплановано будівництво громадського будинку  позиція 21- «Поліфункціональний будинок із приміщеннями торговими, громадського харчування (кафе-бар на 25 посадкових місць); аптечним кіоском; стоматкабінетом та приміщеннями побутового призначення.

З метою найбільш повного, динамічного та ринково-орієнтованого забезпечення жителів житлового району «Пронятин» необхідним комплексом соціально- побутового обслуговування, детальним планом території житлового району «Пронятин» передбачено також  розміщення об´єктів громадського призначення у вбудовано-прибудованих приміщеннях 5-ти поверхових  багатоквартирних житлових будинків.

Загалом в громадських будинках та вбудовано-прибудованих приміщеннях багатоповерхових житлових будинків, планується розмістити слідуючі установи та підприємства обслуговування згідно розрахунку відносно прогнозованої кількості  населення в житловому районі «Пронятин», що становить 6080 чоловік. При цьому, для розрахунку прийнято дані головного управління статистики у Тернопільській області, згідно даних Всеукраїнського перепису населення щодо середнього розміру домогосподарств області (коефіцієнт сімейності). Так для садибних та зблокованих житлових будинків прийнято показник 3,7 для  домогосподарства, що складаються з 2-х осіб і більше, що характерно для домогосподарств області із садибною забудовою. Для квартир в багатоквартирних секційних житлових будинках, коефіцієнт сімейності прийнято 3,05, як середньоарифметичний для м. Тернополя.

Враховуючи пропозицію членів погоджувальної комісії щодо розгляду пропозицій громадськості до містобудівної документації «Детальний план території житлового району «Пронятин»  в м.Тернополі» згідно «Протоколу засідання ...» від 11.03.2016р., пропонується в майбутньому, територію, яка  використовується під розміщення теплиць по  вирощуванню грибів-шампіньойнів віднести до земель  житлової забудови. Для цього органами місцевого  самоврядування необхідно вирішити майнові  та земельні питання із власником землі та майна  щодо законної компенсації та виділення відповідної земельної ділянки.

Розрахунок потреби в громадських установах та  підприємствах

обслуговування для житлового району «Пронятин»

| №п/п | Установи і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1000 чоловік | Розрахункова потреба | Наявних для подальшої екслуатації закладів | Необхідне нове будівництво на території ж/р «Пронятин» | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Установи освіти |
| 1 | Дитячі дошкільні установи | місць | 80% дітей дошкільного віку, враховуючи демографічну структуру | 6080 х 0,05х0,8= =243 | 0 | 240 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів | місце | 100 % дітей до 15 років, враховуючи демографічну струк-туру | 6080 х х0,144= =875 | 250 | 550 |  |
| 3 | Міжшкільні центри комп´ютерного й виробничого навчання | місце | 8% від загальної к-ті школярів | 800х0,08=64 | 0 | 64 | При новій ЗОШ І-ІІІ ступенів |
| 4 | Позашкільні заклади | місце | 15,3% школярів 4-8 класів | 380 х 0,153= =58 | 35 | 58 | В складі громадського центру |
| 2.Установи охорони здоров´я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Будинки-інтернати для людей похилого віку, ветеранів війни і праці (з 60-ти років) | місце на 1тис. чол відповідної демографіч-ної групи | 28 | 6080х0,25х х0,028=40 | 0 | - | Розмістити в зоні впливу міста 43 місця |
| 6 | Будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними порушеннями (з 18 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографіч-ної групи | 28 | 6080х0,8х х0,028=136 | 0 | - | Розмістити в зоні впливу міста 136 місць |
| 7 | Сімейні дитячі будинки (від 4 до 17 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи | 3 | 6080х0,15х х0,003=3 | 0 | - | Розмістити в зоні впливу міста 3 місця |
| 8 | Психоневроло-гічні інтернати (з 18 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи | 3 | 6080х0,8х х0,003=15 | 0 | - | За межами Міста 15 місць |
| 9 | Спеціальні житлові будинки і групи квартир для ветеранів війни, праці і одиноких людей похилого віку (з 60 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи | 60 | 6080х0,25х х0,060=91 | 0 | 91 | На 1-х поверхах багатоквар-тирних житл.будинків |
| 10 | Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їхніх сімей | чоловік | 0,5 | 6,08х0,5=3 | 0 | 3 | На 1-х поверхах багатоквар-тирних житл. будинків |
| 11 | Стаціонари усіх типів | ліжко | 14 | 6,08х14=85 | 0 | - | В запроектованій лікарні житлового району «Кутківці» |
| 12 | Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару | відвідувань за зміну | 24 | 6,08х24= 146 | 0 | - | В запроектованій лікарні житлового району «Кутківці» |
| 13 | Аптеки | об´єкт | 0,104 | 6,08х0,104= =0,63 | 0 | Мінімум 2 (вра-ховуючи радіус об-слуговування) | В складі громадських центрів |
| 14 | Молочні кухні | порція за добу на 1 дитину (до 1 року) | 4 | 6080х0,004= =24,32 | 0 | 24 | Вбудована в приміщення громадського харчування громадського центру |
| 15 | Роздавальні пункти молочних кухонь | м2 загальної площі на 1 дитину | 0,3 | 6080х0,0003 =1,82 | 0 | 8м2 мін. | Вбудовані в приміщення громадського харчування |
| 16 | Станції (підстанції) швидкої медичної допомоги | автомобіль | 1 на 10 тис. осіб | 1 | 0 | - | В запроектованій станції житлового р-ну «Кутківці» |
| 17 | Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять в житловому районі | м2 загальної площі | 70 | 6,08 х70= =425 | 0 | 425 | В громадському центрі |
| 18 | Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 80 | 6,08 х80= =486 |  | 500 | В громадському центрі |
| 19 | Басейн критий із довжиною доріжки -25м | м2 площі дзеркала води | 48 | 6,08 х48= =292 | 0 | 300 | В громадському центрі |
| 20 | Приміщення реабілітаційного призначення | м2 загальної площі | 15 | 6,08 х15= =91 | 0 | 100 | В духовному центрі ж/р «Пронятин» і в лікарні реабілітації в ж/р «Кутківці» |
| 3. Установи культури, мистецтва, культові споруди |
| 21 | Приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля та аматорської діяльності | місць відвідування | 55м2 площі підлоги | 6,08 х55= =334 | 0 | 334 | В громадському центрі |
| 22 | Танцювальні зали | місць | 6 | 6,08 х6= =36 | 0 | 40 | В громадському центрі |
| 23 | Клубні установи та центри дозвілля | місць відвідування | 45 | 6,08 х45= =274 | 200 | 75 | В громадському центрі |
| 24 | Кінотеатри та відеозали | місць | 25 | 6,08 х25= =152 | 0 | 200 | В громадському центрі |
| 25 | Зал атракціонів та ігрових автоматів | місць | 3 | 6,08 х3= =18,24 | 0 | 20 | В громадському центрі |
| 26 | Бібліотека | тис.од. збережень чит. місць | 3,5 3 | 22 18 | 0 0 | 22 20 | В громадському центрі |
| 27 | Культові споруди – духовний центр із церквою | місць | 146 | 6,08 х146= =888 | 450 | 450 | Духовний центр проектний |

| 4. Підприємства торгівлі, громадського харчування й побутового обслуговування |
| --- |
| 28 | Магазини, всього | м2 торгової площі | 100 | 6,08 х100= =608 | 80 | 530 | В громадських центрах та вбудовано-прибудованих приміщеннях |
|  | з них : |  |  |  |  |  |  |
|  | продовольчих товарів | м2 торгової площі | 70 | 5,825 х70= =426 | 80 | 350 | В громадських центрах та вбудовано-прибудованих приміщеннях |
|  | промислових товарів | м2 торгової площі | 30 | 6,08 х30= =183 | 0 | 183 | В громадських центрах та вбудовано-прибудованих приміщеннях |
| 29 | Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 40 | 6,08 х40= =243 | 0 | 250 | В складі громадського комплексу |
| 30 | Підприємства громадського харчування (заклади ресторанного господарства) | місць | 40 | 6,08 х40= =243 | 0 | 250 | В складі громадського центру |
| 31 | Магазини кулінарії | м2 торгової площі | 6 | 6,08 х6= =37 | 0 | 37 | В складі громадського центру |
| 32 | Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 2 | 6,08 х2= =12 | 0 | 12 | В складі громадського центру |
| 33 | Виробничі підприємства централізованого виконання замовлень | робочих місць | 4 | 6,08 х4= =25 | 9 | 16 | Комплекс придорожнього сервісу |
| 34 | Пральня самообслуговування | кг білизни за зміну | 10 | 6,08 х10= =61 | 0 | 61 | В складі громадського комплексу |
| 35 | Фабрика хімчистки | кг речей за зміну | 4 | 6,08 х4= =25 | 0 | - | В складі фабрики хімчистки ж/р «Кутківці» |
| 36 | Бані й душові | поми-вочних місць | 5 | 6,08 х5= =30 | 0 | 30 | В складі громадського центру |

| 5. Кредитно-фінансові установи та підприємства зв´язку |
| --- |
| 37 | Відділення зв´язку | об´єкт | 0,39 | 6,08 х0,39= =2,4 | 0 | 2 | В складі громадських центрів |
| 38 | Відділення ощадного банку | операційне місце | 1 операц. місце на 2 тис. чол | 6,08 х2= =12 | 0 | 12 | В складі громадських центрів |
| 39 | Юридична консультація | об´єкт | 1 юрист- адвокат на 10 тис. чол | 1 | 0 | 1 | Вбудовано-прибудовані приміщення в багатоквартирній забудові |
|  | Нотаріальна контора | об´єкт | 1 нотаріус на 30 тис. чол | 1 | 0 | 1 | Вбудовано-прибудовані приміщення в багатоквартирній забудові |
| 6. Установи житлово-комунального господарства |
| 40 | Житлово-експлуатаційна організація | об´єкт | 1об´єкт на житловий район | 1 | 0 | 1 |  |
| 41 | Пожежне депо | пожежна автомашина | 1 на 8 тис.чол. | 1 | 0 | - | В складі пож-депо в ж/р «Кутківці» |
| 42 | Готелі | місць | 4,8 | 6,08 х4,8= 30 | 0 | - |  |
| 43 | Громадські вбиральні | прилад | 1 | 6,08 х1=6 | 0 | 16 | В складі громадських центрів чотири по 4 |
| 44 | Кладовище традиційного поховання га | га | 0,24 | 6,08 х0,24= =1,5 | Існуюче кладовище підлягає закри-ттю | - | В складі запланованого загальноміського кладовища на Львівському шоссе |

Примітка.

Розрахунок установ та підприємств обслуговування для житлового району «Пронятин» виконано згідно табл.6.1 ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та на основі прогнозних показників щодо вікової структури населення м. Тернополя, поданих в складі матеріалів проекту «Генерального плану м.Тернополя», виконаного УД НДІ ПМ «ДІПРОМІСТО» в 2008р.та затвердженого в 2010р.

Розділ 8. Вулично-дорожна мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів, розміщення гаражів та автостоянок.

Аналіз існуючого стану :

В межах існуючої забудови функціонує досить розгалужена система вулично-дорожньої мережі, яка в цілому логічно вписана в складний існуючий рельєф. При цьому в районі новобудов в  західній частині житлового району, вулиці в  червоних лініях мають достатню ширину, чітку і логічну геометричну конфігурацію та допустимі нахили.

В «історичній» частині колишнього села Пронятин зберегалася мережа зви-вистих, вузьких вулиць,  більшість з яких не пристосована для пропуску по них громадського транспорту, хоча при цьому забезпечує проїзд по них легкових автомобілів та під´їзд  транспорту до переважної більшості житлових будинків.

Транспортне обслуговування житлового району «Пронятин» на теперішній час здійснюється єдиним автобусним маршрутом №30.

Проектна пропозиція :

Детальним планом території житлового району «Пронятин» пропонується

зберегти історично складену вулично-дорожню мережу із максимально-можливою її санацією з метою розширення проїзної частини, влаштування твердого покриття по усіх дорогах і проїздах.

Детальним  планом території також планується оптимізувати та вдосконалити планувальну структуру та вулично-дорожню мережу шляхом  влаштування нових вулиць та проїздів в межах існуючих житлових кварталів. Так планується пробити нову житлову вулицю(Проектна 110) в кварталі між вулицями  Глибочанською та Мирною (на захід від вулиці Глибочанської). Також пропонується пробити нову вулицю (Проектна 107) в житловому кварталі між вулицями  Хутірською, Мирною та Про-ектною 105 для  більш ефективного використання наявних земельних ділянок і можливості їх  забудови.

Також детальним  планом території розпланована  мережа вулиць та проїздів в північній та західній частині  житлового району, де запропонована забудова житловими  та громадськими будинками на вільних територіях. При цьому максимально  враховано особливості рельєфу для забезпечення нормативних параметрів вулиць та проїздів при оптимальних трудозатратах (включаючи в основному планувальні, земляні роботи). Також детальним  планом території використано уточненне рішення  місцепроходження магістарльної вулиці вздовж усієї західної межі житлового району «Пронятин» з метою більш якісного вирішення соціально-економічних проблем житлового району «Пронятин», уточнення планувальної структури та функціонального призначення території, просторової композиції із важливих і значущих видових точок планованої  магістральної вулиці, уточнення параметрів та типів забудови в  тому числі для створення умов інвестиційної привабливості для забудови території та створення інженерно-транспортної інфраструктури житлового району «Пронятин». За рахунок, в тому числі, пайової участі забудівників згідно статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Дане рішення в складі ескізного плану забудови затверджено містобудівельною радою при управлінні містобудування, архітектури та кадастру, сесією Тернопільської міської ради, а також погоджено із розробником генплану м. Тернополя – державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя, що відображено в  проекті змін до генплану, виконаного цим інститутом в 2015р.

Проектом передбачена схема організації транспортного сполучення житлового району «Пронятин» із центральною частиною м. Тернополя та внутрішнього транспортного забезпечення громадським транспортом шляхом організації автобусних маршрутів та тролейбусного маршруту, що проходитиме по магістарльній вулиці по західній околиці житлового району. При цьому проектом врахована черговість будівництва житлового  району та його відповідне транспортне забезпечення. Так пропонується організація трьох автобусних маршрутів : №1-існуючий маршрут; №2-   проміжний маршрут, розрахований на етап від 3-х до 7-ми років та остаточний  маршрут №3, який замінить маршрут №2 і розрахований на кінцевий етап будівництва (від 15 до 20 років). Також на перспективу кінцевого етапу  будівництва розраховано тролейбусний маршрут по західній стороні житлового району.

Детальним планом території також передбачено організацію схеми руху пішоходів, яка покликана через систему  зелених зон загального користування зв´язати основні  функціональні зони житлового району :

- житлову;

- громадську;

- ландшафнорекраційну.

Цій же задачі паралельно служить система велосипедного руху, яка крім комунікаційної функції розрахована також на перспективну рекреаційну функцію вздовж усієї західної сторони  Тернопільського ставу в межах  регіонального ландшафно-рекреаційного парку «Загребелля».

Детальним планом території передбачено нормативне зберігання легкових автомобілів жителів житлового району «Пронятин» та гостей жителів цього району, як  постійного так і тимчасового. Також планувальними засобами передбачено автостоянки біля громадських  будинків. Для садибних однородинних та зблокованих житлових будинків планується зберігати власний автотранспорт в межах приса-дибної ділянки. Для багатоповерхових житлових будинків планується для постійного зберігання  використовувати підземний простір під будинком; окремостоячі гаражі – стоянки капітального типу в 1-2 поверхи в межах земельних ділянок багатоповерхових будинків, а також  в окремостоячому багатоповерховому гаражі на 210 машиномісць із трьома надземними та двома підземними поверхами. Всього в окремостоячих гаражах-стоянках  передбачено 425 машиномісць.

Розділ 9. Інженерне забезпечення.

Рішення по електротехнічному та слабострумному

обладананню.

Розділ виконано у вигляді схеми магістральних інженерних мереж та текстової частини, де запропоновано принципові рішення щодо інженерного забезпечення житлового району «Пронятин» в м.Терноплі» згідно ДБН Б.1.1-14: 2012 «Склад та зміст детального плану території».

Загальна частина.

В електротехнічній частині проекту вирішені питання: електропостачання , телефонізаиії,радіофікації заземлення.

Існуючий стан.

Електроживлення житлового району «Пронятин» на напрузі 10кВ здійснюється двома повітряними лініями ЛЕП-10кВ. Розподіл електроенергії на напрузі 380/220В здійснюється від комплектних трансформаторних підстанцій (КТП). Електропостачання будівель та споруд від КТП здійснюється повітряними лініям* на напрузі 380/220В.

Телефонізація житлового району  здійснюється кабельними лініями , що прокладаються в телефонній каналізації та по опорах ліній зв'язку.

Радіофікація мікрорайону здійснюється від абонентської радіолінії, що прокладається по опорах електроліній 0,4кВ та ліній зв'язку.

Проектні рішення.

Електропостачання.

Електропостачання житлового району здійснюється згідно вихідних даних виданих ВЛТ «Тернопільобленерго» .

Джерелом електропостачання житлового району є розподільний пункт (РП) типу ІІ РПК-2ТМ1 суміщений з трансформаторною підстанцією 10/0,4кВ. Електроживлення розподільного пункту (РП) на напрузі 10кВ здійснюється кабельними лініями від підстанції ПС 110/10кВ, яка запланована для живлення електроустановок житлового району «Кутківці» м.Тернополя.

Для розподілу електроенергії 380/220В прийняті металеві міські одно та двох-трансформаторні підстанції (ТП) типу КТПММ та 2КТПММ відповідно. Підключення трансформаторних підстанцій від розподільного пункту (РП) передбачається кабельними лініями по петлевій схемі.

Категорія надійності електропостачання споживачів житлового району- II, III.

Міські електричні мережі напругою 10кВ виконуються трьохфазними з ізольованою нейтраллю.

Для розподільної мережі низької напруги основною напругою є 380/220В, мережа виконується чотирьохпровідною з глухозаземленою нейтраллю.

Електричні мережі житлового району для багатоповерхових житлових будинків,котеджів та будівель громадського призначення виконуються кабельними лініями,що прокладаються в землі. Електричні мережі однородинних житлових будинків виконуються самонесучими ізольованими проводами СІП,що прокладаються по залізобетонних опорах типу СВ.

Підключеня до мережі 380/220В проектуючих однородинних житлових будинків в місцях існуючої забудови буде здійснюватися від існуючих повітряних ліній, при необхідності з заміною проводів на більший переріз та з заміною трансформаторів на більшу потужність. Дані рішення будуть виконуватись в проектній документації на наступних проектних стадіях : «Проект», «Робочий проект».

Переноси повітряних ліній на напрузі 10 та 0,4кВ, що попадають під площадку забудови, будуть вирішуватись в проектній документації стадії «Проект».

Перерізи та марки кабельних і повітряних ліній 10 ; 0,4кВ будуть вирішуватись в проектній документації стадії «Проект». Розрахункова (прогнозована)потужність- 3,325 МВт в тому числі для комунально-побутових споживачів- 1,568МВт.

Телефонізація.

Телефонізація житлового району здійснюється згідно вихідних даних виданих ПАТ «Укртелеком» Тернопільська філія.

Для телефонізації житлового району проектом передбачено прокладку телефонних кабелів в азбоцементних трубах від існуючої телефонної мережі.

Розподіл телефонної мережі для житлового району передбачається від розподільних шаф типу РШ-600.

Радіофікація.

Радіофікація житлового району здійснюється згідно вихідних даних виданих ПАТ «Укртелеком» Тернопільська філія.

В приміщенні торгово-розважального центру (поз.З) передбачено влаштування приміщення для радіотрансляційного вузла (РТВ) . В приміщенні РТВ встановити підсилювач типу ПРТВ-1,0.

Для дистанційного керування радіовузлом в приміщення заводиться 10 парний телефонний кабель від ЦСПМ по вул.Чорновола,4 в діючій та проектуючій телефонній каналізації.

Радіомережа для багатоповерхових житлових будинків та громадських будівель виконується проводом марки ПРГЇПМТ по проектуючій стояковій радіолінії на напрузі 240В.

Абонентська радіомережа на напрузі 36В для одноповерхової забудови та

котеджів виконується проводом ПРСП, що прокладаються по проектуючих та існуючих залізобетонних опорах 0,4кВ.

Заземлення.

Захисне заземлення виконується в відоовідності з п.1-7 ПУЕ. Тип системи заземлення – TN-C-S.

Для заземлення використовується захисний РЕ провід мережі.

Зв'язок з нульовими точками трансформаторів і контуром заземлення підстанції здійснюється через нульові жили кабелів і проводів живлення.

Охорона праці та техніка безпеки.

Протипожежні заходи та пожежний захист.

Охорона праці та техніка безпеки при будівництві та експлуатації проектуючих обєктів забезпечується прийняттям всіх проектних рішень у відповідності з "Правилами влаштування електроустановок", "Техніка безпеки в будівництві, СНиП ІІІ-4-80, вимоги яких враховують умови безпеки праці, попередження виробничого травматизму, професіональних захворювань, пожеж та вибухів.

Для забезпечення охорони праці та техніки безпеки проектом передбачено:

-використання технічно-досконалого обладнання;

-розміщення обладнання так, щоб мати вільний доступ до нього при обслуговуванні,

-планування заземлення елементів електропристроїв з нормованою по ПУЕ величиною опору і конструкцією, яка відповідає вимогам "Електричні пристрої. СНиП ІІІ-4-80;

-використання при виконанні будівельно-монтажних робіт машин та механізмів, в конструкціях яких закладені принципи охорони праці, високий рівень механізації будівельно-монтажних робіт;

-виконання будівельно-монтажних робіт згідно типових технологічних карт.

Для забезпечення охорони праці та техніки безпеки необхідно також щоб будівельні,   монтажні   та   налагоджувальні   роботи   та   експлуатація електроустановок проводилась згідно з «Техніка безпеки при будівництві», СНиП ІІІ-4-80" і "Правил техніки безпеки при виробництві електромонтажних робіт на об'єктах Міненерго України" 1984р.

9.2. Водопостачання.

Існуючий стан

За інформацією Тернопільської міської ради на час складання проекту «Житловий район «Пронятин» існує дві локальних системи водопостачання, які забезпечують водою частину населення та школу, будинок культури.

Джерелом водопостачання для цих систем є 2 артезіанських свердловинних водозабори глибиною до 50м, які експлуатуються без дотримання зон санітарної охорони. Запас води регулюється у двох водонапірних вежах. Запас води на пожежогасіння відсутній. Пожежні резервуари відсутні.

Населення садибної забудови, що не підключене до локальних систем водопостачання від артезіанських свердловин користується шахтними та трубчастими колодязями.

Господарсько-побутова каналізація.

Існуючий стан

На час складання проекту детального плану території «Житловий район «Пронятин» централізоване водовідведення господарсько-побутових стоків відсутнє. Населення садибної забудови користується дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами.

Проектні рішення.

Розділ виконано у вигляді схеми магістральних інженерних мереж та текстової частини, де запропоновано принципові рішення щодо інженерного забезпечення «Житлового району «Пронятин».

Водопостачання.

В житловому районі «Пронятин» передбачена об'єднана система централізованого господарсько- питного та протипожежного водопостачання.

Водозабезпечення мікрорайону виконано на основі технічних умов №176/15 від 10.09.2015р., виданих КП «Тернопільводоканал». Кількість води на потреби господарсько-питного водопостачання складає 2238,97м3/добу.

Передбачено підключення житлового району «Пронятин» до системи централізованого водопостачання м. Тернопіль від двох джерел. Точка підключення: - водопровідна мережа від насосної станції ВНС №1 по вул. Білецька;

-водопровідна мережа ф500мм, що прокладена по вул. Обїзна-вул.Тролейбусна з прокладанням водопроводу вздовж вул.Обїзна до вул.Львівської з врахуванням підключення проектуючого житлового району «Кутківці».

Схемою передбачено кільцеву мережу об'єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу житлового району.

Водопровідні мережі об'єднаного господарсько-питного та протипожежного

водопостачання рекомендовано прокладати на глибині 1,6 м від поверхні землі. Матеріал труб - поліетилен тип ПЕ100, SDR 17,0 (10атм.) для подачі питної води, які відповідають ДСТУ В.2.7-151:2008 «Труби поліетиленові для подачі холодної води».

Для системи водопостачання повинні застосовуватись труби та матеріали відповідно до п.3.11 ДСанПІН 2.2.4-171. Проектування мереж із пластмасових труб виконувати згідно ДСТУ Н - Б В.2.5-40:2009 «Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб». Водопровід виконувати з прокладанням сигнально-попереджувальної стрічки та сигнальним кабелем.

Облік споживання води буде здійснюватись кожним окремим об'єктом з встановленням лічильників води, параметри яких повинні відповідати діючим стандартам, технічному регламенту щодо суттєвих вимогу до вимірювальної техніки та обладнаним пристроєм для знімання інформації і передачі даних на диспетчерський пункт КП «Тернопільводоканал».

На водопровідній мережі встановити камери переключення, колодязі, в яких встановити запірну арматуру, вантузи, зворотні клапани, регулятори тиску, пожежні гідранти. При ремонтних роботах сумарна подача води по всіх інших лініях повинна бути не менше 70% від розрахункової витрати.

Трубопроводи водопостачання рекомендовано розміщувати вище каналізаційних не менше 0,4 м.

Перехід водопроводів під автомобільною дорогою виконувати у футлярах Гідравлічні розрахунки водопровідних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, розрахунки необхідних тисків в точках підключення, виконати на стадіях   проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат води на потреби водопостачання конкретних об´єктів.

Пожежогасіння

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл.З, 4 розд.6.2 витрата води на зовнішнє пожежогасіння на одну пожежу при багатоповерховій забудові - 20 л/с при кількості одночасних пожеж - 3. Витрата води на пожежогасіння повинна бути забезпечена при максимальній витраті води на питні та господарсько-побутові потреби.

Забір води на пожежогасіння передбачено з пожежних гідрантів ( 125мм, встановлених на кільцевій мережі об´єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 200м. Також  додатково проектом передбачено влаштування під´їздів із твердим покриттям до річки Серет із влаштуванням двох пірсів для резервного забору води пожежними автомобілями під час ймовірної  пожежі.

Господарсько-побутова каналізація.

В житловому районі «Пронятин» передбачено централізовану систему господарсько-побутового водовідведення стоків з охопленням усієї території.

Згідно генплану територія житлового району поділена на 4 басейни каналізування. Господарсько-побутові стоки у межах кожного басейну передбачено самопливними колекторами подавати на каналізаційні насосні станції (КНС), які в свою чергу будуть перекачувати стоки до самопливних мереж каналізації житлового району «Кутківці».

Водовідведення житлового району виконано на основі технічних умов №176/15 від 10.09.2015р., виданих КП «Тернопільводоканал» .

Згідно технічних умов КП «Тернопільводоканал» можлива точка підключення напірного, самопливного каналізаційного колектора від житлового району «Пронятин» - каналізаційна вулична мережа північно-західна частина житлового району «Кутківці» з подальшим підключенням до самопливного колектора вул.Чумацька в м.Тернополі з наступним скидом стоків на КНС № 9 (вул. Шептицького) та з подальшим перекачуванням їх на міські очисні споруди КП «Тернопільводоканал».

Схеми, конструкції, матеріали та устаткування повинні забезпечувати економічність та ефективність, надійність, довговічність та безвідмовність функціонування мереж, споруд і систем протягом розрахункового строку їх експлуатації, ремонтну здатність споруд.

Питома середньодобова норма водовідведення стічних вод від житлової забудови прийнята аналогічно середньодобовому водоспоживанню (ДБН В.2.5-75:2013, п.7.1.1, табл.1) і складає 210 л/добу на одного жителя Коефіцієнти нерівномірності визначати в залежності від витрати стічних вод (л/с) по басейнах по п.7.1.6, табл. 2.

Максимальна добова кількість господарсько-побутових стоків складає 2238,97 м3/добу.

Відведення забруднених господарсько-побутових стоків з ділянки опорожнення в водні об'єкти заборонено, для проведення ремонтних робіт,.

Перехід колекторів через автомобільну дорогу виконувати у футлярах. Передбачено закритий метод виконання робіт (прокол) (ДБН В.2.5-74:2013, п. 12.52).

Трубопроводи самопливної мережі господарсько-побутової каналізації передбачати із труб «Корсис» - поліетиленових, гофрованих, двохшарових» згідно ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

Трубопроводи напірної каналізації передбачити з поліетиленових труб типу ПЕ-100 «технічна» згідно ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

При гідравлічному розрахунку самопливних і напірних трубопроводів з пластмасових труб може бути використано ДСТУ-Н Б В.2.5-40 та таблиці для гідравлічних розрахунків трубопроводів із полімерних матеріалів.

Самопливні колектори повинні забезпечувати пропуск розрахункової максимальної секундної витрати стічних вод при самоочисних швидкостях.

Каналізаційні колодязі та камери на мережі передбачати із збірних залізобетонних елементів згідно ТП 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84.

Каналізаційні насосні станції застосовувати модульні типу «WILLO», двохнасосні, в склопластиковому корпусі, з автоматичною системою управління. Категорія надійності КНС -III згідно ДБН В.2.5-75:2013 п.9.1.1, табл.14.

Гідравлічні розрахунки самопливних і напірних каналізаційних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, розрахунки насосних станцій за басейнами каналізування, виконати на стадіях проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат стічних вод.

Дощова каналізація.

Відведення поверхневих стічних вод забезпечене шляхом вертикального планування та влаштування закритої системи водовідведення: водостічних труб, дощоприймачів, зливо-приймальних колодязів, каналізаційних насосних станцій.

Згідно генплану територія житлового району поділена на 4 басейни каналізування.

Відведення поверхневих стічних вод у межах кожного басейну передбачено самопливними колекторами подавати на каналізаційні насосні станції (КНС), які в свою чергу будуть перекачувати стоки до самопливних мереж дощової каналізації житлового району «Кутківці». Трубопроводи самопливної мережі дощової каналізації передбачати із труб «Корсис» -поліетиленових, гофрованих, двохшарових» згідно ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

Трубопроводи напірної дощової каналізації передбачити з поліетиленових труб типу ПЕ-100 «технічна» згідно ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

При гідравлічному розрахунку самопливних і напірних трубопроводів з пластмасових труб може бути використано ДСТУ-Н Б В.2.5-40 та таблиці для гідравлічних розрахунків трубопроводів із полімерних матеріалів.

Самопливні колектори повинні забезпечувати пропуск розрахункової максимальної секундної витрати стічних вод при самоочисних швидкостях.

В місцях поворотів, підключень на каналізаційній мережі проектом передбачено встановлення дощоприймальних, вузлових поворотних, оглядових каналізаційних колодязів із збірних залізобетонних кілець по т.пр. 902.09.46-84. Довжина приєднання від дощоприймального до оглядового колодязя на колекторі повинна бути не більше ніж 40м.

Каналізаційні насосні станції застосовувати модульні типу «WILLO»,  двохнасосні, в склопластиковому корпусі, з автоматичною системою управління. Категорія надійності КНС -III згідно ДБН В.2,5-75.2013 п.9.1.1, табл. 14.

Гідравлічні розрахунки самопливних і напірних каналізаційних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, розрахунки насосних станцій за басейнами каналізування, виконати на стадіях проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат стічних вод.

Санітарно-захисна зона КНС і захисні охоронні зони канапізащйних мереж

Згідно ДБН В.2.5-75:2013, П.17.1Л, табл. 30 санітарно-захисна зона каналізаційної насосної станції з регулюючими резервуарами закритого типу -15 м.

Захисна охоронна зона каналізаційних мереж (в кожну сторону від бокової стінки трубопроводу) при глибині укладання < 4м, для:

- самопливних мереж - 3 м;

-   напірних трубопроводів - 5м (п.17.1.2, табл. 31).

9.3. Теплопостачання. Газопостачання.

Вихідні дані.

Основні техніко-економічні показники для розрахунків теплових потоків, годинної і річної потреби умовного палива і природного газу об'єктів житлового і господарського призначення «Детального плану території житлового району «Пронятин» в м.Тернополі» дані в архітектурній частині пояснювальної записки.

Розрахункові параметри зовнішнього повітря для м.Тернополя.

Теплий період, для розрахунку систем вентиляції:

tз= +22о С; Vвітру- 3,3 м/сек;

Теплий період, для розрахунку систем кондиціювання та охолодження
повітря:			tз= +26 °С; Vвітру= 3,3 м/сек;

Холодний  період,   для  розрахунку   систем   опалення,   вентиляції  та
кондиціювання повітря:	tз = -20°С; Vвітру= 5 м/сек.;

Середня температура за опалювальний період: t з.с = -0,2°С;

Температурна зона -І;

Кількість градусо-діб опалювального періоду Дd=3750.

Період із середньою добовою температурою повітря <8о С - 184 доби.

Теплопостачання.

Розрахункові теплові потоки по видах споживання виконано згідно з вимогами нормативних документів:

- ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;

- ДСТУ-Н Б В. 1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

- ДБН В2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»;

-   «Методичні рекомендації щодо нормування витрат палива, теплової
енергії на опалення житлових, громадських будинків, споруд та на
господарсько-побутові потреби в Україні». Державний комітет України з
енергозбереження.

Результати розрахунків максимальних годинних і річних теплових потоків та палива, за умови 100% газифікації житлового району «Пронятин» у межах, визначених проектом на кінець освоєння обсягів будівництва розрахункового строку, наведено в таблицях на аркушах ТМ.ГПЗ - 4; 5; 6; 7.

Сумарний тепловий потік на потреби опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання об'єктів району:

- максимальний годинний -      20,45 МВт;

-   річний -	30018,9МВт.
Теплопостачання житлових будинків пропонується:

-     для  1-но(5-ти поверхових житлових будинків – індивідуальні поквартирні системи теплопостачання (опалення та гаряче водопостачання) за
допомогою газових двофункційних теплогенераторів з відведенням димових
газів каналами вище покриття будинків;

- для  громадських  будівель  -  застосування  модульних  (блочних транспортних, дахових) котелень, що дозволяє максимально уникати втрат
теплової енергії, підвищити інтенсивність введення в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів;

- для   теплопостачання   об'єктів   соцкультпобуту   передбачається влаштування паливних та окремо стоячих котелень.

Сучасним напрямком підвищення рентабельності експлуатації джерел тепла,  пропонуються установки прогресивних когенераційних  технологій.

Варіант теплопостачання обєкта, або групи об'єктів за умови пайової участі інвесторів-забудівників, через спорудження блочної когенераційної установки, забезпечить кінцевого споживача енергією. При цьому за паливо в теплотехнічному обладнанні можливе використання газів різного походження: біогаз, газ стічних вод, газ сміттєзвалищ, пропан, бутан та інші.

За основне розрахункове паливо в паливних, котельнях та когенераційних установках прийнято природний газ.

Актуальним є також застосування технологій одержання теплової енергії за рахунок утилізації та спалювання побутових відходів і сміття.

Електроенергія замінює природний газ при використанні її для підігріву теплоносія в нічний час, в комплексі з акумуляцією тепла для використання його в денний час. Електрокотельні на установках гідродинамічного нагріву води (УГД) «Термер», модульні, дозволяють нарощування потужності по мірі підключення споживачів при будівництві.

Для невеликих, але теплоємних громадських об'єктів, в яких значна кількість тепла необхідна для опалення, вентиляції, кондиціювання, гарячого водопостачання ( школи, спортивні об'єкти), використовується сонячна енергія та енергія ґрунту - на базі теплової помпи.

За вимогами відповідних ДБН - для об'єктів, в яких неприпустима перерва в подачі тепла (готелі, дитячі дошкільні заклади цілодобового функціонування, тощо), необхідно резервувати 100%-ву подачу тепла тепловими мережами, або передбачити наявність місцевого резервного джерела теплопостачання.

Одним зі шляхів впровадження альтернативних джерел теплопостачання щодо вирішення проблем енергозбереження є використання джерел низькопотенціального тепла для теплонасосних установок (ТНУ). Це системи утилізації тепла на очисних спорудах каналізації і використання тепла ґрунтів.

Для покриття теплових навантажень на гаряче водопостачання, насамперед для об'єктів сезонного функціонування, пропонується комплексне застосування ТНУ з когенераційними установками, геліосистемами.

Газопостачання.

Існуючий стан.

На даний час рівень газифікації м.Тернополя природним газом досягає близько 100% і характеризується розвиненою системою розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків.

Система газопостачання існуючого житлового району «Пронятин» є наступна:

а) газопровід середнього тиску ( 108 мм (0,25 МПа) підвідний від району
«Кутківці»;

б) газопроводи середнього тиску (0,25 МПа) вуличні, до ШРП, надомних
регуляторів тиску;

в) газопроводи низького тиску (0,003 МПа) до житлових будинків,
котелень, комунальних підприємств.

Газопостачання на базі використання ЗВГ в кварталі, практично, відсутнє.

Проектні рішення.

Відповідно до технічних умов ПАТ «Тернопільміськгаз» №202 від 08.12.2015 р., газопостачання запроектованих об'єктів житлового кварталу «Пронятин» здійснюється від існуючого газопроводу середнього тиску ( 273 мм (Р=0,25 МПа), що прокладений до існуючої котельні району «Кутківці».

Система газопостачання споживачів двоступенева, з подачею газу споживачам по газопроводах двох тисків: середнього ( Г2 = 0,25 МПа ), та низького ( Г1 = 0,003 МПа).

Проектом передбачено закільцювання проектних газопроводів середнього тиску - Г2 з існуючими для забезпечення рівномірної подачі газу, вирівнювання тиску газу в кінцевих ділянках газопроводів.

Проектом передбачено підключення до газопроводів наступних категорій споживачів:

а)житлові будинки (до 5-ти поверхів) - на господарсько-побутові потреби;
потреби опалення та гарячого водопостачання;

б)об'єкти народної освіти; заклади охорони здоров'я; фізкультурно-
спортивні   об'єкти;   установи  культури  і  мистецтва;  культові  споруди;
підприємства торгівлі; підприємства громадського харчування і побутового
обслуговування;  установи житлово-комунального господарства - джерела
теплопостачання (опалення, вентиляція; гаряче водопостачання) - як паливо.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-побутові потреби прийняті згідно з вимогами ДБН В. 2.5-20-2001 «Газопостачання» з урахуванням наявності в квартирі:

- багатоквартирної житлової забудови - газової плити;

- садибної забудови - газової плити.

Приготування їжі в дитячих дошкільних та шкільних закладах, на підприємствах громадського харчування передбачено з використання електроенергії.

Кількість споживання газу на потреби опалення, вентиляції, житлових будинків та об'єктів соцкультпобуту розраховано згідно з вимогами ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».

Кількість споживання газу на потреби гарячого водопостачання об'єктів розраховано згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», розділ 3.

Результати розрахунків максимальних годинних і річних витрат природного газу, за умови 100% газифікації житлового кварталу «Пронятин» у межах, визначених проектом на кінець освоєння обсягів будівництва розрахункового строку, наведено в таблицях на аркушах ТМ. ГПЗ - 4; 5; 6; 7.

Максимальні розрахункові витрати газу.

- максимальна годинна -        4943 м3/год;

- річна-				17226тис.м3/рік.

Максимальні розрахункові витрати умовного палива:

- максимальна годинна -        5397 кг.у.п./год;

- річна -				19456 т.у.п./рік.

Загальна довжина запроектованого газопроводу середнього тиску -     12км, в тому числі:

- підвідного -		1,6 км;

- квартального -        	10,4 км.

Гідравлічні розрахунки газопроводів середнього і низького тисків, визначення діаметрів газопроводів., необхідних тисків в точках підключення виконувати на стадіях проектування «Проект» і «Робочий проект», після уточнення розрахункових витрат газу для конкретних об'єктів.

Облік витрат газу передбачається встановленням газових лічильників у кожному конкретному об'єкті згідно з технічними умовами, виданими ПАТ «Тернопільміськгаз».

Зовнішні мережі. Газопостачання.

Загальні вказівки прокладання газопроводів.

Для пониження тиску газу з середнього (Р2=0,25 МПа) до низького (Р1 =0,003 МПа) запроектовано газорегуляторні установки шафового типу ШГРП з двома регуляторами тиску, двома лініями редукування.

Газорегуляторні установки шафового типу монтувати на залізобетонних плитах, в огорожі з металевої сітки.

Якщо фундамент під ШГРП влаштовується в насипних ґрунтах , то дно котловану слід підсилити втрамбуванням щебеню або гравію до об'ємної ваги

1,6 т/м.куб, δ =20см.

Проектом передбачається прокладання газопроводів середнього та низького тисків із поліетиленових напірних труб ПЕ - 100 з запасом міцності 3,15; SDR11(сейсмічний район 7 балів); згідно з ДСТУ Б.В.7-73-98 (ISO4437), згідно з вимогами ДБН В.2.5-41:2009, та надземно із сталевих електрозварювальних труб згідно з ГОСТ 10704-91*, ГОСТ 10705-80В Ст Зсп, які використовуються в місцях встановлення ШГРП ; відключаючих пристроїв; переходах через дороги.

Глибину прокладання газопроводів із поліетиленових труб прийняти не менше 1,0м до верху труби.

Для поліетиленових газопроводів, які прокладаються в насипних грунтах, дно траншеї слід підсилити втрамбуванням щебеню або гравію до об'ємної ваги 1,6т/м.куб, δ=20см.

Під всі газопроводи необхідно влаштувати основу з піщаного ґрунту товщиною не менше δ=10 см (над виступаючими нерівностями основи). Засипання газопроводів на висоту не менше 20см над верхньою твірною труби слід робити таким же ґрунтом , як і для основи. Укладання газопроводу прийнято «змійкою».

Зварювальні роботи для газопроводів із поліетиленових труб виконувати терморезисторним зварюванням.

Приєднання поліетиленових відгалужень до поліетиленових газопроводів, переходи з одного діаметра на інший та повороти поліетиленових газопроводів передбачаються за допомогою з'єднувальних деталей, згідно з вимогами ДСТУБВ.2.7-179.

Роз'ємні з'єднання розташовані в колодязях, нероз'ємні з'єднання - в ґрунті. З'єднувальні деталі «поліетилен-сталь» розташовані тільки на прямолінійних ділянках газопроводів із захистом металевої ділянки від корозії.

Вимикаючі пристрої на газопроводах передбачаються:

- на вводах в житлові, громадські та виробничі будинки або в групу
суміжних будинків;

- на підключеннях газопроводів до існуючих газопроводів міста;

-	на відгалуженнях від розподільчих газопроводів до окремих кварталів та
окремих груп житлових будинків;

-	для секціонування розподільчих газопроводів середнього тиску, та для
можливості виконання аварійних і ремонтних робіт.

Вимикаючі пристрої на зовнішніх газопроводах розташовуються в колодязях, надземних металевих шафах або огорожах, а також на стінах будинків. Вимикаючі пристрої встановлювати в доступних для обслуговування місцях.

В колодязях передбачаються компенсуючі пристрої, що забезпечують монтаж і демонтаж запірної арматури.

Колодязі для розташування вимикаючих пристроїв на газопроводах виконувати із негорючих, вологостійких та біостійких матеріалів.

Газопроводи-вводи до будинків, від розподільчих газопроводів, можуть виконуватися із сталевих або поліетиленових труб.

При виконанні газопроводу-вводу із поліетиленової труби, перехід на сталеву трубу слід виконувати в місці приєднання до крану перед КБРТ, або на вертикальній ділянці не вище 0,8м від землі з розташуванням надземної ділянки поліетиленового газопроводу та вузла з'єднання з металевим газопроводом в металевому футлярі з отворами для відбору проб повітря. Кінець надземної частини футляру ущільнено для попередження попадання атмосферних опадів у міжтрубний простір.

На підземній ділянці вузол з'єднання розташовується на відстані від фундаментів будинків та споруд (у просвіті) не менше 1м для газопроводів низького тиску і 2м для газопроводів середнього тиску.

Мінімальні відстані (у просвіті) газопроводів до підземних інженерних мереж, будинків та споруд виконувати згідно з вимогами (4) ДБН Б.2.4-1.

На ділянках із стисненими умовами замість поліетиленових труб запроектовано прокладання сталевих труб, з виконанням вимог для сталевих газопроводів, що прокладаються в стиснених умовах.

Футляри, які застосовуються для прокладання поліетиленових труб у стиснених умовах, виконані із сталевих труб. Внутрішні діаметри футлярів виконати більшими від зовнішніх діаметрів газопроводів не менше, ніж на 40мм при діаметрах газопроводів до 90мм і не менше, ніж 80мм при діаметрах газопроводів понад 90мм. Кінці футлярів при прокладанні в них газопроводів повинні бути ущільнені діелектричними водонепроникними матеріалами (гумові втулки, термоусадочні плівки, пінополіуретан, мікрофлекс, пінофлекс).

В межах футляру газопроводи по 1м в обидва боки від нього не повинні мати зварних та інших з'єднань. На одному кінці футляру встановлюється контрольна трубка, що виходить під захисний пристрій.

Глибину прокладання газопроводів під проїзними частинами доріг та вуличних проїздів (у футлярах або без футлярів) виконати на глибині не менше 1,2м до верху газопроводів або футлярів,

Позначення траси газопроводу виконати шляхом встановлення розпізнавальних знаків по всій трасі газопроводу (таблички-покажчики змонтувати на стінах будинків; біля засувок та ШГРП; на кутах повороту газопроводів - на орієнтирних стовпчиках). Орієнтирні стовпчики встановлюються на відстані 1м від осі газопроводів, справа по ходу газу.

По всій довжині траси газопроводу, в траншею, укладається сигнальна стрічка. Пластмасова сигнальна стрічка жовтого кольору завширшки не менше 0,2м. з незмивним написом «Обережно! Газ» укладається на відстані 0,2м від верху присипаного поліетиленового газопроводу. В стрічку вмонтовано мідний провід перерізом 2,5 - 4 мм.кв., із виходом кінців на поверхню біля запірних кранів ; ШГРП ; вводів в будинки ; розпізнавальних знаків.

На ділянках перетину газопроводу із підземними інженерними комунікаціями сигнальна стрічка повинна бути укладена уздовж газопроводу двічі на відстань не менше 0,2м між собою й на 2м в обидва боки від комунікації, що перетинається.

Сталеві газопроводи, які прокладаються надземно, слід захистити від атмосферної корозії покриттям, що складається з двох шарів ґрунтовки та двох шарів фарби призначеної для зовнішніх робіт. Сталеві газопроводи які прокладаються в землі та в місцях входів і виходів з землі, покриваються захисним покриттям «надто» посиленого типу на висоту 0,5м над землею.

Сталеві газопроводи, які захищаються від корозії, повинні відповідати вимогам ДСТУ Б.В.2.5-29:2006. Ізоляційне захисне покриття «надто» посиленого типу нанести на труби або секції труб механічним способом у базових або заводських умовах. Всі ізоляційні матеріали повинні бути заводського виготовлення і мати сертифікат.

Мінімальну відстань від газопроводу до стовбурів дерев слід приймати не менше 1,5м. Мінімальна відстань по горизонталі від газопроводу низького тиску до

фундаментів опор повітряної лінії електропередачі до 1кв - 1м; понад 1кв до 35кв - 5м; а понад 35кв до 110кв і вище - 10м; до опор зв'язку - 1м.

Кришки колодязів і камер суміжних підземних комунікацій, прокладених на відстані до 50м, по обидва боки від осі газопроводу, повинні мати отвір діаметром не менше 15мм.

Відстань по вертикалі у просвіті при пересіченні газопроводами інженерних мереж слід приймати не менше 0,2м - відповідно з вимогами ДБН 360-92.

В підвалах, технічних підпіллях, а за їх відсутності в цокольних або перших поверхах житлових, громадських будинків та споруд слід передбачати контроль до вибухових концентрацій природного газу (20%НКМЗ) в повітрі, з виведенням сигналу на колективну попереджувальну сигналізацію.

Згідно з вимогами ДБН В.2.5.-20-2001 вводи і випуски комунікацій, які проходять крізь підземну частину зовнішніх стін будинків, повинні бути старанно ущільнені. Ущільнення вводів і випусків комунікацій повинні виконуватись згідно з альбомом «Типові деталі ущільнення вводів інженерних мереж в громадські та житлові будинки» (комплекс 7373-3), підприємствами, яким належать будинки. Ущільнення виконуються в усіх будинках, які розташовані по обидві сторони від траси газопроводу по лінії будівлі , згідно з вимогами ДБН В.2.2-15-2005 - на віддалі 100м в обидві сторони від газопроводу.

Прокладання газопроводів виконувати у відповідності з вимогами ДБН В.2.5-20-200І «Газопостачання»; ДБН В.2.5-41:2009 «Газопроводи з поліетиленових труб»: частина І «Проектування» ; частина II «Будівництво» та «Правилами безпеки систем газопостачання України».

До початку виконання земляних робіт проект погодити з організаціями, які експлуатують існуючі підземні та надземні інженерні комунікації.

Риття траншеї виконувати після отримання дозволу в організаціях, які займаються експлуатацією надземних та підземних комунікацій.

Захист навколишнього середовища

Розділ захисту навколишнього середовища розроблено згідно з вимогами ДБН А.2.2-1, ДБН А.2.2-3, а також згідно з вимогами розділу ІЗ ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».

В проекті дані наступні рекомендації;

а) раціональний вибір трас  газопроводів, що  не  завдають  шкоди
навколишньому середовищу;

б)  проведення рекультивації земель, по яких прокладаються газопроводи;

в) проведення протиерозійних заходів при підземному та надземному (в
насипі) прокладанні газопроводів;

г)  утилізація залишків поліетиленових труб;

д) встановлення табличок-покажчиків трас газопроводів, що перешкодить
випадковому руйнуванню газопроводів;

є) заборона зливання в річку, озеро воду, яку видаляють з газопроводів після випробувань, без попереднього очищення.

Будівництво систем газопостачання повинно проводитися з дотриманням вимог природоохоронного законодавства та забезпечувати ефективний захист навколишнього середовища від забруднення.

Нормативні документи до Розділу 9.3.

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

ДБН В.2.5-67: 2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання»;

ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»;

ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;

ДБН В2.5-772014 «Котельні установки» (з 1.012015 р.);

ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;

ДБН В.2.5-41:2009 «Газопроводи з поліетиленових труб», частина І «Проектування»; частина II «Будівництво»; «Правила безпеки систем газопостачання України»;

ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення.»;

ДБН В2 2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»;

ДБН В.2.2-20:2008 «Готелі»;

ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування. (Заклади ресторанного господарства)»;

ДБН В. 1.1.7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

ДБН В.2.2.-2001 «Заклади охорони здоров'я»;

ДБН В. 2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»;

ДБН В. 2.2.-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення.»;

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»;

«Методичні рекомендації щодо нормування витрат палива, теплової енергії на опалення житлових, громадських будинків, споруд та на господарсько-побутові потреби в Україні». Державний комітет України з енергозбереження.

ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013 «Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об'єктів житлового і громадського призначення».

Розділ 10. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Аналіз існуючого стану :

Територія житлового району «Пронятин» має досить складний рельєф, який

пересічений ярами та тальвеговими долинами, які усі направлені в сторону річки Серет та її заплави. Найбільший яр розміщується в південно-східній частині житлового району вздовж вулиці Вербової протяжністю до 400м. На півночі існуючої забудови, зі сходу на захід від русла річки Серет до краю житлового району, тягнеться найбільша тальвегова долина, на сході якої пролягає вулиця  Глибочанська і дальше на захід планується прокладання  проектної вулиці до стикування із проектною магістарльною  вулицею.

Вздовж усієї східної частини житлового району тягнеться досить крутий схил пагорба із нахилом до 40%, який  розрізається тальвеговою долиною, що  спускається до річки Серет. З цієї долини починається вулиця Глибочанська, на північ від цієї вулиці, вище існуючої забодови, крутими схилами та відкосами (до 45%) спускається пагорб, що має місцеву назву «Лиса гора».

Частина долини річки Серет піддається затоплюваності паводковими водами, що сприяє заболоченості даної території із вимиванням рихлого торфянистого грунту із утворенням мігруючих та саморозширюючих заводей.

В місці впадання тальвегової долини, що є продовженням вулиці Глибочанської, в річку Серет утворюється яр, який сприяє розмиванню схилу «Лисої гори» та посиленню ерозійних  процесів.

Проектні пропозиції:

Вертикальним плануванням території передбачено організацію відведення дощових вод по проектних та існуючих проїздах, вулицях та дорогах. В межах нормативних ухилів із необхідним  насипанням та зрізанням грунту.  Надлишковий грунт від прокладання проектних  магістарльних та житлових вулиць, а також земляних робіт по влаштуванню підвалів та фундаментів усіх видів будинків, необхідно використовувати для засипання та рекультивації існуючого яру вздовж вулиці Вербової із послідуючим влаштуванням рекреаційної  озелененої зони. Також першочергово необхідно виконувати  підсипання та влаштування вулиці Глибочанської, починаючи від примикання до магістарльної вулиці із західної сторони аж до проектного перехрестя із кільцевим рухом  із продовженням підсипання по Проектній вулиці 109 на південь від цього перехрестя до досягення проектних відміток.

Необхідно також провести  розчистку та розширення існуючого русла річки Серет в його північній частині відносно житлового району Пронятин, що зменшить та вирівняє швидкість руху води в  паводковий період та нівелює можливість підтоплення. Надлишковий від розчистки грунт необхідно  використати для планувального вирівнювання прибережної зони річки Серет, що сприятиме рівномірному стіканню дощових та паводкових вод і відповідно ліквідації заболоченості. Виконання даного типу робіт необхідно виконувати на основі робочих  проектів, розроблених спеціалізованою проектною організацією з використанням пропозиції даного проекту.

Необхідно також провести заліснення та укріплення південного схилу «Лисої гори», де  розпочалися ерозійні процеси.  Для цього необхідно використовувати породи дерев із  розвиненою коріневою  системою.

Розділ 11. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Детальним  планом території житлового району «Пронятин» передбачається організація комплексного благоустрою прибудинкових територій запланованих житлових та громадських будинків. При цьому, для запланованої садибної та зблокованої житлової забудови, плануються  сформовані зони загального користування із усіма необхідними майданчиками та системою озеленених зон загального користування, які з´єднані між собою бульварами, скверами, пішохідними та велосипедними доріжками.

Багатоквартирні  5-ти поверхові житлові будинки забезпечуються достатніх розмірів  прибудинковими територіями, для влаштування усіх  необхідних майданчиків та озеленення території. Усі  придомові території багатоквартирних 5-ти по-верхових житлових будинків мають безпосередній зв´язок із зеленими зонами загального користування, як проектними, так і існуючими (регіональний ландшафний парк «Загребелля»),через запроектовану систему пішохідних та велосипедних доріжок.

Громадські будинки заплановано блокувати в  поліфункціональні компактні громадські комплекси із організованою системою благоустрою, що включає в  себе площі, сквери, бульвари та пішохідні алеї з тротуарами, що мають вихід на транзитні бульвари із пішохідними тротуарами та велосипедною доріжкою.

Детальним планом території житлового району «Пронятин» передбачено  неперервну систему озеленених зон  загального користування, які зв´язують між собою усі заплановані функціональні зони (житлову, громадську, рекреаційну). Заплановано також влаштування нового ландшафно-рекреаційного парку «Духовного відродження» в північно-східній частині житлового району «Пронятин», та його озеленення із влаштуванням бульвару по гребеню  пагорба із розвиненою системою пішохідних доріжок та острівків відпочинку із малими архітурними парковими  формами та елементами благоустрою.

Озеленення парку «Духовного відродження» планується виконувати диференційовано та поетапно. Для цього  необхідно буде розробити ( після виконання та затвердження ДПТ) дендрологічний план із системою доріжок та благоустрою. При цьому, першочергово необхідно провести заліснення східного та південного схилів, з метою закріплення схилів, деревами та кущами із розвиненою кореневою системою, пристосованою до росту на збіднених грунтах з кам´янистими нашаруваннями. При цьому,  дендрологія має бути змішаною із використанням різних порід сосни та інших хвойних  дерев та кущів. На південь від запланованої громадської споруди (поз.64) із видовими майданчиками планується влаштувати  незалісену галявину  із композиціями альпінарію.

Озелененння вищевказаної території слід проводити із врахуванням планувального обмеження стосовно пам´яток археології «Пронятин-ІІІ» та «Пронятин-ІУ», що відображено на кресленні «Схема планувальних обмежень» та «Проектний план».

Розділ 12. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану

навколишнього середовища.

Детальним планом території житлового району «Пронятин» передбачено бережливе ставлення до  навколишнього середовища. Так проектом передбачається підсипка та вирівнювання існуючих ярів із послідуючим їх озелененням. Вулиці, дороги та проїзди проектуються із врахуванням  мінімальних земляних робіт та забезпечення  необхідних нахилів для відведення дощових вод.

Детальним планом території передбачається влаштування безперервної системи озеленення загального користування по периметру житлового району і зв´язок з існуючими зеленими зонами (регіональним  ландшафним парком «Загребелля»).

Інженерною  частиною проекту передбачено влаштування мережі централізованого водопроводу,  господарсько-фекальної та дощової каналізації, що покращить стан навколишнього середовища.

Покращенню стану навколишнього середовища покликані також міроприємства, відображені в розділі 10 «Інженерна підготовка та інженерний захист території».

Розділ 13. Основні техніко-економічні показники.

13.1. Базові показники.

| №п/п | Найменування показника | Одниці виміру | Кількість | При-мітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа житлового району «Пронятин» в зазначених межах | га | 232,58 |  |
| 2 | Розрахункова кількість мешканців на кінцевий період будівництва | чол | 6080 |  |
| 3 | Кільккість однородинних садибних будинків в межах існуючої забудови із врахуванням ущільнення | шт | 770 |  |
| 4 | В тому числі кількість існуючих однородинних садибних житлових будинків | шт | 416 |  |
| 5 | Кількість однородинних садибних будинків, що заплановано збудувати в межах існуючої забудови | шт | 354 |  |
| 6 | Кількість запроектованих однородинних садибних будинків за межами існуючої забудови | шт | 87 |  |
| 7 | Площа земельної ділянки на один однородинний садибний будинок за межами існуючої забудови | м2 | 1000 |  |
| 8 | Кількість запроектованих зблокованих будинків | шт | 187 |  |
| 9 | Кількість квартир в секційних 5-ти поверхових багатоквартирних будинках | шт | 732 |  |
| 10 | Прогнозована загальна площа садибних житлових будинків, що планується збудувати в межах існуючої забудови | м2 | 81420,00 |  |
| 11 | Прогнозована загальна площа садибних житлових будинків за межами існуючої забудови | м2 | 20010,00 |  |
| 12 | Прогнозована загальна площа проектних зблокованих будинків | м2 | 35530,00 |  |
| 13 | Прогнозована загальна площа квартир в 5-ти поверхових багатоквартирних житлових будинках | м2 | 47580,00 |  |
| 14 | Прогнозований житловий фонд нового будівництва | м2 заг. площі | 184540,00 |  |
| 15 | Кількість місць в запроектованих дитсадках | чол | 240 |  |
| 16 | Кількість місць в запроектованій школі | чол | 550 |  |
| 17 | Кількість місць в існуючій школі | чол | 250 |  |
| 18 | Середня щільність населення по житловому району | чол/га | 26,14 |  |
| 19 | Кількість машино-місць в закритих гаражах-стоянках | шт | 425 |  |
| 20 | Площа зелених зон загального користування | га | 40,8 |  |
| 21 | В тому числі площа запроектованого ландшафно-рекреаційного парку «Духовного Відродження» | га | 16,0 |  |
| 22 | Площа зелених зон загального користування в розрахунку на одного жителя житлового району «Пронятин» | м2/люд | 67,1 |  |

13.2. Основні техніко-економічні показники детального плану території

житлового району «Пронятин».

| Назва показників | Одиниця виміру | Значеня показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 15 років до 20 років |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Територія |  |  |  |  |
| Територія в межах проекту у тому числі : | га | - | 171,7 в т.ч. існ.стан | 60,88 |
| житлова забудова у тому числі : | га | - | 150,8 | 16,6 |
| а)квартал садибної забудови | га | - | 147,53 в т.ч. існ.стан | 6,22 |
| б)квартали багатоквартирної забудови зблокованими однородинними житловими будинками до 3-х поверхів | га | - | 1,03 | 5,45 |
| в) квартали багатоквартирної забудови із секцйних 5-ти поверхових будинків | га | - | 2,42 | 4,91 |
| ділянки установ і підприємств обслуговування | га | 4,9 | 2,63 | 8,4 |
| зелені зони загального користування | га | 10,5 | 6,5 | 23,8 |
| зелені зони спеціального використання в зоні ЛЕП | га | - | - | 10,24 |
| вулиці, площі (крім вулиць мікрорайонного значення) | га | 11,34 | 8,44 | 8,73 |
| Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, комунально-складської, тощо) | га | 0,8 | 0,48 | 0,69 |
| Населення |  |  |  |  |
| Чисельність населення, всього у тому числі : | осіб | 1550 | 2188 | 2342 |
| у садибній забудові | осіб | 1550 | 1390 | 226 |
| у багатоквартирній забудові зблокованими житловими однородинними будинками до 3-х поверхів | осіб | - | 115 | 566 |
| у багатоквартирній забудові із секційних 5-ти поверхових будинків | осіб | - | 683 | 1550 |
| Щільність населення у тому числі : | люд/га | - | 12,7 | 38,5 |
| у садибній забудові | люд/га | - | 9,5 | 36,3 |
| у багатоквартирній забудові із секційних 5-ти поверхових будинків | люд/га | - | 282,2 | 315,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| у багатоквартирній забудові зблокованими житловими однородинними будинками до 3-х поверхів | люд/га | - | 112,0 | 104,0 |
| Житловий фонд, всього у тому числі : | м2 загальної площі | 54500 | 106640 | 77900 |
| садибний | м2 | 54500 | 85790 | 14030 |
| у зблокованій однородинній забудові | м2 | - | 5890 | 29640 |
| багатоквартирний у секційних 5-ти поверхових житлових будинках | м2 | - | 14960 | 34230 |
| Середня житлова забезпеченість у тому числі : | м2/люд | 35,1 | 46,0 | 46,0 |
| у садибній забудові | м2/люд | 35,1 | 62,2 | 62,2 |
| у багатоквартирній забудові із секційних 5-ти пов. житлових будинків | м2/люд | - | 24,5 | 24,5 |
| у багатоквартирній зблокованій забудові однородинними житловими будинками | м2/люд | - | 51,4 | 51,4 |
| Житлове будівництво, всього у тому числі за видами: | квартира (будинків) | 419 | 623 | 729 |
| садибна забудова ( одноквартирна забудова) | будинків | 419 | 373 | 61 |
| багатоквартирна забудова | квартира (будинків) | - | 250 | 669 |
| Із неї : |  |  |  |  |
| малоповерхова (1-3 поверхи) зблокованими будинками | квартира (будинків) | - | 31 | 156 |
| середньоповерхова (4-5 поверхів) | квартира (будинків) | - | 220 | 512 |
| Установи та підприємства обслуговування |  |  |  |  |
| Дошкільні навчальні заклади | місць | - | 150 | 90 |
| Загальноосвітні заклади | учнів | 250 | - | 550 |
| Стаціонарні (лікарні0 усіх типів | ліжок | - | - | 85 (в складі лікарні ж/р Кутківці |
| Поліклініки | відв. за зміну | - | - | 146 (в складі лікарні ж/р Кутківці |
| Амбулаторії сімейної медицини | об’єкт | - | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | - | 150 | 350 |
| Відкриті площинні споруди у житловому районі | га | 0,99 | 1,44 | 0,11 |
| Приміщення для фізкультурно-оздоровичх занять у житловому кварталі (мікрорайоні) | м2 загальної площі | - | 205 | 220 |
| Бібліотеки | тис.один зберіг. | - | - | 22 |
| Магазини | м2 торгової площі | 80 | 230 | 300 |
| Підприємства громадського харчування | місць | - | 50 | 225 |
| Установи побутового обслуговування | роб.місць | - | 6 | 8 |
| Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт |  |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво) у тому числі : | км | 13,5 | 8,1 | 6,5 |
| магістральні вулиці загальноміського значення | км | - | 2,86 | 1,05 |
| магістральні вулиці районного значення | км | 2,6 | 0,92 | - |
| Кількість транспортних розв’язок у різних рівнях | од. | - | - | - |
| Кількість підземних та надземних пішохідних переходів | од. | - | - | 2 |
| Протяжність ліній наземного громадського транспорту (по осях вулиць) всього : у тому числі : | км | 2,57 | 4,36 | 10,08 |
| трамвай | км | - | - | - |
| тролейбус | км | - | - | 4,54 |
| автобус | км | 2,57 | 4,36 | 5,54 |
| Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | - | 92 | 333 |
| Відкриті стоянки для тимчасовго зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | 9 | 105 | 655 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання |  |  |  |  |
| Водоспоживання, всього | тис.м3/добу | 0,204 | 0,672 | 1,566 |
| Каналізація |  |  |  |  |
| Сумарний об’єм стічних вод | тис.м3/добу | водонепроникний вигріб | 0,672 | 1,566 |
| Електропостачання |  |  |  |  |
| Споживання сумарне | МВт | 0,49 | 0,998 | 2,327 |
| у тому числі на комунально-побутові послуги | МВт | 0,140 | 0,470 | 1,098 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопостачання |  |  |  |  |
| Витрати газу, всього | млн.м3/рік | - | 0,0051 | 0,0121 |
| у тому числі на комунально-побутові послуги | млн.м3/рік | - | 0,004 | 0,0094 |
| Протяжність газових мереж (будівництво) | км | 7,0 | 5,0 | 7,0 |
| Теплопостачання |  |  |  |  |
| Споживання сумарне | Гкал/год | - | 5,30 | 12,38 |
| Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |  |  |
| Протяжність закритих водостоків | км | - | 1,782 | 4,158 |

Розділ 14. Перелік вихідних даних.

| № п/п | Назва документу | № документу та дата видачі | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завдання на розроблення детального плану території «Житлового району Пронятин» | Б.н. від 07.07.2015р | на 3-х сторінках |
| 2 | Технічні умови КП «Тернопільводоканал» | №176/15 від 10.09.2015р | на 3-х сторінках |
| 3 | Вихідні дані ВАТ «Тернопільобленерго» | №3655/36 | на 2-х сторінках |
| 4 | Вихідні дані ПАТ «Укртелеком» для проектування радіофікації | №04-31/1-12/4-247 від 14.09.2015р | на 1-й сторінці |
| 5 | Вихідні дані «Укртелеком» для проектування телефонізації | №04-31/1-12/4-246 від 14.09.2015р | на 1-й сторінці |
| 6 | Технічні умови ПАТ «Тернопільміськгаз» нестандартне зовнішнє під´єднання до мережі газопостачання | №202 від 08.12.2015р | на 1-й сторінці |
| 7 | Лист-інформація Тернопільської обласної комунальної інспекції охорони пам´яток історії та культури Департаменту культури, релігії та національностей облдержадміністрації щодо наявності пам´яток археології | № 679/01-5 від 17.11.2014р | на 3-х сторінках |
| 8 | Лист Тернопільської обласної комунальної інспекції охорони пам´яток історії та культури Департаменту культури, релігії та національностей облдержадміністрації про погодження земельної ділянки в межах пам´яток археології | № 777/01-5 від 16.12.2015р | на 1-й сторінці |
| 9 | Викопіювання з плану прибрежної захисної смуги вздовж р.Серет в межах житлового району «Пронятин» | Б.н. |  |
| 10 | Протокол архітектурно-містобудівної ради | №8/14 від 07.11.2014р | на 2-х сторінках |
| 11 | Рішення сесії Тернопільської міської ради | № 6/54/11 від 18.12.2014р | на 1-й сторінці |
| 12 | Протокол архітектурно-містобудівної ради | № 15/15 від 22.10.2015р | на 3-х сторінках |
| 13 | Лист ВАТ «Тернопільобленерго» | № 40 від 15.01.2016р | на 1-й сторінці |
| 14 | Лист КП «Тернопільводоканал» | № 37/16 від 11.01.2016р | на 1-й сторінці |
| 15 | Лист КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» | №46/3 від 12.01.2016р | на 1-й сторінці |
| 16 | Лист Департаменту екології та природних ресурсів | № 3-2/132 від 25.01.2016р | на 3-х сторінках |
| 17 | Лист Головного управління Держсанепідемслужби у Тернопільській області | № 02.1/110 від 16.01.2016р | на 1-й сторінці |
| 18 | Лист гр. Фостяка О.С. | від 24.01.2016р | на 1-й сторінці |
| 19 | Лист-відповідь ТК ТВП «Тернопільархпроект» щодо пропозицій громадських слухань | № 18 від 17.02.2016р | на 1-й сторінці |
| 20 | Лист-відповідь ТК ТВП «Тернопільархпроект» щодо пропозицій громадських слухань | № 19 від 17.02.2016р | на 1-й сторінці |
| 21 | Лист-відповідь ТК ТВП «Тернопільархпроект» щодо пропозицій громадських слухань | № 17 від 17.02.2016р | на 1-й сторінці |
| 22 | Лист-відповідь ТК ТВП «Тернопільархпроект» щодо пропозицій громадських слухань | № 14 від 15.02.2016р | на 2-х сторінках |
| 23 | Лист-відповідь ТК ТВП «Тернопільархпроект» щодо пропозицій громадських слухань | № 16 від 17.02.2016р | на 2-х сторінках |
| 24 | Лист-відповідь ТК ТВП «Тернопільархпроект» щодо пропозицій громадських слухань | № 13 від 12.02.2016р | на 2-х сторінках |
| 25 | Протокол засідання погоджувальної комісії щодо розгляду пропозицій громадськості до містобудівної документації «Детальний план території житлового району «Пронятин» | від 11.03.2016р | на 7-ми сторінках |
| 26 | Протокол архітектурно-містобудівної ради | № 03-16 від 15.03.2016р | на 2-х сторінках |