Класифікаційний сертифікат на розроблення містобудівної документації –

Серія АА № 002571

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

ЖИТЛОВОГО РАЙОНУ «ПІВДЕННИЙ»

В М.ТЕРНОПОЛІ

ТОМ 1

ЗАГАЛЬНА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

2 - 17 - ПЗ

Головний архітектор проекту	С.Б.Гора

Зміст тому 1

аркуш

Зміст тому 1                                            …………………………………………..	1

Склад проекту   ……………………………………………………………………….	2

Підтвердження ГАПа                ……………………………………………………. 	3

Відомості про учасників проектування      …………………………………….. 	4

##### 1.       	Вступ. Природні, соціально-економічні і містобудівні умови  ………………	5

2.   	Оцінка існуючої ситуації     ………………………………………………………..   	 6

3.   	Функціональне використання території                ……………………………    	 7

4.   	Характеристика  видів використання території……………..……………..	    7

4.1.  Житлова забудова ……………………………………………………………      	7

4.2.  Громадська забудова  ……………………………………………………….. 	7

4.3. Ландшафтно – рекреаційна територія  …………………………………	   8

4.4.  Виробнича територія   ……………………………………………………..	8

5.     	Режим забудови території   ……………………………………………………. 	8

6.  	Основні принципи планувально-просторової організації території .........	    8

7.  	Житловий фонд та розселення       ……………………………………………	9

8.  	Система обслуговування населення       ………………………………… ….  	10

9. 	Вулично-дорожня мережа, організація руху транспорту і пішоходів ……	  14

10.  	Інженерне забезпечення території        ……………………………………….   	16

10.1.  Водопостачання    ………………………………………………………….  	16

10.2.  Господарсько – побутова каналізація  …………………………………  	17

##### 10.3.  Дощова каналізація   ………………………………………………………  	19

10.4.  Газопостачання      …………………………………………………………  	 20

10.5.  Електропостачання   ……………..……………………………………….	    25

11.     	Інженерна підготовка та інженерний захист території  …………………	28

12.  	Комплексний благоустрій та озеленення території  ...............................	    28

13.  	Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища ..	28

14.  	Інженерно – технічні заходи цивільного захисту ……………………………..	29

15.  	Техніко – економічні показники …………………………………………………….	33

16.  	Пояснювальну записку склали і перевірили  ………………............................	    37

17.  	Вихідні дані для проектування  ………………………………...........................	    37

18. 	Рішення сесії Тернопільської міської ради від 20.12.2016р №7/13/24………	38

19.     	Завдання на розроблення ДПТ житлового району «Південний» ………….	41

20.	Завдання на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного

захисту (цивільної оборони) …………………………………………………….	44

21.  	Технічні умови КП «Тернопільводоканал» №35/18 від 07.03.2018р ...........	    50

22.  	Технічні умови «Тернопільміськгаз» №14 від 26.01.2018р. …………………..	54

23.	Технічні умови «Тернопільобленерго» від 05.04.2018р ………………………	57

24.  	Технічні умови «Укртелеком» на телефонізацію  №021 від 16.04.2018р….   	63

25.  	Технічні умови «Укртелеком» на радіфікацію  №021/1 від 29.04.2018р ......	    65

26.  	Технічні умови відділу технічного нагляду міської ради №25 від 15.01.2018р	    67

27.	Витяг з протоколу архітектурно- містобудівної ради   №14/17

від 16.11.2017р    ………………………………………………………………………	    68

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-17-ПЗ | Загальна пояснювальна записка |  |
| 2 | 2-17-ГП | Креслення марки ГП |  |
|  | ГП-1 | Загальні дані марки ГП |  |
|  | ГП-2 | Схема розташування території у планувальній структурі м.Тернополя, схема зонування житлового району (М 1:10000) |  |
|  | ГП-3 | План існуючого використання території , схема існуючих планувальних обмежень (М 1:2000) |  |
|  | ГП-4 | Проектний план , схема планувальних обмежень (М 1:2000) |  |
|  | ГП-5 | План червоних ліній (М 1:2000) |  |
|  | ГП-6 | Схема організації руху транспорту і пішоходів (М 1:2000) |  |
|  | ГП-7 | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування (М 1:2000) |  |
|  | ГП-8 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору (газопостачання) (М 1:2000) |  |
|  | ГП-9 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору (водопостачання і водовідведення, дощова каналізація) (М 1:2000) |  |
|  | ГП-10 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору (електропостачання) (М 1:2000) |  |
|  | ГП-11 | Схема інженерно – технічних заходів цивільного захисту (М 1:2000) |  |
|  | Альбом 1 | Креслення поперечних профілів вулиць |  |
|  | Альбом 2 | Каталог координат червоних ліній вулиць, зелених зон, таблиці горизонтальних кривих |  |
| 3 | Диск - СD | Матеріали в електронному вигляді |  |

Підтвердження ГАПа

Проект розроблений  відповідно до чинних норм, правил і стандартів

та передбачає заходи, що забезпечують відповідність санітарним нормам, заходам з охорони праці та екологічної безпеки.

Даний проект відповідає вимогам містобудівної нормативно – правової бази України.

# Головний архітектор проекту						       С.Б.Гора

Відомості про учасників проектування

| Розділ проекту | Посада | Ініціали, прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Архітектурно- планувальні рішення | Головний архітектор проекту Архітектор Кваліфікаційний сертифікат – АА №002571 | С.Б.Гора ФОП С.Б.Гора |  |
| Газопостачання, теплопостачання | Інженер проектувальник | Н.Н.Зімельс (СМП «Тернобуд») |  |
| Водопостачання і водовідведення, дощова каналізацяя ція | Інженер проектувальник Кваліфікаційний сертифікат – АР №013620 | ФОП В.В.Анрійчук |  |
| Електропоста-чання | Інженер проектувальник Кваліфікаційний сертифікат – АР №011027 | ФОП А.О.Хмель |  |
| Геодезичні роботи | Інженер геодезист Кваліфікаційний сертифікат – №011192 | ФОП Я.Й.Шевчук |  |

1.  Вступ.  Природні, соціально-економічні і

містобудівні умови

Проект детального плану території житлового району «Південний» в м.Тернополі  розроблено відповідно до договору № 2-17 від 19.05.2017р. на замовлення Тернопільської міської ради на основі завдання на проектування.

Проект виконано відповідно до нормативно – правової  бази:

- Закон України «Про містобудування»;

- Земельного кодексу України;

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України « Про автомобільні дороги» ;

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Проект «Детальний план території житлового району «Південний» розроблений на основі генерального плану м. Тернополя, плану зонування території м.Тернополя з використанням даних містобудівного та земельного кадастрів. Проект розроблений на територію, що обмежується житловою вул.Проектна-201 і межею м.Тернополя з південної сторони.

Детальний план території розроблений з метою:

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації  житлового району «Південний»;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- забезпечення комплексності забудови території району;

- встановлення « червоних ліній», «зелений ліній» та ліній регулювання забудови;

- визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування;

- обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

Житловий район «Південний» розташований в південній частині м.Тернополя і межує:

- з півночі – житлова вул.Проектна-201;

- з півдня –  межа м.Тернополя;

- із заходу - межа м.Тернополя;

- зі сходу –  межа м.Тернополя.

Територія, що проектується, відповідно до фізико-географічного районування відноситься до Західно-Подільської лісостепової області, у північній частині Тернопільського рівнинного фізико-географічного району. По типу рельєф представляє собою рівнинно-хвилясту поверхню, розчленовану балками. Ухили поверхні головним чином становлять 3-5%, місцями - 8-15% і більше. Абсолютні відмітки поверхні 300 - 371 м БС, з максимальними відмітками на північному сході  (район приватної забудови) – 371 м БС. Найнижчі відмітки – 300 м БС (район санітарно – захисної смуги біля з/д колії). Основний ухил поверхні рель’єфу зі сходу на захід.

В даний час територія житлового району умовно поділяється на три частини:

- існуюча житлова забудова;

- існуючі громадсько – виробничі будівлі і споруди;                                              -   вільна від забудови територія.

Згідно Генерального плану і  плану зонування м.Тернополя дана територія виділена для будівництва району з багатоповерховою і садибною житловою забудовою з повним комплексом установ і підприємств обслуговування місцевого значення.

На даній території передбачається будівництво індустріального парку.

2.  Оцінка існуючої ситуації

Територія  житлового району «Південний» має ряд особливостей :

- житловий район знаходиться на півдні м.Тернополя , територія якого значно відокремлена від основної частини міста;

- транспортний зв’язок з центром міста проходить по існуючій магістральній вулиці  Микулинецька з тролейбусним і автобусним сполученням;

- по всій західній межі житлового району проходить з/д колія;

- вулиця Микулинецька ділить район на дві рівновеликі частини;

- житловий район містить два існуючі райони садибної забудови.

До факторів, що ускладнюють будівництво на даній території, відносяться:

- необхідність будівництва великої кількості житлових вулиць;

- складний рель’єф, на окремих ділянках наявність схилів 15%;

- необхідність будівництва великої кількості магістральних інженерних     мереж;

- необхідність проведення значних планувальних робіт.

Територія житлового району «Південний» в існуючому стані поділяється на декілька функціональних зон:

- Житлова зона:

- садибна житлова забудова по вул.Микулинецька, Молодіжна, Фестивальна, Підлісна, Козацька, Н.Гірняка, Акад.Студинського, С.Голубовича, пров.Микулинецький;

- середньоповерхова забудова по вул.Ю.Гагаріна, В.Ярмуша, Шкільна.

- Громадська зона:

- Тернопільська середня школа №8, дитячий садок №11, будинок культури, торгові і адміністративні заклади, культові споруди, заклади громадського харчування.

- Комунальна зона:

- дочірня компанія «Укртрангаз», ТЗОВ «Райенергосервіс»;

- база воєнторгу, ТОВ «Альфа ЛТД», МП, СПД, ФОП та інші.

- Виробнича зона:

- учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих.

3.  Функціональне використання території

За функціональним використанням територія житлового району «Південний» поділяється на житлову, громадську, комунальну, промислову і рекреаційну зони.

На вільних територіях і територіях, що реконструюються пропонується будівництво основної частини житлової забудови і громадських будівель:

- 9-10 поверхові житлові будинки ;

- район малоповерхової забудови – садибні і  зблоковані індивідуальні будинки;

- навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, спортивні та фізкультурно – оздоровчі заклади;

- весь набір обслуговуючих громадських будівель;

- гаражі і автостоянки для жителів житлового району;

- зона зелених насаджень загального користування;

Щільність житлової забудови житлового району:  170 люд/га.

В північно-західній частині житлового району відведено територію 15 га під розміщення індустріального парку. Концепція індустріального парку знаходиться в стадії розроблення.

4.  Характеристика видів використання території

4.1   Житлова забудова.

Житлова забудова характеризується будинками різної поверховості:

- одноповерхові приватні будинки (існуюча забудова по вул.Микулинецька, Молодіжна, Фестивальна, Підлісна, Козацька, Н.Гірняка, Акад.Студинського, С.Голубовича, пров.Микулинецький; проектна забудова по вул.Проектна-211 – вул.Проектна-246);

- 2 – 5 поверхові зблоковані житлові будинки (існуюча забудова по вул. Ю.Гагаріна, В.Ярмуша, Шкільна; проектна забудова по вул.Проектна-208);

- 9 – 10 поверхові житлові будинки (нова забудова вільних територій і і територіях, що реконструюються по вул.Микулинецька, Проектна-26, Проектна-202 – Проектна-210).

4.2   Громадська забудова.

Громадська забудова характеризується наступними установами та підприємствами обслуговування:

- установи народної освіти (загальноосвітні школи, дитячі дошкільні установи );

- установи охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи (амбулаторії сімейної медицини, аптеки, спортивно – оздоровчий комплекс,  відкриті площинні спортивні споруди);

- установи культури й мистецтва, культові споруди (культурно – просвітницький центр, будинок культури, культові споруди);

- підприємства торгівлі, громадського харчування й побутового обслуговування  торгово-розважальний і торгові центри, магазини продовольчих і непродовольчих товарів, ресторани і кафе, комплексний комунально – побутовий комбінат, відділення зв’язку, торгово – офісні споруди;

- установи житлово-комунального господарства (готель, житлово – експлуа       таційна організація, пожежне депо, багатоповерховий механізований гараж).

4.3  Ландшафтно - рекреаційна територія.

Ландшафтно - рекреаційна територія поділяється на наступні зони:

- рекреаційна зона - парк активного відпочинку по вул.Проектна-202;

- пішохідні бульвари №1 ÷ №4 вздовж вул.Микулинецька-бічна, Проектна-202, Проектна-203, сквер між вул.Проектна-205 і вул.Проектна-206;

- зона озелененних територій загального користування;

- зона зелених насаджень спеціального призначення (зелені насадження вздовж з/д колії, навколо гаражів, навколо учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих, вздовж території компанії «Укртрансгаз»).

4.4  Виробнича територія.

Виробнича територія індустріального парку характеризується наступними функціональними зонами:

- виробнича зона, яка складається з декількох ділянок;

- складська зона готової продукції;

- транспортна зона і зона парковки автомобілів;

- інженерно – технічна зона;

- адміністративно – побутова зона.

5.  Режим забудови території

Для перспективної містобудівельної діяльності на території житлового району «Південний» будівництво необхідно вести з дотриманням встановленого режиму забудови в наступній послідовності:

- будівництво магістральної вул.Проектна-26 і житлових вулиць;

- прокладка магістральних інженерних мереж;

- забудова житлового району рівномірно житловими і громадськими будівлями, і інженерно-технічними спорудами;

- озеленення території.

6.  Основні принципи планувально-просторової

організації території

На формування основних принципів планувально – просторової організації території житлового району «Південний» вплинули особливості рель’єфу даної місцевості, існуючі будинки і споруди, а також, попередньо розроблені ескізні проекти забудови окремих житлових кварталів.

Основою планувальної структури житлового району є існуюча магістральна вул.Микулинецька, яка перетинає житловий район на дві частини (східну і західну).

Східна частина складається з двох ділянок існуючої житлової забудови – малоповерхової на півночі і середньоповерхової з комплексом обслуговування – на півдні. Дані райони мають розгалужену сітку існуючих житлових вулиць. По центру даної частини території житлового району розміщені ділянки багатоповерхової забудови. В північно-східній частині розміщений район садибної житлової забудови. Для даних районів запроектовані магістральна вулиця районного значення (Проектна-26) і мережа житлових вулиць. В південно-східній частині розміщена ділянка дочірньої компанії «Укртрангаз» і учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих.

Західна частина складається з двох ділянок існуючої житлової забудови – малоповерхової на півночі вздовж вул.Микулинецька і на півдні (пров.Микулинецький). Стан доріг в незадовільному стані. В північній частині розміщені промислово – виробничі території (існуючі і проектний індустріальний парк). До цього району запроектовані житлові вулиці з трьох напрямків. По центру даної частини території житлового району розміщені громадські споруди обслуговування всього району – школа , дитсадки, культурно-просвітницький центр, спортивний комплекс, загальнорайонний парк відпочинку, торговий комплекс, пожежне депо. В центрально – південній частині західної частині житлового району розміщені ділянки багатоповерхової забудови з комплексом обслуговування. Вздовж залізничної колії розміщені об’єкти комунальної зони – комплексний комунально-побутовий комбінат, багатоповерховий гараж, житлово-експлуатаційні організації.

7.  Житловий фонд та розселення

Згідно генерального плану і плану зонування території м. Тернополя, житлова забудова житлового району «Південний» поділяється на чотири зони: Ж-1 (садибна житлова забудова), Ж-2 (блокована житлова забудова), Ж-3 (змішана багатоквартирна житлова забудова – від 4-х до 9-ти поверхів), Ж-4 (змішана багатоквартирна житлова забудова – 10-ть поверхів).

- Садибна житлова забудова – Ж-1.

Садибна житлова забудова сконцентрована вздовж вул.Микулинецька, Молодіжна, Фестивальна, Підлісна, Шкільна, В.Ярмуша, Академіка Студинського, Козацька, Никифора Гірняка, Сидора Голубовича, Микулинецька-бічна, провулки Микулинецький і Шкільний, Проектна-202 ÷ Проектна-246 . Загальна площа квартир – 185,65 тис.м2, кількість жителів – 4,63 тис.осіб.

- Садибна блокована житлова забудова – Ж-2.

Житлова блокована забудова сконцентрована вздовж вул.Проектна-208. Загальна площа квартир – 10,5 тис.м2, кількість жителів – 1,2 тис.осіб.

- Змішана багатоквартирна житлова забудова – Ж-3.

Багатоквартирна житлова забудова від 4-х до 9-ти поверхів сконцентрованна вздовж вул.Микулинецька, Ю.Гагаріна, В.Ярмуша, Академіка Студинського . В даних житлових кварталах знаходяться існуючі житлові будинки. Загальна площа квартир – 18,0 тис.м2, кількість жителів – 1,2 тис.осіб.

- Змішана багатоквартирна житлова забудова – Ж-4.

Багатоквартирна житлова забудова 10-ти поверхів – основний тип житлової забудови даного району. Будинки пропонуються, як правило, 3-и секційні , з внутрішнім дворовим простором, вписані в рель’єф. Декілька житлових будинків утворюють житлові квартали, оточені зеленими зонами загального користування і скверами. Загальна площа квартир – 351,4 тис.м2, кількість жителів – 16,97 тис.осіб.

8.  Система обслуговування населення

Розрахунок потреби в закладах і в підприємствах обслуговування

для житлового району «Південний»

| №п/п | Установи і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1000 чоловік | Розрахункова потреба | Наявних для подальшої екслуатації закладів | Нове будівництво на території мр «Південний» | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Установи освіти |
| 1 | Дитячі дошкільні установи | місць | 80% дітей дошкіл. віку, враховуючи демогр. структуру | 24 000 х х0,04х0,8= =768 | 60 | 930 |  |
| 2 | Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів | місце | 100% дітей до 16 років, враховуючи демографічну струк-туру | 24 000 х х 0,10 = = 2 400 | 1000 | 1400 |  |
| 3 | Міжшкільні центри комп´ютерного й виробничого навчання | місце | 8% від загальної к-ті школярів | 2400х0,08= =192 | 0 | 200 | При новій ЗОШ І-ІІІ ступенів |
| 4 | Позашкільні заклади | місце | 15,3% школярів 4-8 класів | 1200 х х0,153 = 185 | 0 | 200 | Культурно – просвітницьк. центр житлового району |
| 2.Установи охорони здоров´я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи. |
| 5 | Будинки-інтернати для людей похилого віку, ветеранів війни і праці (з 60-ти років) | місце на 1тис. чол відповідної демографіч-ної групи | 28 | 24000х0,25х х0,028=127 | 0 | 168 | Розмістити в зоні впливу міста 168 місць |
| 6 | Будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними порушеннями (з 18 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографіч-ної групи | 28 | 24000х0,25х х0,028=127 | 0 | 168 | Розмістити в зоні впливу міста 168 місць |
| 7 | Сімейні дитячі будинки (від 4 до 17 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи | 3 | 24000х0,15х х0,003=10 | 0 | 10 | Розмістити в зоні впливу міста 10 місць |
| 8 | Психоневроло-гічні інтернати (з 18 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи | 3 | 24000х0,8х х0,003=58 | 0 | 58 | За межами міста |
| 9 | Спеціальні житлові будинки і групи квартир для ветеранів війни, праці і одиноких людей похилого віку (з 60 років) | місце на 1тис.чол відповідної демографічної групи | 60 | 18200х0,25х х0,060=273 | 0 | 273 | На 1-х поверхах багатоквар-тирних житл.будин-ках |
| 10 | Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їхніх сімей | чоловік | 0,5 | 24,0х0,5=12 | 0 | 12 | На 1-х поверхах багатоквар-тирних житл.будин-ках |
| 11 | Стаціонари усіх типів | ліжко | 14 | 24х14=336 | 0 | 336 | В існуючих лікарнях міста |
| 12 | Амбулаторії сімейної медицини | закладів | 0,1 | 24 х0,1= =2,4 | 0 | 3 | В запроектов. амбулаторіях |
| 13 | Аптеки | об´єкт | 0,104 | 24х0,104= =2,5 | 0 | 3 | На 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків |
| 14 | Молочні кухні | порція за добу на 1 дитину (до 1 року) | 4 | 24000х0,004= 96 | 0 | 100 | Вбудована в приміщення громадського харчування |
| 15 | Станції (підстанції) швидкої медичної допомоги | автомобіль | 1 на 10 тис. осіб | 3 | 0 | 3 | Станція швидкої допомоги |
| 16 | Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять в житловому районі | м2 загальної площі | 70 | 24 х 70 = = 1680 | 0 | 1700 | В цокольних і на 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків |
| 17 | Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 80 | 24 х 80 = = 1920 |  | 2000 | В спортивно - оздоровчому комплексі |
| 18 | Басейн критий | м2 площі дзеркала води | 48 | 24 х 48 = = 1152 | 0 | 1000 | В комплексах шкіл і дитячого садка |
| 3. Установи культури, мистецтва, культові споруди |
| 19 | Приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля та аматорської діяльності | місць відвідування | 50м2 площі підлоги | 24 х 50 = = 1200 | 0 | 1200 | В цокольних і на 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків, в торгово–спорт.компл. |
| 22 | Танцювальні зали | місць | 6 | 24 х 6 = = 144 | 0 | 150 | В цокольних і на 1-их поверхах багатоквар. житлових будинків |
| 23 | Клубні установи та центри дозвілля | місць відвідування | 45 | 24 х 45 = = 1080 | 0 | 1100 | В ТРК «Подоляни» |
| 24 | Кінотеатри та відеозали | місць | 25 | 24 х 25 = = 600 | 0 | 600 | В ТРК «Подоляни» |
| 25 | Зал атракціонів та ігрових автоматів | місць | 3 | 24 х 3 = = 72 | 0 | 80 | В ТРК «Подоляни» |
| 26 | Бібліотека | тис.од. збереж./ чит. місць | 3,5 3 | 70 61 | 0 0 | 70 61 | В центральних бібліотеках |
| 27 | Культові споруди | місць | 50 | 24 х 50 = = 1200 | 500 | 1200 |  |
| 4. Підприємства торгівлі, громадського харчування й побутового обслуговування |
| 28 | Магазини, всього | м2 торгової площі | 100 | 24 х 100 = = 2400 | 400 | 2400 | В торгових і торгово – розважальних центрах |
|  | з них : |  |  |  |  |  |  |
|  | продовольчих товарів | м2 торгової площі | 70 | 24 х 70 = = 1680 | 300 | 1680 | В торгових і торгово – розважальних центрах |
|  | промислових товарів | м2 торгової площі | 30 | 24 х 30 = = 720 | 100 | 720 | В торгових і торгово – розважальних центрах |
| 29 | Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 40 | 24 х 40= = 960 | 0 | 1000 |  |
| 30 | Підприємства громадського харчування (заклади ресторанного господарства) | місць | 40 | 24 х 40= = 960 | 500 | 1000 |  |
| 31 | Магазини кулінарії | м2 торгової площі | 6 | 24 х 6 = = 144 | 0 | 150 | В торгових і торгово – розважальних центрах |
| 32 | Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 2 | 24 х 2 = = 48 | 0 | 60 | В побутовому комбінаті |
| 33 | Виробничі підприємства централізованого виконання замовлень | робочих місць | 4 | 24 х 4 = = 96 | 0 | 100 | В побутовому комбінаті |
| 34 | Пральня самообслуговування | кг білизни за зміну | 10 | 24 х 10 = = 240 | 0 | 240 | В побутовому комбінаті |
| 35 | Фабрика хімчистки | кг речей за зміну | 4 | 24 х 4 = = 96 | 0 | 100 | В побутовому комбінаті |
| 36 | Бані й душові | поми-вочних місць | 5 | 24 х 5 = = 120 | 0 | 120 | В банному комплексі |
| 5. Кредитно-фінансові установи та підприємства зв´язку |
| 37 | Відділення зв´язку | об´єкт | 0,39 | 24 х 0,39 = = 10 | 2 | 10 | На 1 пов.ж/б. |
| 38 | Відділення ощадного банку | операційне місце | 1 операц. місце на 2 тис. чол | 24 х 2 = = 48 | 3 | 45 | На 1 пов.ж/б. |
| 39 | Юридична консультація | об´єкт | 1 юрист- адвокат на 10 тис. чол | 3 | 1 | 2 | На 1 пов.ж/б. |
|  | Нотаріальна контора | об´єкт | 1 нотаріус на 30 тис. чол | 1 | 0 | 1 | На 1 пов.ж/б. |
| 6. Установи житлово-комунального господарства |
| 40 | Житлово-експлуатаційна організація | об´єкт | 1об´єкт на житловий район | 1 | 0 | 1 |  |
| 41 | Пожежне депо | пожежна автомашина | 1 на 8 тис.чол. | 3 | 0 | 3 |  |
| 42 | Готелі | місць | 4,8 | 24 х 4,8 = = 115 | 0 | 150 |  |
| 43 | Громадські вбиральні | прилад | 1 | 24 х 1 = 24 | 0 | 24 | В складі громадських центрів |
| 44 | Кладовище традиційного поховання га | га | 0,24 | 24 х 0,24 = = 5,8 |  | - | В складі запланованого загальноміськ. кладовища на Львівському шоссе |
| 7. Споруди для зберігання транспортних засобів |
| 45 | Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів | маш.- місць | 0,5(0,25) на кв. | 4700х0,5 + +5000х0,25= =3600 | 0 | 3600 |  |
| 46 | Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів | маш.- місць | 0,1 | 9700 х 0,1 = = 970 | 0 | 970 | В житловій зоні мікрорайону |

Примітка:

Розрахунок установ та підприємств обслуговування для житлового району «Південний» виконано згідно табл.6.1 ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та на основі прогнозних показників щодо вікової структури населення м.Тернополя, поданих в складі матеріалів проекту «Генерального плану м.Тернополя», виконаного УД НДІ ПМ «ДІПРОМІСТО» в 2010р.

Основні об’єкти обслуговування житлового району «Південний» розміщені рівномірно по території району:

по вул.Проектна-202, Проектна-203 – загальноосвітні школи на 33 класи з басейном і спортивним комплексом; дитячий садок на 240 місць; культурно-просвітницький центр; спортивно-оздоровчий комплекс; по вул.Микулинецькій – торгові комплекси і супермаркети.

Рівномірно по житловому районі розміщені вбудовано –прибудовані на перших поверхах житлових будинків  – магазини продовольчих і непродовольчих товарів, аптеки, амбулаторії сімейної медицини, автостоянки.

9.  Вулично-дорожня мережа,

організація руху транспорту і пішоходів

Вулично-дорожня мережа житлового району «Південний» складається з магістральних, житлових, промислових вулиць і бульварів.

До магістральних вулиць відносяться: вул. вул.Микулинецька; вул.Проектна-26. До промислових вулиць відноситься вул.Проектна-201. До житлових вулиць відносяться: вул.Молодіжна, Фестивальна, Підлісна, Шкільна, Ю.Гагаріна, В.Ярмуша, Академіка Студинського, Козацька, Никифора Гірняка, Сидора Голубовича, Микулинецька-бічна, провулки Микулинецький і Шкільний, Проектна-202 ÷ Проектна-246. До бульварів відносяться: бульвар №1, №2, №3, №4.

На вул.Микулинецькій передбачений дворівневий пішохідний перехід.

Нижче наведено характеристику мережі магістральних, житлових, промислових вулиць і бульварів із зазначенням їх ширини в межах червоних ліній і проїзної (пішохідної) частини.

| № | Назви вулиць | Ширина проїзної частини, м | Щирина вулиці в межах червоних ліній, м | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микулинецька | 22,5 | 40,0 | Магістральна |
| 2 | Проектна-26 (ділянка №1) | 7,5 | 15,0 | Магістральна |
| 3 | Проектна-26 (ділянка №2) | 7,5 | 20,0 | Магістральна |
| 3 | Проектна-201 | 7,5 | 15,0 | Промислова |
| 4 | Ю.Гагаріна | 7,0 | 21,0 | Житлова |
| 5 | Микулинецька-бічна (ділянка №1) | 7,0 | 10,0 | Житлова |
| 6 | Микулинецька-бічна (ділянка №2) | 7,5 | 15,0 | Житлова |
| 7 | Проектна-202 (ділянка №1) | 7,5 | 15,0 | Житлова |
| 8 | Проектна-202 (ділянка №2) | 7,0 | 12,0 | Житлова |
| 9 | Проектна-203 | 7,5 | 15,0 | Житлова |
| 10 | Проектна-204 | 7,5 | 15,0 | Житлова |
| 11 | Проектна-210 (ділянка №1) | 7,5 | 15,0 | Житлова |
| 12 | Проектна-210 (ділянка №2) | 7,0 | 12,0 | Житлова |
| 13 | Проектна-211 | 7,5 | 15,0 | Житлова |
| 14 | Проектна-205 ÷ Проектна-246 | 7,0 | 12,0 | Житлова |
| 15 | Молодіжна | 7,0 | 12,0 | Житлова |
| 16 | Фестивальна | 7,0 | 12,0 | Житлова |
| 17 | Підлісна | 7,0 | 12,0 | Житлова |
| 18 | Шкільна | 7,0 | 12,0 | Житлова |
| 19 | В.Ярмуша | 7,0 | 12,0 | Житлова |
| 20 | Академіка Студинського | 7,0 | 12,0 | Житлова |
| 21 | Сидора Голубовича | 7,0 | 12,0 | Житлова |
| 22 | Козацька | 7,0 | 12,0 | Житлова |
| 23 | Никифора Гірняка | 7,0 | 12,0 | Житлова |
| 24 | Провулок Микулинецький | 7,0 | 12,0 | Житлова |
| 25 | Провулок Шкільний | 7,0 | 12,0 | Житлова |
| 26 | Бульвар №1 | 6,0 | 25,0 |  |
| 27 | Бульвар №2 | 6,0 | 15,0 |  |
| 28 | Бульвар №3 | 4,5 | 10,0 |  |
| 29 | Бульвар №4 | 3,0 | 10,0 |  |

Транспортне обслуговування передбачає тролейбусне і автобусне сполучення житлового району «Південний» з центральними районами м.Тернополя. Транспортний зв’язок проходить по вул.Микулинецька. Для сполучення району садибної забудови з вул.Микулинецькою передбачено автобусне сполучення по вул.Проектна-26.

Пішохідний рух здійснюється вздовж магістральних і житлових вулиць по пішохідних доріжках, по пішохідних бульварах.

Велосипедний рух передбачено по Бульвару №1, №2, №3, №4.

Для зберігання автотранспорту передбачені :

- багатоповерховий  механізований гараж;

- наземні автостоянки біля об’єктів обслуговування;

- автостоянки в житлових кварталах;

- підземні гаражі і автостоянки, вбудовані в цокольні поверхи житлових будинків.

10.  Інженерне забезпечення території

### Розділ виконано у вигляді схеми магістральних інженерних мереж в межах житлового району та текстової частини, де запропоновано принципові рішення щодо інженерного забезпечення об’єкту «Детальний план території житлового району «Південний» в м. Тернополі».

### 10.1.  Водопостачання

Існуючий стан

За інформацією комунального підприємства «Тернопільводоканал» Тернопільської міської ради на час складання проекту «Детальний план території мікрорайону «Південний» в м. Тернополі» існує одна централізована система водопостачання, яка забезпечує водою  населення існуючої житлової забудови даного мікрорайону.

Джерелом водопостачання служить існуючий об’єднаний господарсько–питний та протипожежний водопровід ф200 мм та ф315 мм по вул. Микулинецькій.

Існуючий водопровід ф200мм по вул.Микулинецька знаходиться в аварійному стані та потребує заміни.

Проектні рішення

В житловому районі «Південний» передбачена об’єднана система централізованого господарсько- питного та протипожежного  водопостачання.

Водозабезпечення мікрорайону «Південний» виконано на основі технічних

умов № 35/18 від 02.03.2018 р., виданих КП «Тернопільводоканал».

Кількість води на потреби господарсько-питного водопостачання складає 3610,03 м3/добу.

Передбачено  підключення житлового району «Південний» до системи централізованого водопостачання м. Тернопіль від двох джерел. Точки підключення:

– існуюча водопровідна мережа ф200 мм по вул. Микулинецька, що підлягає заміні (від вул.Обїзна-до вул.Козацька);

– існуюча водопровідна мережа ф315 мм, що прокладена (вул..Обїзна-через територію Великогаївської сільської ради);

Схемою передбачено закільцювання водопроводів об’єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу житлового району.

На стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація», згідно технічних умов, необхідно виконати закільцювання  двох ниток водопроводу до вул. Козацька.

Водопровідні мережі об’єднаного господарсько-питного та протипожежного водопостачання рекомендовано прокладати на глибині 1,6 м від поверхні землі. Матеріал труб – поліетилен тип ПЕ100, SDR 17,0 (10атм.) для подачі питної води, які відповідають  ДСТУ В.2.7-151:2008 «Труби поліетиленові для подачі холодної води».

Для системи водопостачання повинні застосовуватись труби та матеріали відповідно до п.3.11 ДСанПІН 2.2.4-171. Проектування мереж із пластмасових труб виконувати згідно

ДСТУ Н – Б В.2.5-40:2009 «Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб». Водопровід виконувати з прокладанням сигнально-попереджувальної стрічки та сигнальним кабелем.

Облік споживання води буде здійснюватись кожним окремим об’єктом з встановленням лічильників води, параметри яких повинні відповідати діючим стандартам, технічному регламенту щодо суттєвих вимого до вимірювальної техніки та обладнаним пристроєм для знімання інформації і передачі даних на диспетчерський пункт КП «Тернопільводоканал».

На водопровідній мережі встановити камери переключення, колодязі, в яких встановити запірну арматуру, вантузи, зворотні клапани, регулятори тиску, пожежні гідранти. При ремонтних роботах сумарна подача води по всіх інших лініях повинна бути не менше 70% від розрахункової витрати.

Трубопроводи водопостачання рекомендовано розміщувати вище каналізаційних

не менше 0,4 м.

Перехід водопроводів під автомобільною дорогою виконувати у футлярах.

Гідравлічні розрахунки водопровідних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, розрахунки необхідних тисків в точках підключення, виконати на стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат води на потреби водопостачання обєктів.

Пожежогасіння

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл.3, 4 розд.6.2 витрата води на зовнішнє пожежогасіння на одну пожежу при багатоповерховій забудові – 20 л/с при кількості одночасних пожеж – 3. Витрата води на пожежогасіння повинна бути забезпечена при максимальній витраті води на питні та господарсько-побутові потреби.

Забір води на пожежогасіння передбачено з пожежних гідрантів Ø 125 мм, встановлених на кільцевій мережі об’єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 200 м.

10.2.  Господарсько – побутова каналізація

Існуючий стан

За інформацією комунального підприємства «Тернопільводоканал» Тернопільської міської ради на час складання проекту «Детальний план території мікрорайону «Південий» в м. Тернополі» існує одна централізована система водовідведення, яка забезпечує скид  стічних вод  існуючої житлової забудови. Існуючий самопливний трубопровід ф400мм прокладений по вул.Микулинецька.

Проектні рішення

В житловому районі «Південний» передбачено централізовану систему господарсько-побутового водовідведення стоків з охопленням усієї території.

Водовідведення житлового району «Південний» виконано на основі технічних

умов № 35/18 від 02.03.2018 р., виданих КП «Тернопільводоканал» .

Згідно генплану «Південний» територія житлового району поділена на 3 басейни каналізування. Господарсько-побутові стоки у межах кожного басейну передбачено самопливними колекторами подавати до насосних станцій перекачування стічних з прокладанням  напірних колекторів до каналізаційних очисних споруд КП «Тернопільводоканал».

На стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» підлягає реконструкції зі збільшенням продуктивності каналізаційна насосна станція №4 КП «Тернопільводоканал».

Згідно технічних умов, передбачено встановлення насосних агрегатів, автоматичних решіток грабельного типу, автоматичних подрібнювачів в приймальному відділенні..

На стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація», згідно технічних умов, необхідно встановити:

- заміну каналізаційних агрегатів на КНС №4, згідно розрахункової потужності з характеристиками: коефіцієнт корисної дії насосу-не менше 72%, коефіцієнт корисної дії електродвигуна-не менше 92% з частотними перетворювачами  та автоматичною системою управління.

- в приймальному відділені каналізаційної насосної станції автоматичних решіток грабельного типу, проріз між стержнями-30мм.

- в приймальному відділенні КНС №4 після механічних решіток встановити автоматичні подрібнювачі з приводом, що відповідає вибухобезпечним вимогам до установок.

Схеми, конструкції, матеріали та устаткування повинні забезпечувати економічність та ефективність, надійність, довговічність та безвідмовність функціонування мереж, споруд і систем протягом розрахункового строку їх експлуатації, ремонтну здатність споруд.

Питома середньодобова норма водовідведення стічних вод від житлової забудови прийнята аналогічно середньодобовому  водоспоживанню (ДБН В.2.5-75:2013, п.7.1.1, табл.1) і складає 210 л/добу на одного жителя. Коефіцієнти нерівномірності визначати в залежності від витрати стічних вод (л/с) по басейнах по п.7.1.6, табл. 2.

Максимальна добова кількість господарсько-побутових стоків складає 3610,03 м³/добу.

Для проведення ремонтних робіт відведення забруднених господарсько-побутових стоків з ділянки опорожнення в водні об’єкти заборонено.

Перехід колекторів через автомобільну дорогу виконувати у футлярах. Передбачено закритий метод виконання робіт (прокол) (ДБН В.2.5-74:2013, п.12.52).

Трубопроводи самопливної та напірної мережі господарсько-побутової каналізації передбачати із труб «Корсис» – поліетиленових, гофрованих, двохшарових»

згідно ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

При гідравлічному розрахунку самопливних та напірних трубопроводів з пластмасових труб може бути використано ДСТУ-Н Б В.2.5-40 та таблиці для гідравлічних розрахунків трубопроводів із полімерних матеріалів.

Самопливні та напірні колектори повинні забезпечувати пропуск розрахункової максимальної секундної витрати стічних вод при самоочисних швидкостях.

Каналізаційні колодязі та камери на мережі передбачати із збірних залізобетонних елементів згідно ТП 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84.

Гідравлічні розрахунки самопливних і напірних каналізаційних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, розрахунки насосних станцій за басейнами каналізування, виконати на стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат стічних вод.

10.3.  Дощова каналізація

Існуючий стан

За інформацією відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради на час складання проекту «Детальний план території мікрорайону «Південний» в м. Тернополі» дощова система каналізації існуючої забудови відсутня.

Проектні рішення

Відведення поверхневих стічних вод забезпечене шляхом вертикального планування та влаштування закритої системи водовідведення: водостічних труб, дощоприймачів, зливо- приймальних колодязів.

Згідно генплану територія житлового району поділена на 3 басейни каналізування.

Відведення поверхневих стічних вод у межах кожного басейну передбачено самопливними колекторами  до насосних станцій перекачування дощових вод,  який в свою чергу буде відводити стоки до очисних споруд дощових вод, що буде виконано  ВАТ «Тернопільводпроект».

Трубопроводи самопливної та напірної мережі дощової каналізації передбачати із труб «Корсис» – поліетиленових, гофрованих, двохшарових» згідно ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

При гідравлічному розрахунку самопливних та напірних трубопроводів з пластмасових труб може бути використано ДСТУ-Н Б В.2.5-40 та таблиці для гідравлічних розрахунків трубопроводів із полімерних матеріалів.

Самопливні колектори повинні забезпечувати пропуск розрахункової максимальної секундної витрати стічних вод при самоочисних швидкостях.

В місцях поворотів, підключень на каналізаційній мережі проектом передбачено встановлення дощоприймальних, вузлових поворотніх, оглядових каналізаційних колодязів із збірних залізобетонних кілець по т.пр. 902.09.46-84. Довжина приєднання від дощоприймального до оглядового колодязя на колекторі повинна бути не більше ніж 40м.

Гідравлічні розрахунки самопливних та напірних  каналізаційних мереж з визначенням їх необхідних діаметрів, виконати на стадіях  проектування «Проект» і «Робоча документація» після уточнення розрахункових витрат стічних вод.

Санітарно-захисні охоронні зони каналізаційних мереж

Згідно ДБН В.2.5-75:2013, п.17.1.2, табл. 31 «Розміри захисних охоронних зон каналізаційних мереж», захисна охоронна зона каналізаційних мереж (в кожну сторону від бокової стінки трубопроводу):

- при глибині укладання < 4 м, для  самопливних мереж – 3 м;

- при глибині укладання > 4 м, для самопливних мереж – 5 м.

10.4.  Газопостачання

Розділ «Газопостачання» проекту детального плану території житлового району «Південний» розроблено на основі:

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

- ДБН  В.2.5-67: 2013 «Опалення, вентиляция та кондиціювання»;

- ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»;

- ДБН  В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;

- ДБН  В.2.5-77:2014 «Котельні установки» (з 1.01.2015 р.);

- ДБН  В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;

- ДБН В.2.5-41:2009 « Газопроводи з поліетиленових труб »: частина 1 « Проектування » ; частина 11 « Будівництво »;  «Правила безпеки систем газопостачання України» ;

- ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»;

- ДБН  В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення.»;

- ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»;

- ДБН В.2.2-20:2008 «Готелі»;

- ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування. (Заклади ресторанного господарства)»;

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДБН В.2.2.-2001 «Заклади охорони здоров’я»;

- ДБН В. 2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»;

- ДБН В. 2.2.-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування.

Основні положення.»;

- ДВН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»;

- « Методичні рекомендації щодо нормування витрат палива, теплової

енергії на опалення житлових, громадських будинків, споруд та на

- господарсько- побутові потреби в Україні». Державний комітет України

з енергозбереження.

- ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013  «Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об'єктів житлового і громадського призначення».

Розрахункові параметри зовнішнього повітря для м. Тернополя.

Теплий період, для розрахунку систем вентиляції :                                                   tз= +22 ºС;  Vвітру= 3,3 м/сек; Теплий період, для розрахунку систем кондиціювання та охолодження   повітря:    tз= +26 ºС; Vвітру= 3,3 м/сек;

Холодний період, для розрахунку систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря: tз= -20ºС; Vвітру= 5 м/сек.;

Середня температура за опалювальний період: tз.с= -0,2ºС;

Температурна зона – І ;

Кількість градусо-діб опалювального періоду Дd=3750.

Період із середньою добовою температурою повітря ≤80С – 184 доби.

Існуючий стан.

На даний час рівень газифікації Тернополя на базі використання природного газу досягає близько 100% і характеризується розвиненою системою розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків. Існуюча АГРС №1 розташована на відгалуженні від магістрального газопроводу І класу  (5,5 МПа) Дашава - Київ.

Поряд із проведенням планових профілактичних робіт, проблемним є питання забезпечення гарантованого газопостачання міста через затримку будівництва додаткового відгалуження від магістрального газопроводу та нової АГРС.

Газопостачання на базі використання ЗВГ в місті практично відсутнє.

Проектні рішення.

Газопостачання об'єктів житлового району « Південний» в м. Тернополі запроектовано згідно технічних умов ПАТ «Тернопільміськгаз»-№14/26.01.2018, від існуючого газопроводу високого тиску І категорії   Р=1,2 МПа ( дві труби стальних ф300мм, в одній траншеї), що прокладений від АГРС №1, по вул. Микулинецькій, до існуючого ГРП по вул. Чернівецькій.

Для зниження тиску газу з високого ( Г4= 1,2 МПа), до середнього  (Г2=0,3 МПа) запроектовано три блокових газорегуляторних пункта ГРПБ.

Для зниження тиску газу з середньго (Г2=0,3 МПа), до низького ( Г1= 0,003 МПа) запроектовано шкафні газорегуляторні пункти - ШГРП, а для індивідуальних забудовників-будинкові регулятори тиску - КБРТ.

Система газопостачання  двоступенева, з подачею газу споживачам по розподільчих газопроводах:

- середнього тиску (до 0,3 МПа) від ГРП на ГРП, ШРП, комунальні, промислові підприємства, у т.ч. опалювальні котельні;

- низького тиску (до 0,005 МПа) від ГРП, ШРП на житлові будинки, котельні, дрібні невиробничі та комунальні підприємства.

На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

- житлові будинки ( до 10 поверхів) – на господарсько-побутові потреби; потреби опалення та гарячого водопостачання;

- об'єкти народної освіти; заклади охорони здоров'я; фізкультурно-спортивні об'єкти; установи культури і мистецтва; культові споруди; підприємства торгівлі; підприємства громадського харчування і побутового обслуговування; установи житлово-комунального господарства- джерела теплопостачання (опалення, вентиляція; гаряче водопостачання) – як паливо.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-побутові потреби прийняті згідно з ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” з урахуванням наявності в квартирі:

- багатоквартирної житлової забудови – газової плити та теплогенератора;

- садибної забудови – газової плити  та теплогенератора.

Приготування їжі в житлових будинках вищих за 10 поверхів, лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та шкільних закладах, підприємствах громадського харчування передбачено на базі використання електроенергії.

Розмір газоспоживання на потреби опалення, вентиляції,  житлових будинків та об'єктів соцкультпобуту розраховано відповідно до:

- ДБН  В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» ;

- «Методичні рекомендації щодо нормування витрат палива, теплової енергії на опалення житлових, громадських будинків, споруд та на господарсько- побутові потреби в Україні». Державний комітет України з енергозбереження.

Розмір газоспоживання на потреби опалення, гарячого водопостачання та інші технологічні потреби всіх об'єктів розраховано відповідно до ДБН  В.2.5-20-2001 «Газопостачання» , розділ 3.

Результати розрахунків максимальних, річних витрат природного газу, за умови 100% газифікації житлового району «Південний» у межах, визначених проектом на кінець освоєння обсягів будівництва розрахункового строку:

Сумарний тепловий потік на потреби опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання об'єктів житлового району:

максимальний годинний   -   102,7 МВТ;

річний                                -   276434,3 МВт.

Максимальна розрахункова витрата газу:

максимальна годинна   -  16861,6 н.м.куб./год. ;

річна    -                             33150079,2  н.м.куб./рік.

Максимальна розрахункова витрата умовного палива:

максимальна годинна   -  19383,4  кг.у.п./год. ;

річна    -                              38041892,2  кг.у.п./рік.

Загальна довжина запроектованого газопроводу середнього тиску – 26,5 км.	Враховуючи пропозиції ПАТ «Тернопільміськгаз» і управління містобудування та архітектури Тернопільської облдержадміністрації за вимогами чинного законодавства, в обсязі загальноміських, невідкладних заходів проектом намічено резервне джерело газопостачання міста, як обласного центру, через будівництво нової АГРС на проектному відгалуженні магістрального газопроводу Торжок – Долина. Детальніше дане питання рекомендовано розглянути на подальших стадіях проектування із залученням спеціалізованих проектних організацій і установ. Згідно чинного законодавства, траса, умови експлуатації та місце розташування об’єктів магістрального трубопровідного транспорту, узгоджуються з Держнаглядохоронпраці та ДК “Укртрансгаз” в установленому порядку.

Зовнішні мережі. Газопостачання. Загальні вказівки.

Для зниження тиску газу з високого ( Г4= 1,2 МПа), до середнього

(Г2=0,3 МПа) запроектовано три блокових газорегуляторних пункта ГРПБ.

Для зниження тиску газу з середньго (Г2=0,3 МПа), до низького

( Г1= 0,003 МПа) запроектовано шкафні газорегуляторні пункти-ШГРП

(з двома лініями редукування), а, для індивідуальних забудовників-будинкові регулятори тиску- КБРТ.

Для безперебійної роботи системи газопостачання запроектоване закільцювання трубопроводів середнього тиску від ГРПБ №1; ГРПБ №2;  ГРПБ №3.

Газорегуляторні установки шафового типу монтувати на залізобетонних плитах, в огорожах з металевої сітки.

Якщо фундаменти під ГРПБ та ШГРП влаштовуються в насипних грунтах , то дно котлована слід підсилити втрамбуванням щебеню або  гравію до об"ємної ваги 1,6 тн/м.куб. ; б =20см , та влаштувати залізобетонну плиту- основу.

Проектом передбачається підземна прокладка газопроводу середнього та низького тиску із поліетиленових напірних труб ПЕ - 100 з запасом міцності 3.15; SDR11 (сейсмічний район 7 балів) ;  по ДСТУ Б.В. .7-73-98 (ISO 4437), згідно з ДБН В.2.5-41:2009. Підземний газопровід високого тиску запроектовано із стальних електрозварних труб по  ГОСТ 10704-91*,

ГОСТ 10705-80 В-ВСт2 сп2,в «дуже посиленій ізоляції».

В місцях встановлення  ГРПБ, ШГРП ; відключаючих пристроїв; переходах через дороги запроектовано газопровід із стальних електрозварних труб по  ГОСТ 10704-91*, ГОСТ 10705-80В-ВСт2 сп2, пофарбованих олійною фарбою за два рази, по двох шарах ґрунтовки.

Глибину прокладання газопроводів із поліетиленових труб прийняти не менше 1,0 м до верху труби.

Для поліетиленових газопроводів, які прокладаються в насипних грунтах, дно траншеї слід підсилити втрамбуванням щебеню або гравію до об"ємної ваги 1,6 тн/м.куб. ;  б =20см.

Під всі газопроводи необхідно влаштувати основу з піщаного грунту товщиною не менше б=10 см ( над виступаючими нерівностями основи ). Засипку газопроводів на висоту не менше 20 см. над верхньою твірною  труби слід робити таким же грунтом , як і для основи. Укладання газопроводу " змійкою ".

Зварювальні роботи для газопроводів із поліетиленових труб виконувати терморезисторним зварюванням..

Приєднання поліетиленових відгалужень до поліетиленових газопроводів, переходи з одного діаметра на інший та повороти поліетиленових газопроводів передбачено за допомогою з'єднувальних деталей , відповідно до ДСТУ Б В.2.7-179.

Роз'ємні з'єднання розміщені в колодязях, нероз'ємні з'єднання - в ґрунті. З'єднувальні деталі «поліетилен-сталь» розміщено тільки на прямолінійних ділянках газопроводів із захистом металевої ділянки деталі від корозії з застосуванням технології, яка виключає пошкодження поліетиленової ділянки.

Вимикаючі пристрої на газопроводах передбачено:

на вводах в житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних будинків, перед зовнішніми установками, які споживають газ;

на підключеннях газопроводів до існуючих газопроводів міста;

на відгалуженнях від розподільчих газопроводів до окремих  кварталів та окремих груп житлових будинків;

для секціонування розподільчих газопроводів середнього тиску, та для можливості виконання аварійних і ремонтних робіт.

Вимикаючі пристрої на зовнішніх газопроводах розміщуються в колодязях, наземних негорючих шафах або огорожах, а також на стінах будинків. Вимикаючі пристрої встановлювати в доступних для обслуговування місцях. В колодязях передбачено компенсуючі пристрої, що забезпечують монтаж і демонтаж запірної арматури.

Колодязі для розміщення вимикаючих пристроїв на газопроводах виконати з негорючих, вологостійких та біостійких матеріалів.Газопроводи-вводи до будинків ,від розподільчих газопроводів,можуть виконуватися із сталевих або поліетиленових труб.

При виконанні газопроводу-вводу із поліетиленової труби, перехід на сталеву трубу слід виконані в місці приєднання до крану перед КБРТ, або на вертикальній ділянці не вище 0,8м від землі з розміщенням надземної ділянки поліетиленового газопроводу та вузла з'єднання з металевим газопроводом в металевому футлярі з отворами для відбору проб повітря. Кінець надземної частини футляру ущільнено для попередження попадання атмосферних опадів у міжтрубний простір;

на підземній ділянці вузол з'єднання розташовано на відстані від фундаментів будинків та споруд (у просвіті) не менше 1м для газопроводів низького тиску і 2 м- для газопроводів середнього тиску.

Мінімальні відстані (у просвіті) газопроводів до підземних інженерних мереж, будинків та споруд виконано згідно з вимогами [4]і ДБН Б.2.4-1.

На ділянках із стисненими умовами замість поліетиленових труб запроектовано прокладання сталевих труб, з виконанням вимог для сталевих газопроводів, що прокладаються в стиснених умовах.

Футляри, які застосовуються для прокладання поліетиленових труб у стиснених умовах, виконані із сталевих труб. Внутрішні діаметри футлярів виконати більшими від зовнішніх діаметрів газопроводів, не менше ніж на 40 мм при діаметрах газопроводів до 90 мм і не менше ніж 80 мм при діаметрах газопроводів понад 90мм. Кінці футлярів при прокладанні в них газопроводів повинні ущільнено діелектричними водонепроникними матеріалами (гумові втулки, термоусадочні плівки, пінополіуретаном - мікрофлексом, пінофлексом).

В межах футляра газопроводи по 1м в обидва боки від нього не мають зварних та інших з'єднань. На одному кінці футляра встановлено контрольну трубку, що виходить під захисний пристрій.

Глибину прокладки газопроводів прийнято не менше 1 м до верху газопроводів або футлярів. При прокладанні під проїзними частинами доріг та вуличних проїздів (у футлярах або без футлярів) глибину прокладки виконати на глибині не менше 1,2м до верху газопроводів або футлярів.

Позначення траси газоповоду виконати  шляхом встановлення  розпізнавальних знаків по всій трасі газопроводу ( таблички-покажчики змонтувати на стінах будинків ; біля засувок та ШГРП ; на кутах повороту газопроводів-на орієнтирних стовпчиках ). Орієнтирні стовпчики установлено на відстані 1 м від осі газопроводів, справа по ходу газу.

По всій довжині траси газопроводу , в траншею , укладається сигнальна стрічка. Пластмасова  сигнальна стрічка жовтого кольору завширшки не менше 0,2 м. з незмивним написом " Обережно! Газ " укладається на  відстані 0,2 м від верху присипаного поліетиленового газопроводу. В стрічку вмонтовано мідний провід перерізом 2,5-4 мм.кв., із виходом кінців на поверхню біля запірних кранів ; ШГРП ; вводів в будинки ; розпізнавальних знаків.

На ділянках перетину газопроводу із підземними інженерними комунікаціями сигнальна стрічка повинна бути укладена уздовж  газопроводу двічі на відстань не менше 0,2 м  між собою й на 2 м в обидва боки від комунікації , що перетинається.

Сталеві газопрводи, які прокладаються надземно слід захистити від атмосферної корозії покриттям, що складається з двох шарів грунтовки та двох шарів фарби призначеної для зовнішніх робіт. Сталеві газопроводи які прокладаються в землі, та в місцях входів і виходів з землі, покрити захисним покриттям "дуже посиленого" типу на висоту 0.5м над землею.

Сталеві газопроводи, які захищаються від корозії повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-29:2006.

Ізоляційне захисне покриття "дуже посиленого" типу нанести на труби або секції труб механічним способом у базових або заводських умовах. Всі ізоляційні матеріали повинні бути заводського виготовлення і мати сертифікат.

Мінімальну віддаль від газопроводу до стовбурів дерев слід приймати не менше 1,5м.

Мінімальна віддаль по горизонталі від газопроводу низького тиску до фундаментів опор повітряної лінії електропередачі до 1кв – 1м; понад 1кв – до 35 кв – 5м; а до опор зв’язку – 1м.

Кришки колодязів і камер суміжних підземних комунікацій, прокладених на відстані     до 50м, по обидва боки від осі газопроводу, повинні мати отвір діаметром не менше 15мм.

Відстань по вертикалі у просвіті при пересіченні газопроводами інженерних мереж слід приймати не менше 0.2м – відповідно з вимогами ДБН 360 **.

В підвалах, технічних підпіллях, а за їх відсутності в цокольних або перших поверхах житлових, громадських будинках та споруд слід передбачати контроль до вибухових концентрацій природнього газу  (20%НКМЗ) в повітрі, з виведенням сигналу наколективну попереджувальну сигналізацію.

Згідно вимог ДБН В.2.5.-20-2001 вводи і випуски комунікацій, які проходять скрізь підземну частину зовнішніх стін будинків, повинні бути старанно ущільнені. Ущільнення вводів і випусків комунікацій повинні виконуватись згідно альбому „Типовые детали уплотнения вводов инженерных сетей в гражданские здания” (комплекс 7373-3), підприємствами, яким належать будинки. Ущільнення виконуються в усіх будинках, які розташовані по обидві сторони від траси газопроводу по лінії будівлі , згідно з вимогами  ДБН В.2.2-15-2005 - на віддалі 100м в обидві сторони від газопроводу.

Прокладку газопроводів виконувати у відповідності із ДБНВ.2.5-20-2001 „Газопостачання”; ДБН В.2.5-41:2009 « Газопроводи з поліетиленових труб »:

частина 1 « Проектування » ; частина 11 « Будівництво »  та „Правилами безпеки систем газопостачання України”.

До початку виконання земляних робіт проект погодити з організаціями, які експлуатують існуючі підземні та надземні  інженерні комунікації.

Риття траншеї виконувати після отримання дозволу в організаціях, які займаються експлуатацією надземних та підземних комунікацій.

10.5.  Електропостачання

Розділ виконано у вигляді схеми магістральних інженерних мереж та текстової частини, де запропоновано принципові рішення щодо інженерного забезпечення житлового району «Південний».

Загальна частина

В електротехнічній частині проекту вирішені питання: електропостачання , телефонізації, радіофікації і заземлення.

Існуючий стан.

Розподіл електроенергії для існуючих будівель на напрузі 380/220В здійснюється від існуючих трансформаторних підстанцій (ТП).

Електропостачання будівель та споруд від існуючих ТП здійснюється кабельними і повітряними лініями на напрузі 380/220В.

Телефонізація існуючих будівель здійснюється кабельними лініями , що прокладаються в телефонній каналізації та по опорах ліній зв’язку.

Радіофікація існуючих будівель здійснюється від абонентської радіолінії , що прокладається по опорах електроліній 0,4кВ та ліній зв’язку.

Проектні рішення

Електропостачання

Для інженерного забезпечення проектованої забудови приведені орієнтовні показники інженерного споживання та принципи іженерного забезпечення.

Джерелами  електропостачання житлового району  є розподільні пункти (РП)  типу ІІ РПК -2ТМ1 суміщені з трансформаторними підстанціями 10/0,4кВ.

Електроживлення розподільних пунктів (РП) на напрузі 10кВ від ПС 110 кВ «Ватра» буде вирішуватись по окремому проекту.

Для електропостачання житлових будинків і громадських будівель на напрузі 380/220В прийняті двох- трансформаторні підстанції (ТП) типу К-42-630М5 і К-42-1000М5, а також одно-трансформаторні металеві підстанції типу КТПММ для одноквартирних житлових будинків.

Розміщення РП , ТП і КТПММ на території району має бути уточнене на наступних стадіях проектування.

Підключення трансформаторних підстанцій  від розподільних пунктів (РП) на напрузі 10кВ передбачається кабельними лініями по петлевій схемі.

Категорія надійності електропостачання споживачів житлового району- ІІ, ІІІ.

Міські електричні мережі напругою 10кВ виконуються трьохфазними з ізольованою нейтраллю.

Для розподільної мережі низької напруги основною напругою є 380/220В, мережа виконується чотирьохпровідною з глухозаземленою нейтраллю.

Електричні мережі житлового району для багатоповерхових житлових будинків та будівель громадського призначення виконуються кабельними лініями,що прокладаються в землі .

Електричні мережі житлового району для одноквартирних житлових будинків виконуються самонесучими ізольованими проводами , що прокладаються по проектуючих залізобетонних опорах типу СВ.

Конкретна мережа електропостачання і траси її прокладання будуть розроблятися в наступних стадіях проектування, згідно технічних умов експлуатуючої  організації.

Перерізи та марки кабельних 10 ; 0,4кВ будуть вирішуватись в наступних стадіях проектування.

Розрахункова (прогнозована)потужність -  18,673 МВт в тому числі

для комунально-побутових споживачів - 4,7МВт.

Телефонізація

Телефонні лінії для підключення споживачів житлового району прокладаються  в діючій і проектуючій телефонній каналізації .

Телефонна каналізація виконується з азбоцементних труб ф100мм.

Конкретні мережі телефонізації і траси її прокладання будуть розроблятися в наступних стадіях проектування, згідно технічних умов експлуатуючої  організації.

Радіофікація

Радіофікація житлового району здійснюється згідно вихідних даних виданих ПАТ «Укртелеком» Тернопільська філія.

В приміщенні торгового центру (поз.6.1) передбачено влаштування приміщення для радіотрансляційного вузла (РТВ) .В приміщенні РТВ встановити підсилювач типу ПРТВ-5,0.

Для дистанційного керування радіовузлом в приміщення заводиться 20 парний телефонний кабель від ТФ ПАТ «Укртелеком»  в діючій та проектуючій телефонній каналізації.

Радіомережа для багатоповерхових житлових будинків та громадських будівель передбачається  проводом марки ПРППМТ по стояковій радіолінії на напрузі 240В.

Абонентська радіомережа на напрузі 36В для одноквартирних житлових будинків передбачається проводами  ПРСП , що прокладаються по проектуючих залізобетонних опорах ліній 0,4кВ.

Конкретні мережі радіофікації і траси її прокладання будуть розроблятися в наступних стадіях проектування, згідно технічних умов експлуатуючої  організації.

Заземлення

Захисне заземлення виконується в відповідності з п.1-7 ПУЕ.

Тип системи заземлення – TN-C-S.

Для заземлення використовується захисний РЕ провід мережі.

Зв`язок з нульовими точками трансформаторів і контуром заземлення підстанції здійснюється через нульові жили кабелів і проводів живлення.

Охорона праці та техніка безпеки.Протипожежні заходи та

пожежний захист.

Охорона праці та техніка безпеки при будівництві та експлуатації проектуючих об`єктів забезпечується прийняттям всіх проектних рішень у  відповідності з “Правилами влаштування електроустановок”., і “Техніка безпеки в будівництві. СНиП ІІІ - 4 - 80”, вимоги яких враховують умови безпеки праці, попередження виробничого травматизму, професіональних захворювань, пожеж та вибухів.

Для забезпечення охорони праці та техніки безпеки проектом передбачено:

-використання технічно-досконалого обладнання;

-розміщення обладнання так, щоб мати вільний доступ до нього при обслуговуванні;

-планування заземлення елементів електропристроїв з нормованою по ПУЕ величиною опору і конструкцією, яка відповідає вимогам “Електричні пристрої. СНиП ІІІ-4-80”;

-використання при виконанні будівельно-монтажних робіт машин та механізмів, в конструкціях яких закладені принципи охорони праці;

-високий рівень механізації будівельно-монтажних робіт;

-виконання будівельно-монтажних робіт згідно типових технологічних карт.

Для забезпечення охорони праці та техніки безпеки необхідно також,щоб будівельні, монтажні та налагоджувальні роботи та експлуатація електроустановок проводилась згідно з “Техніка безпеки при будівництві. СНиП ІІІ-4-80” і “Правил техніки безпеки при виробництві електромонтажних робіт на об`єктах Міненерго України” 1984р.

11.  Інженерна підготовка та

інженерний захист території

При розробці детального плану території житлового району «Південний» передбачаються загальні заходи з інженерної підготовки території: вертикальне планування, організація відведення дощових і талих вод, запобігання утворення яруг.

Вертикальне планування території житлового району виконане з урахуванням основних вимог:

- максимальне збереження існуючого рель’єфу;

- максимальне збереження грунтів і дерев’яних насаджень;

- відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію грунтів;

- мінімального обсягу земляних робіт;

- збереження та використання грутового шару при насипу і виїмках.

При проектуванні вулиць і доріг, бульварів, велосипедних доріжок прийняті нахили, які забезпечують безпеку руху і відповідають нормативним показникам.

Відведення поверхневих вод проектується закритою дощовою каналізацією з відводом стічних вод на місцеві очисні споруди (див. розділ 10.3 «Дощова каналізація»).

12.  Комплексний благоустрій та

озеленення території

В житловому районі «Південний» передбачено систему озеленених територій, які в поєднані з парком загальнорайонного значення формують комплексну зелену зону. Питома вага озеленених територій житлового району складає 10%.

Індустріальний парк з південної і східної сторони оточений зеленими смугами пішохідних бульварів і парком. Вздовж вулиць Микулинецька-бічна, Проектна-202, Проектна-203 запроектовані пішохідні бульвари. Між вул.Проектна-205 і Проектна-206 передбачений зелений внутрішньоквартальний сквер.

З північно-східної частини житлового району примикає змішаний ліс (на території ВеликоГаївської селищної ради). Вздовж з/д колії розміщена зелена смуга санітарно-захисної зони .

У внутрішніх дворах житлових кварталів передбачено створення громадських просторів, які мають максимальне озеленення.

13.  Містобудівні заходи щодо поліпшення

стану навколишнього середовища

В детальному плані території житлового району «Південний» передбачені наступні містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища:

- розбивка внутрішньорайонних магістральних і житлових вулиць виконана в максимальній ув’язці з існуючим рель’єфом і дає змогу організувати зручні транспортні і пішохідні зв’язки між житловими кварталами, громадським центром і ландшафтно-рекреаційними зонами;

- територія проектної забудови максимально озеленена.

14. Інженерно – технічні заходи цивільного захисту

14.1  Характеристика  території

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі детального плану території житлового району «Південнчий» в м.Тернополі виконаний на замовлення Тернопільської міської ради відповідно до завдання на розроблення схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту та на підставі: ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)», ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документації», ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування та забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1) «Захисні споруди цивільної оборони» та Кодексу Цивільного захисту України.

Територія житлового району «Південний» знаходиться в південній частині м.Тернополя, вздовж магістральної вул.Микулинецька. Межа житлового району співпадає з межею м.Тернополя в південній частині. Територія району – 280 га.

На території переважає житлова багатоквартирна малоповерхова (до 5 пов.) з кварталами індивідуальної житлової садибного типу, земель комунально – складської .

Чисельність населення, що проживає в межах ДПТ складає 3 540 чоловік, на перспективу чисельність населення збільшується до 24 000 чоловік. Щільність населення складає 96 люд/га на перспективу розвитку 170 чол/га.

В межах ДПТ знаходиться 7 потенційно небезпечних об’єкта, а саме:

1.  АЗС № 19/007 ПАТ «Укрнафта», м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 97 а;

2.  АГЗС ПП Влізло Л.В., м. Тернопіль, вул. Микулинецька,110;

3.  АЗС № 6 ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ», м. Тернопіль , вул. Микулинецька,114;

4.  Газорозподільна станція Тернопільського ЛВУМГ філії УМГ «Львівтрансгаз»

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», м. Тернопіль, вул. Козацька, 19;

5.  Газопроводи Київ-Захід України 1 і 2 нитки, Дашава-Київ з відповідними відгалужен-                                                 нями і ГРС Тернопільського ЛВУМГ філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»,                м. Тернопіль , вул. Козацька, 19;

6.  Котельня КП ТМ «Тернопільміськтепло-комуненерго»,м.Тернопіль ,вул.Козацька, 19;

7.   Котельня КП ТМ «Тернопільміськтепло-комуненерго», м. Тернопіль,                              вул. Микулинецька, 64а.

В межах ДПТ знаходиться 3 об’єкта підвищеної небезпеки, а саме:

- ПАТ «Укрнафта», м. Тернопіль вул.Микулинецька 97;

- Тернопільське ЛВУМГ УМГ «Львівтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», м. Тернопіль,  вул. Козацька, 19;

3.        Тернопільське ЛВУМГ УМГ «Львівтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», м. Тернопіль, вул. Козацька, 19.

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній документації спрямовані на забезпечення захисту людей і територій та зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об'єктів і споруд подвійного призначення та оформляються схемою  інженерно-технічних заходів цивільного захисту .

14.2. Оповіщення людей

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій необхідне своєчасне оповіщення людей про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.

Оповіщення людей в межах ДПТ про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється за допомогою 10 електросирен типу С-40 розташованих по вул.Микулинецька, Проектна-218, Проектна-26, Проектна-243, Проектна-209, Шкільна, провулок Микулинецький (дитячий садок), квартал «Цукровар», вул.Проектна-202, р-н індустріального парку та шляхом передачі інформації через радіотрансляційну мережу. Радіус дії сирени передбачається 300 м.

Також в межах ДПТ пропонується передбачити встановлення 12 гучномовців в місцях масово перебування людей, а саме на території:

- перехресток провулок Микулинецький – вул.Микулинецька;

- територія індустріального парку;

- медичний заклад (проектний) на вул.Проектна-203;

- територія дитячого садка (проектного) по вул.Проектна-202;

- територія дитячого садка (проектного) в районі скверу №1;

- територія загальноосвітньої школи №8 по вул.Шкільна;

- територія підприємства «Укртрансгаз» по вул.Козацька;

- перехресток вул.Проектна-26 – вул.Проектна-231;

- перехресток вул.Проектна-26  – вул.Проектна-209;

- перехресток вул.Проектна-26 – вул.Проектна-236;

- перехресток вул.Проектна-26 – вул.Проектна-242;

- територія товариства «Цукровар».

Порядок встановлення і умови на підключення електросерени та гучномовця визначаються Тернопільською філією ПАТ «Укртелеком».

14.3. Захист людей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій природного і      техногенного характеру

Укриття людей та працюючого персоналу передбачається в підвальних та цокольних приміщеннях будинків та споруд в межах ДПТ відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2006, ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1) та Кодексу Цивільного захисту України.

На території детального плану розташовані наступні протирадіаційні укриття:

- № 74878 та № 74879, що розташовані в Тернопільському районному будинку культури за адресою: м. Тернопіль, вул. Шкільна, 4, які введені в експлуатацію в 1960 році, місткістю по 100 чол., площею по 130 м3, 2 групою укриття, коефіцієнтом захисту – 135;

- № 74887, що розташовані в Тернопільській загальноосвітній школі I-IІI ступенів № 8 Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Шкільна, 2, яке введеноі в експлуатацію в 1980 році, місткістю 70 чол., площею по 70 м3, 2 групою укриття, коефіцієнтом захисту – 100.

Захист населення передбачити у підвальних приміщеннях житлових будинків та підвалах громадських будівель (школи, дитячі установи, тощо). Термін пристосування підвального приміщення укриття людей (приведення у готовність) передбачається 24 годин, протирадіаційних укриттів – 12 годин.

На території детального плану передбачається влаштування підземних паркінгів, які можна використати для укриття населення у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. При проектуванні даних паркінгів чи будівель, в яких вони знаходяться, необхідно передбачити розроблення розділу інженерно-технічних заходів на об’єкті.

При неможливості укриття людей в підвальних і цокольних приміщень на території для укриття людей можуть влаштуватись найпростіші укриття  (перекриті щілини).

14.4. Евакуація людей

Для проведення заходів часткової евакуації населення в безпечні райони в разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру – на схемі цивільного захисту визначені безпечні райони для розміщення евакуйованого населення з врахуванням місць захисту та центрів обслуговування території (медичне, побутове), вказані маршрути евакуації – по житлових вулицях до магістральної вул.Микулинецької і далі – в сторону с.В.Березовиці. Евакуація здійснюється пішим порядком та із використанням власних транспортних засобів.

У разі загрози терористичного акту чи інших надзвичайних ситуацій евакуація людей може здійснюватись завчасно і проводиться у відповідності до плану цивільного захисту м. Тернополя та відповідних планів евакуації із виведенням людей у збірний евакуаційний пункт з подальшим його виведенням із зони можливого забруднення пішим порядком та із використанням транспортних засобів.

14.5. Заходи сейсмічної безпеки

Оскільки об’єкти в межах ДПТ за поверховістю не  перевищують значень вказаних в таблиці 3.1 ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво у сейсмічних районах України» мають просту та симетричну форму то відповідна територія належить до 6-бальної за шкалою MSK-64 зони інтенсивності землетрусу та при проектуванні будівель та споруд слід використовувати карту А комплекту карт загального сейсмічного районування - 2004 вищезгаданих будівельних норм.

Для забезпечення сейсмостійкості будівель на наступних стадіях проектування належить виконувати вимоги відповідних Державних будівельних норм.

Заходи сейсмічної безпеки повинні враховуватись при проектуванні будівель, споруд тощо в межах ДПТ.

14.6. Функціонування систем інженерного обладнання та вимоги інженерної підготовки   території

З метою запобігання від підтоплення дощовими водами, регулювання поверхневого стоку передбачено заходи щодо відводу дощових і талих вод. Заходи щодо цього визначені у розділі «Інженерна підготовка та інженерний захист території».

14.7. Протипожежні заходи

В детальному плані території житлового району «Південний» в м.Тернополі  з метою забезпечення вимог з пожежної, техногенної безпеки передбачені наступні заходи:

- визначена межа забудови до лісового масиву в районі приватної забудови на відстані 50 м;

- запроектоване нове пожежне депо з радіусом обслуговування 3 км, площею земельної ділянки – 0,55 га, розраховане на 5 пожежних машин, 1 автодрабину, 1 автопідйомник, відповідно до вимог табл. 6.1 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»  ;

- передбачена можливість проїзду пожежних машин до будинків та споруд з врахуванням вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- на території житлового кварталу передбачено влаштування зовнішнього протипожежного водопостачання від пожежних гідрантів у відповідності до вимог ДБН В.2.5-74:2013;

- житлові і громадські будинки запроектовані з дотриманням вимог ДБН щодо протипожежних відстаней між житловими громадськими, господарськими будівлями (додаток 1.1 ДБН 360-92**), нормативних відстаней до охоронних зон, обов’язкового влаштування систем блискавкозахисту тощо;

- визначені «червоні» лінії вулиць і «жовті» лінії меж максимально можливого розповсюдження завалів житлової та громадської забудови;

- передбачено оповіщення мешканців населеного пункту шляхом встановлення вуличних гучномовців на центральних вулицях та місцях масового перебування людей;

- передбачено оповіщення мешканців населених пунктів по радіотрансляційній мережі з використанням обладнання радіотрансляційних вузлів і мереж проводового мовлення.

14.8. Заходи щодо забезпечення населення питною водою

На даний час забезпечення населення питною водою здійснюється централізовано за допомогою існуючого водогону.

При виході з ладу водогону передбачено забезпечення населення водою шляхом підвозу води із використанням автоцистерн та роздачі води у місцях збору людей (див. схему інженерно-технічних заходів цивільного захисту).

14.9. Транспортне забезпечення

Вулично-дорожню мережу за категоріями та назвами основних магістралей, а також розміщення «червоних» та «жовтих» ліній дивитися на Схемі інженерно-технічних заходів цивільного захисту та на Схемі організації руху транспорту та пішоходів.

14.10. «Жовті» лінії

У детальному плані території розробляється план «жовтих» ліній - меж максимально можливого розповсюдження завалів житлової та громадської забудови, промислових, складських будівель, розміщених, як правило, уздовж магістральних вулиць сталого функціонування. Відстань між жовтими лініями (проїзд, що не завалюється) слід приймати не менше ніж 7 м.

Відстані від жовтих ліній до забудови визначено з урахуванням зон можливого розповсюдження завалів від будівель різної поверховості відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2006.

«Жовті» лінії розраховані згідно ДБН В.1.2-4:2006 Додаток Г Таблиця зон можливого розповсюдження завалів від споруд різної поверховості з врахуванням ухилів. При ухилі до 10% від поздовжніх сторін будівель при поверховості 9-12 пов. жовта лінія прокладається на відстані 0.65хН, де Н- висота будівлі, метри.

Висновки:

Кодекс Цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності при виникненні надзвичайних ситуації і проведенні відповідних заходів щодо їх ліквідації.

Схема ДПТ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» є інструментом  виконання вимог Закону на місцевому рівні, а обґрунтовані даним проектом рішення та пропозиції є обов’язковими для виконання.

15.  Техніко-економічні показники

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО РАЙОНУ «ПІВДЕННИЙ»

В М.ТЕРНОПОЛІ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3-7р | Етап від15-20р ВСЬОГО |
| Територія |  |  |  |  |
| Територія в межах проекту в тому числі: | га (%) | 89,66 (32,0) | 206,37 (73,7) | 280,00 (100) |
| житлова забудова в тому числі: | « | 36,96 (13,2) | 124,23 (44,37) | 141,30 (50,5) |
| квартали садибної забудови | га | 32,70 | 106,85 | 107,00 |
| квартали багатоквартирної забудови | « | 4,26 | 17,38 | 35,00 |
| ділянки установ і підприємств обслуговування | га (%) | 3,00 (1,07) | 5,00 (1,79) | 13,00 (4,64) |
| промислові підприємства | « | 1,59 (0,57) | 1,59 (0,57) | 16,6 (5,93) |
| зелені насадження в тому числі: | « | 3,70 (1,32) | 12,3 (4,39) | 27,5 (9,82) |
| --- спеціального призначення |  | 3,08 | 3,08 | 8,52 |
| вулиці | « | 14,51 (5,2) | 33,35 (11,9) | 33,70 (12,0) |
| інші території | « | 29,9 (10,68) | 29,9 (10,68) | 47,9 (17,1) |
| Населення |  |  |  |  |
| Чисельність населення, всього в тому числі: | тис.осіб | 3,54 | 16,44 | 24,00 |
| у садибній забудові | « | 2,27 | 5,83 | 5,83 |
| у багатоквартирній забудові | « | 1,27 | 10,61 | 18,17 |
| Щільність населення в тому числі: | люд/га | 96 | 80 | 170 |
| у садибній забудові | « | 70 | 55 | 55 |
| у багатоквартирній забудові | « | 298 | 610 | 520 |
| Житловий фонд |  |  |  |  |
| Житловий фонд, всього в тому числі: | тис.м2 заг.площ (%) | 63,15 (11,2) | 354,35 (62,7) | 565,55 (100) |
| садибний | « | 43,15 (7,6) | 185,65 (32,8) | 185,65 (32,8) |
| багатоквартирний | « | 20,0 (3,6) | 168,7 (29,9) | 379,9 (67,2) |
| Середня житлова забезпеченість в тому числі: | м2/люд. | 17,8 | 21,5 | 23,5 |
| у садибній забудові | « | 19,0 | 31,8 | 31,8 |
| у багатоквартирній забудові | « | 15,7 | 16,0 | 20,9 |
| Вибуття житлового фонду | тис.м2 заг.пл. | ___ | ___ | ___ |
| Житлове будівництво, всього: в тому числі за видами: | « | 63,15 | 354,35 | 565,55 |
| садибна забудова - Ж-1 | « | 43,15 | 185,65 | 185,65 |
| багатоквартирна забудова із неї: | « | 20,0 | 168,7 | 379,9 |
| малоповерхова (1-3 пов.) - Ж-2 | « | --- | 10,5 | 10,5 |
| середньоповерхова, багатопо- верхова (4-9 пов.) - Ж-3 | « | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| багатоповерхова (10пов.) – Ж-4 | « | 2,0 | 140,2 | 351,4 |
| Житлове будівництво за рахунок проведення реконструкції існуючої забудови | тис.м2 | --- | --- | --- |
| Установи та підприємства обслуговування |  |  |  |  |
| Дошкільні навчальні заклади | місць | 60 | 690 | 930 |
| Загальноосвітні навчальні заклади | учнів | 1000 | 1400 | 2400 |
| Амбулаторії сімейної медицини | відвідув. за зміну | --- | 1 | 3 |
| Аптеки | об’єкт | 2 | 2 | 4 |
| Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | м2 заг.площ | --- | 700 | 1700 |
| Басейн критий | м2 пл.зер.в. | --- | --- | 1000 |
| Спортивні зали загального користування | м2 площ.під | --- | --- | 2000 |
| Приміщення культурно-масової роботи і аматорської діяльності | « | 400 | 400 | 1200 |
| Танцювальні зали | місць | 50 | 50 | 150 |
| Церковні комплекси | місць | 500 | 900 | 1200 |
| Торгово-розважальні центри | м2 торг.пл. | --- | --- | 2000 |
| Підприємства громадського харчування | місць | 500 | 800 | 1000 |
| Установи побутового обслуговування | роб.місць | --- | --- | 100 |
| Банний комплекс | пом.місць | --- | --- | 120 |
| Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт |  |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього в тому числі: | км | 9,23 | 24,45 | 27,09 |
| магістральні вулиці | « | 1,93 | 3,84 | 3,84 |
| житлові вулиці | « | 7,30 | 20,61 | 23,25 |
| Кількість транспортних розв’язок | од. | --- | --- | --- |
| Кількість надземних пішохідних переходів | « | --- | 1 | 1 |
| Щільність вулично-дорожньої мережі, всього: в тому числі: | км/км2 | 3,3 | 8,73 | 9,68 |
| магістральної мережі | « | 0,69 | 3,15 | 3,46 |
| Протяжність ліній наземного громадського транспорту, всього: в тому числі: | км | 3,86 | 5,77 | 5,77 |
| тролейбус | « | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| автобус | « | 1,93 | 3,84 | 3,84 |
| Щільність мережі наземного громадського транспорту | км/км2 | 1,38 | 2,06 | 2,06 |
| Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | 360 | 1600 | 3700 |
| Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів | « | 40 | 360 | 970 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання, всього | тис.м3/ добу | --- | 1,50 | 3,610 |
| Каналізація, всього | « | --- | 1,50 | 3,610 |
| Електропостачання, всього | МВт |  | 10,000 | 18,673 |
| Газопостачання, | тис.м3/ добу. | --- | --- | 33,150 |
| Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |  |  |
| Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин | га %до терит. | --- | 90,0 (32) | 125,0 (45) |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони, всього | га | 70,97 | 70,97 | 78,26 |
| в тому числі озеленені | « | 8,69 | 8,69 | 11,0 |

15.  Пояснювальну записку склали і перевірили

| Розділ проекту | Посада | Ініціали, прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Архітектурно- планувальні рішення | Головний архітектор проекту Архітектор | С.Б.Гора ФОП С.Б.Гора |  |
| Газопостачання, теплопостачання | Інженер | Н.Н.Зімельс (СМП «Тернобуд») |  |
| Водопостачання і водовідведення, дощова каналізацяя ція | Інженер | ФОП В.Анрійчук |  |
| Електропоста-чання | Інженер | ФОП А.Хмель |  |
| Геодезичні роботи | Інженер | ФОП Я.Й.Шевчук |  |

16.  Вихідні дані для проектування