Тернопільське міське шляхове

ремонтно-будівельне підприємство

«Міськшляхрембуд»

# Послуги

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | РІШЕННЯМ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ |
|  | ПРОТОКОЛ № 5 |
|  | ВІД « 28 » листопада 2016 року |
|  | ГОЛОВА ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ |
|  | Стойків В.Б. |

м. п.

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю товару

Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки)

за кодом ДК 016:2010 – 28.92.2 (Дорожні котки)

за кодом CPV за ДК 021:2015 – 43312400-7) –

(Коток до 10 – 12 тон)

Тернопіль

2016

# ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

- Терміни, які вживаються в тендерній документації

- Інформація про замовника торгів

- Процедура закупівлі

- Інформація про предмет закупівлі

- Недискримінація учасників

- Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

- Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинно  бути  складено тендерні пропозиції

Розділ 2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації

- Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації

- Унесення змін до тендерної документації

Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

- Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

- Забезпечення тендерної пропозиції

- Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

- Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

- Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону

- Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)

- Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції

- Кінцевий строк подання тендерної пропозиції

- Дата та час розкриття тендерної пропозиції

Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції

- Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

- Інша інформація

- Відхилення тендерних пропозицій

Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю

- Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

- Строк укладання договору

- Проект договору про закупівлю

- Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю

- Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додатки до тендерної документації, що завантажуються до електронної системи закупівель окремими файлами:

Додаток 1. Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону

# Додаток 2. Технічні вимоги до предмета закупівлі

Додаток 3. Проект договору про закупівлю

Додаток 4. Форма «Тендерна пропозиція»

# Увага!!!! Форма пропозиції подається переможцем у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір

| Загальні положення |
| --- |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 року, (далі – Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі. |
| 2. Інформація про замовника торгів: |
| 2.1. повне найменування: | Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд» |
| 2.2. місцезнаходження: | 46011, Тернопільська обл. м. Тернопіль, вул. Монастирського, 8 |
| 2.3. посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: | Стойків Віра Богданівна – начальник виробничо – технічного відділу, Максимчук Олена Володимирівна – головний економіст, 46011, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Монастирського, 8 Тел. (0352) 24-36-73, 24-36-49, факс (0352) 24-25-74; e-mail: mshrbp@ukr.net |
| 3. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 4. Інформація про предмет закупівлі: |
| 4.1. назва предмета закупівлі: | Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) за кодом ДК 016:2010 – 28.92.24 (Дорожні котки) за кодом CPV за ДК 021:2015 – 43312400-7) (Коток вібраційний до 10 – 12 тон, тандемний Stavostroj VH 1150A (Ammann) або еквівалент) |
| 4.2. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому. |
| 4.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): | 46011, Тернопільська обл. м. Тернопіль, вул. Монастирського, 8 Кількість - 1 одиниця, |
| 4.4. строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): | До 31.01.2017 року |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано і зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня; У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у доларах США або євро; При розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до долару США або євро, установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій. Формула (механізм, спосіб) зазначеного перерахунку: Цт грн. = Цт дол. (євро) х К, де Цт грн. - ціна за одиницю товару в гривнях; Цт дол. (євро)- ціна за одиницю товару в доларах США (Євро) згідно тендерної пропозиції; К - офіційний курс гривні до долару США (Євро), встановлений Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерніпропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерна пропозиція складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені на українську мову. Переклад повинен бути посвідчений підписом та печаткою (у разі наявності) учасника торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника). |
| Порядок внесення змін та надання роз`яснень до тендерної документації |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону; У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів. |
| 2. Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім календарних днів; Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації; Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з: інформацією та документами, що підтверджують відповідність - учасника кваліфікаційним критеріям; інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (згідно додатку 1); інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) згідно додатку 2 до цієї тендерної документації; документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; - проектом договору про закупівлю - згідно додатку 3 до цієї тендерної документації інформацією про субпідрядника (субпідрядників); - іншими документами, передбаченими вимогами цієї тендерної документації. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується: випискою з протоколу засновників; наказом про призначення( копія наказу про призначення); довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів; Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат передбачених для товару даного виду. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)) Документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі. Вищезазначені документи повинні міститись у складі тендерної пропозиції. До формальних (несуттєвих) помилок замовником відносяться технічні, механічні та інші помилки допущені учасниками в документах, що подані ними в складі тендерної пропозиції та такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника. До формальних (несуттєвих) помилок відносяться: - незначні неточності перекладу, якщо вони не впливають на зміст пропозиції; - розміщення інформації не на фірмовому бланку підприємства; - самостійне виправлення учасником технічних, механічних помилок у поданій пропозиції під час складання учасником такої пропозиції, якщо вони не впливають на зміст пропозиції. Такі виправлення мають бути засвідчені печаткою Учасника та написом «Виправленому вірити» із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи, що здійснила таке виправлення, дати завірення; - не завірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) учасника торгів; - орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, що підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок; - зазначення невірної назви документу, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам цієї документації. Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення. Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерні пропозиції при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому, замовник гарантує дотримання усіх принципів, визначених статтею 3 Закону. Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) приймається колегіально на засіданні тендерного комітету. Усі рішення тендерного комітету оформляються протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні тендерного комітету. У разі відмови члена тендерного комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови. Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається цією документацією, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника/переможця/переможця-нерезидента й завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. |
| 2. Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій; Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції |
| 5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | Замовник зазначає кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 та вимоги, які передбаченні статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі». Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 Закону в разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним (учасник може надати посилання на відповідні джерела для отримання замовником даної інформації самостійно). Керуючись переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону, для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям замовник вимагає від учасника подання у складі своєї тендерної пропозиції наступні документи: 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази: - довідку довільної форми про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази. 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: - довідку довільної форми про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно статті 17 Закону учасник у складі своєї тендерної пропозиції подає довідку згідно Додатку 1 тендерної документації. Переможець торгів у строк, що не перевищує пяти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику наступні документи: - інформацію, згідно Додатку 4 до цієї тендерної документації. - довідку довільної форми про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (документ повинен бути не більше місячної давнини відносно повідомлення на веб-порталі Уповноваженого органу про намір укласти договір); - довідку уповноваженого органу про те що, фізичну особу, яка є переможцем, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (документ повинен бути не більше місячної давнини відносно повідомлення на веб-порталі Уповноваженого органу про намір укласти договір); - довідку уповноваженого органу про те, що службову (посадову) особу переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (документ повинен бути не більше місячної давнини відносно оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу акцепту пропозиції); - оригінал довідки або лист уповноваженого органу про відсутність або наявність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) виданий відповідним органом державної Фіскальної служби (документ повинен бути дійсний на дату подання); У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув. |
| 6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником. Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі) згідно з частиною другою статті 22 Закону зазначено в Додатку 2 до цієї тендерної документації. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Паспорт заводу виробника, сертифікат (відповідності) від продавця, митну декларацію (у разі проходження митного контролю). Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована з врахуванням витрат на доставку товару до місця поставки, вказаної в тендерній документації. При посиланні на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент» |
| 7. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | Оскільки предметом закупівлі є товар, дана інформація не вимагається. |
| 8. Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються у разі, якщо їх отрмано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1.Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 14.12.2016 року; отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру; електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу; тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали |
| 2.Дата та час розкриття тендерної пропозиції: | дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів |
| Оцінка тендерної пропозиції |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Критерії та методика оцінки тендерних пропозицій: Визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції здійснюється на основі єдиного критерію – ціна тендерної пропозиції (з урахуванням ПДВ). Питома ваги критерію «ціна» - 100% Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ). Оцінку тендерних пропозицій електронна система закупівель проводить автоматично шляхом застосування електронного аукціону. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін, що проходить у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Для проведення електронного аукціону ціни всіх пропозицій розташовують в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої і без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначають найвищу ціну. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначають нову стартову ціну за результатами попереднього етапу аукціону. Якщо учасники подали пропозиції з однаковим з однаковим значенням ціни, то першим в електронному аукціоні пониження ціни здійснюватиме учасник, який подав свою пропозицію пізніше за інших учасників з аналогічним значенням ціни пропозиції. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону зазначено в оголошенні про проведення торгів. Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документаціїх з переліку учасників, починаючи з учасника , пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. За результатами розгляду складається протокол , за формою встановленою Уповноваженим органом та оприлюднюється на веб порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. За результатам розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно з Законом. |
| 2.Інша інформація | Інші документи, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції: - копія статуту чи іншого установчого документу, з урахуванням останніх змін та доповнень на момент подачі тендерної пропозиції; - виписку з протоколу засновників або наказу про призначення, або інший документ, що підтверджує правомочність учасника на укладення договору про закупівлю (завірена належним чином копія); - належним чином завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); - належним чином завірена копія всіх сторінок паспорту (для фізичних осіб); Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. |
| 3. Відхилення тендерних пропозицій | Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі, якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям; - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону; - наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону; - тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівельне надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; |
| Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | замовник відміняє торги в разі: відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом; подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом; про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації; Торги може бути відмінено частково (за лотом); Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі: якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг; Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом); Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель |
| 2. Строк укладання договору | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця; З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю |
| 3.Проект договору про закупівлю | Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі; Проект договору про закупівлю з подається передбачений Додатком 3. |
| 4. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю | Істотні умови передбачені в проекті договору згідно Додатку 3. |
| 5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовниквідхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції ще не минув |
| 6. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток  1

Підтвердження відсутності підстав відмови учаснику торгів в участі у процедурі

закупівлі згідно ст. 17 Закону

Учасник повинен завантажити довідку в електронну систему закупівель

окремим PDF-файлом

Довідка

(найменування Учасника) надає інформацію щодо наявності/відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»

| ч.п. Закону | Підстава відхилення | Підтвердження наявності/відсутності підстав для відхилення |
| --- | --- | --- |
| ч.1 п.2 | Відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. | Відомості ___________ (зазначити «не внесено»/ «внесено») до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. |
| ч.1 п.3 | Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення. | Службову(их) (посадову(их)) особу(осіб) учасника (керівник та/або особа за довіреністю, якщо така визначена), (зазначити П.І.Б.), яку(их) уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, (зазначити «не було»/ «було») притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. (для учасників - юридичних осіб) Фізичну особу (та/або особу за довіреністю, якщо таку визначено), яка є учасником, (зазначити П.І.Б.), (зазначити «не було»/ «було») притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. (для учасників - фізичних осіб). |
| ч.1 п.4 | Суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). | Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років (зазначити «не притягувався»/ «притягувався») до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). |
| ч.1 п.5 | Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. | Фізична особа (та/або особа за довіреністю, якщо таку визначено), яка є учасником, (зазначити П.І.Б.), була/не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої (зазначити «знято»/ «не знято») або (зазначити «погашено»/ «не погашено») у встановленому законом порядку. (для фізичних осіб). |
| ч.1 п.6 | Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. | Службова(і) (посадова(і)) особа(и) учасника (керівник та/або особа за довіреністю, якщо така визначена), (зазначити П.І.Б.) яку(их) уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, (зазначити П.І.Б.), була/не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої __________ (зазначити «знято»/ «не знято») або (зазначити «погашено»/ «не погашено») у встановленому законом порядку. (для юридичних осіб) |
| ч.1 п.8 | Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура. | Учасник ________ (зазначити «не визнаний»/ «визнаний») у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього ________ (зазначити «не відкрита»/ «відкрита») ліквідаційна процедура. |
| ч.1 п.9 | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". | У Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців _________ (зазначити «в наявності»/ «відсутня») інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником. |
| ч.1 п.10 | Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень. | Учасник ___________ (зазначити «має»/ «не має») антикорупційну програму та уповноваженого з антикорупційної програми. Якщо відповідно до чинного законодавства наявність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми є необов’язковим для учасника – юридичної особи, такий учасник додатково подає у складі тендерної пропозиції лист, довідку тощо на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) в довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника про те, що він, відповідно до чинного законодавства (в тому числі відповідно до ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції») не має затвердженої антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми. |
| ч.2 | Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) | Учасник _________ (зазначити «не має»/ «має») заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). |

Керівник					підпис				     Прізвище, ініціали

М.П. (за наявності)

Додаток 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

Учасник готує технічні вимоги за аналогічною формою та за змістом

Коток до 10 – 12 тон  тандемний Stavostroj VH 1150A (Ammann) або еквівалент) 1 одиниця

| Параметр | Вимоги Замовника |
| --- | --- |
| 1. Коток вібраційний двохвальцевий, гладковальцевий |  |
| 2. Вага, кг, експлуатаційна не менше небільше | 9 000 12 000 |
| 3. Статичне лінійне навантаження на передню /задню вісь, кН/м, не менше | 33,1/32,6 |
| 4. Максимальна швидкість руху, км/год, не менше | 11 |
| 5. Ширина поверхні, що ущільнюється, мм, не менше | 1750 |
| 6. Кількість вібраційних вальців, шт., не менше | 2 |
| 7. Кількість привідних вальців, шт., не менше | 2 |
| 8. Примусова сила попереду/позаду, кН, не менше | 106 / 69,6 |
| 9. Амплітуда коливань вальця попереду/позаду, мм, не менше | 0,66/0,30 |
| 10. Тип двигуна дизельний CUMMINS QSB 4.5-30-T-C110 (або еквівалент) |  |
| 11. Потужність двигуна , кВт/к.с., не менше | 82,0 |
| 12. Габарити машини (Д*Ш*В) в робочому положенні, мм, не більше | 4 200*1900* 3000 |
| 13. Радіус повороту, мм, не менше | 4500 |
| 14. Бак для води, | В наявності |
| 15. Бак для пального, л, не менше | 200 |
| 17. Проблисковий маячок | В наявності |
| 18. Сигнал заднього ходу | В наявності |
| 19. Дорожнє та робоче освітлення | В наявності |
| Оснащення |
| Гідростатичний привід ходової частини та вібрації; гідростатичне управління з шарнірним зчленуванням; шарнірне зчленування таке що хитається; вимикач вібрації вбудований в рукоятку важіля ходу; по 2 скребка на валець; амортизований майданчик оператора; напірне зрошення з періодичним включенням; сигналізатори та індикатори; лічильник мотогодин; капот двигуна що закривається; кріплення для транспортування та підйому попереду/ззаду; аварійний спин; відключення вібрації заднього вальця; захищений від корозії вимикач запалювання; робоче освітлення; дуга безпеки з ременями безпеки. |
| Організаційні положення |
| 1. Коток може бути новий, так і бувший у використанні, повністю у стандартному заводському виконанні, з напрацьованим моторесурсом не більше 5 тис. мотогодин, гарантійний термін 6 місяців без обмеження відпрацьованих мотогодин. |
| 2. Постачальник забезпечує передпродажну підготовку та введення техніки в експлуатацію. |
| 5. Постачальник повинен надати відповідні документи, необхідні для реєстрації техніки в органах Державної реєстрації згідно чинного законодавства України. |
| 6. Постачальник гарантує забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації для проведення технічного обслуговування. |
| 7. Учасник торгів погоджується, що в разі, якщо товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам, пропозиція конкурсних торгів такого учасника може бути відхилена. |
| 8. Учасник торгів погоджується, що в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, його пропозиція буде відхилена. |
| 9. Постачальник гарантує, що коток, який є предметом закупівлі, при безпосередній його експлуатації не завдає шкоди навколишньому природному середовищу та розроблений із застосуванням заходів із захисту довкілля. |
| 10. Термін поставки – згідно заявки замовника. |

Додаток 3

до тендерної документації

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ № ___

про закупівлю товару

м. Тернопіль							           	«____» __________ 201__ р.

Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд», в подальшому «Замовник», в особі начальника Малка Володимира Андрійовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

_____________________________________________________________________________, в подальшому «Постачальник», в особі ___________________________, який діє на підставі _________________, з другого боку, разом – Сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується до 31.03.2017 року поставити Замовникові Товар, зазначений в Специфікації, що є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток №1), а Замовник – прийняти і оплатити Товар.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент):

Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) – за кодом ДК 016:2010 – 28.92.2 (Дорожні котки – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 43312400-7) – (Коток до 10 – 12 тон).

1.3. Кількість Товару – 1 одиниця.

1.4. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого має відповідати технічним вимогам Замовника, що вказуються в тендерній документації. Товар повинен мати сертифікат відповідності, паспорт заводу виробника, митну декларацію (у разі проходження митного контролю).

2.2. Постачальник гарантує:

2.2.1. Що поставлений Товар повністю відповідає умовам цього Договору.

2.2.2. Що Товар належить Постачальнику на правах власності та відсутні будь-які права третіх осіб на Товар (право застави, в тому числі податкової, право найму тощо).

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна за одиницю Товару становить:

• __________ грн. (____________________________), у тому числі ПДВ _____ грн.

# (У разі надання пропозицій учасником - не платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та зазначається ціна без ПДВ, про що учасником робиться відповідна позначка).

3.2. Ціна цього договору становить:

• _________ грн. (______________________________), у тому числі ПДВ -_______ грн.

# (У разі надання пропозицій учасником - не платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та зазначається ціна без ПДВ, про що учасником робиться відповідна позначка).

Ціна договору визначається з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

3.3. Ціна на товар може бути змінена протягом дії Договору у випадках, передбачених ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі».

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, зазначений у Договорі, на підставі оформлених належним чином рахунку-фактури, видаткової накладної, акту приймання-передавання, підписаного уповноваженими представниками обох сторін, після отримання Замовником бюджетних призначень на підставі ст. ст. 48, 49 Бюджетного кодексу України протягом 7 банківських днів з дня отримання бюджетних призначень на предмет даного Договору на свій реєстраційний рахунок

4.2. Підставою для проведення платежу є надання Постачальником наступних документів: рахунок-фактура, видаткова накладна.

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Постачальник здійснює поставку Товару на умовах DDP (ІНКОТЕРМС 2010) за адресою замовника: м. Тернопіль, вул. Монастирського, 8.

5.2. Строк (термін) поставки (передачі) Товару – до 31.01.2017 року.

5.3. Разом з Товаром Постачальник зобов’язаний надати Замовнику такі документи:

- рахунок-фактура;

- видаткова накладна;

- акт приймання-передавання;

- паспорт заводу виробника;

- сертифікат відповідності продавця;

- митна декларація (у разі проходження митного контролю);

- товаротранспортна накладна.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

# 6.1.1. Прийняти поставлений Товар згідно з Актом приймання-передавання Товару, у разі відсутності зауважень, щодо якості Товару та його відповідності умовам цього Договору.

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 15 календарних днів.

6.2.3. Контролювати поставку Товару у строк, встановлений цим Договором.

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строк, встановлений цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Передати Товар у власність Замовника разом з сертифікатом відповідності.

6.3.4. Здійснювати гарантійне обслуговування Товару не менше 6 (шести) місяців.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар відповідно до умов даного договору.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 15 календарних днів до розірвання.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавчими актами України та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі Товару за бюджетні кошти, Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеню) у розмірі 0,5% від вартості непоставленого Товару, за кожен день прострочення виконання зобов'язання по поставці Товару.

7.3. За недотримання строків оплати, зазначених у розділі 4 даного договору, Замовник сплачує Постачальнику пеню у розмірі 0,5% від простроченої суми, за кожен день прострочення.

7.4.  Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

- У разі прострочення поставки Продавець сплачує покупцеві неустойку, в розмірі 1% відсотка  від вартості непоставленого в установлений строк товару;

-  Недотримання умов щодо якості товару.  На вимогу Покупця Продавець усуває недоліки  (в тому числі шляхом заміни окремих частин або виробу в цілому) протягом 10 днів.. У разі усунення дефектів силами і засобами Покупця Продавець відшкодовує йому понесені витрати. Якщо дефекти усунуто Продавцем в обумовлений строк, а також якщо Покупець не вимагав їх усунення, майнової відповідальності у вигляді штрафів Продавець не несе.;

- Якщо якість продукції не відповідає стандарту, технічним умовам, іншим нормативним документам, зразкам або умовам договору, покупець має право відмовитись від прийняття та оплати продукції, а якщо вона вже оплачена, вимагати в установленому порядку повернення сплачених сум і заміни продукції на доброякісну. За це порушення договору Продавець сплачує Покупцеві штраф у розмірі 20 відсотків вартості продукції неналежної якості;

- При поставці некомплектної продукції на вимогу Покупця Продавець повинен доукомплектовувати продукцію або замінити її комплектною у 20-денний строк після одержання такої вимоги. До виконання цієї вимоги покупець може не оплачувати некомплектну продукцію, а якщо вона вже оплачена, вимагати повернення сплачених сум. У разі, коли Продавець в обумовлений строк не укомплектує продукцію або не замінить її на комплектну, Покупець може відмовитись від продукції і стягнути з Продавця штраф у розмірі 20 відсотків її вартості, включаючи і вартість частин, яких не вистачає (п.42, 59 Положення про поставки продукції; п.35, 52 Положення про поставки товарів).

7.5. У випадку порушення Постачальником п. 6.3.4. договору, що спричинило додаткові фінансові витрати/збитки Замовника, Постачальник зобов’язується компенсувати Замовнику суми понесених ним витрат/збитків.

7.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов’язань за цим договором.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Постачальник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2017 р., але у будь-якому випадку до виконання сторонами усіх зобов’язань.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Сторони встановлюють гарантійний термін роботи котка - 6 місяців без обмеження відпрацьованих мотогодин. Постачальник гарантує забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації для проведення технічного обслуговування.

11.2. Умови Договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю Товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», за умови надання документального підтвердження обґрунтованих підстав таких змін:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої статті 36 Закону: дія Договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

11.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за даним Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

11.4. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених цим Договором та діючим законодавством України.

11.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним, господарським законодавством України.

11.6. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

11.7. Сторони зобов’язуються протягом 5 (п’яти) календарних днів повідомити іншу Сторону про зміни свого місцезнаходження, телефонів або банківських реквізитів.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є: Специфікація.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| Замовник: Тернопільське міське шляхове ремонтно- будівельне підприємство «Міськшляхрембуд» 46011, м. Тернопіль вул. Манастирського, 8 код - 14047614 р/р 26001060503413 ПАТ КБ Приватбанк МФО 338783 Інд под. код № 140476119188 Св. платника ПДВ 26714262 тел.. (0352) 24-25-74, 24-11-34 e-mail: mshrbp@ukr.net Начальник ТМШРБП «Міськшляхрембуд» ___________________ В.А. Малко М.П. | Постачальник: |
| --- | --- |

Додаток № 1

до договору № __

від «___»______201___ р.

Специфікація

| Найменування товару | Кількість, од. | Ціна за одиницю без ПДВ, грн. | Ціна за одиницю з ПДВ*, грн. | Загальна вартість без ПДВ, грн. | Загальна вартість з ПДВ*, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# * У разі надання пропозицій учасником - не платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та зазначається ціна без ПДВ, про що учасником робиться відповідна позначка.

ЗАМОВНИК:                                   			ПОСТАЧАЛЬНИК:

________________ /__________/         			________________ /__________/

м.п.	                                                      			м.п.

Додаток 4

до тендерної документації

# Дана форма пропозиції подається переможцем у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір

Форма „Тендерна пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми та заповнює всі необхідні графи

# ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»

(форма, яка подається Переможцем на фірмовому бланку)

Ми, (назва Переможця), надаємо свою пропозицію для підписання договору за результатами аукціону на закупівлю: Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) – за кодом ДК 016:2010 – 28.92.2 (Дорожні котки – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 43312400-7) – (Коток до 10 – 12 тон, тандемний Stavostroj VH 1150A (Ammann) або еквівалент) 1 одиниця) згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію, технічні вимоги (надалі ТВ), проект договору, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:

| Найменування товару | Кількість, од. | Ціна за одиницю без ПДВ, грн. | Ціна за одиницю з ПДВ*, грн. | Загальна вартість без ПДВ, грн. | Загальна вартість з ПДВ*, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вартість пропозиції

______________________________ грн. (зазначається з ПДВ або без ПДВ*)

(цифрами та словами)

1. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції.

4. Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи переможця,

завірені печаткою (за наявності).

# * У разі надання пропозицій учасником - не платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та зазначається ціна без ПДВ, про що учасником робиться відповідна позначка.